## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 103

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 228 | Взрывчатый материал | 1.2G |
| 232 | Взрывчатый материал | 1.2G |
| 233 | Взрывчатый материал | 1.2G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие взрывчатые твердые или пастообразные вещества в корпусе. Горят без доступа воздуха, в воде не растворяются. Нетоксичны. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям и открытому пламени. Характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасность взрыва массой. Радиус опасной зоны 800 м. Возможен неориентированный разлет изделий. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги и осколочные ранения разбрасываемыми частями изделий и тары. Возможно отравление продуктами сгорания, содержащими вещества типа галогеноводородов, оксидов азота, углерода, серы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей. При пожаре - изолирующий дыхательный аппарат, противогаз промышленный фильтрующий ФУ-13В в соответствии с ГОСТ 12.4.121-83, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 800 м. Организовать оцепление опасной зоны. Соблюдать меры пожарной безопасности. Оповестить об опасности разлета и возможности последующего взрыва изделий местные органы власти. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи груза. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона для ликвидации очага возгорания использовать огнетушители, воду и другие подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона пожаротушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При ранениях наложить повязку, в случае необходимости - жгут, при переломах, вывихах - шину. При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать понюхать нашатырный спирт. При остановке сердца сделать искусственное дыхание при одновременном закрытом массаже сердца. Вызвать скорую помощь.