## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 114

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 103 | Взрывчатый материал | 1.1D |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое взрывчатое вещество в виде порошка, гранул, патронов. Растворимо в воде. При нагревании выделяет ядовитые газы. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасно. Горит без доступа воздуха. Трудновоспламенимо, медленно горит. Горение может перейти в детонацию и взрыв. Взрывается массой. Разлагается при температуре 170 °C. Чувствительно к механическим воздействиям (удару, трению). Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасно для жизни человека. Возможны отравления оксидами азота, углерода, травмы, ушибы, ожоги, контузии. Опасно при вдыхании, при проглатывании, попадании на кожу, глаза и слизистые. Вызывает покраснение, жжение, болезненность кожи (через поврежденные участки кожи). При проникновении в организм человека - появление головокружения, сонливость, боли в животе. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - защитный костюм типа То. Резиновые сапоги, перчатки, фильтрующие противогазы марок В, М.

При уборке россыпей - респиратор типа "Лепесток", "Астра-2" или ватно-марлевая повязка, хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 1000 м. Держаться с наветренной стороны. Организовать оцепление опасной зоны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Горючие вещества удалить от рассыпанного вещества. Россыпи собрать в бумажные или тканевые мешки под руководством специалистов. Поврежденные упаковки и собранные россыпи удалить на расстояние не менее 100 м от зданий и сооружений. Организовать охрану россыпи. Сообщить в ЦГСЭН. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. Тушить с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь.