## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 115

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 507 | Взрывчатый материал | 1.5D |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое взрывчатое вещество в виде гранул, патронов. Растворимо в воде. Нелетучее. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасно. Трудновоспламенимо. Малочувствительно к механическим воздействиям (удару, трению). Разлагается при температуре 170 °C. В сухом виде горение может переходить во взрыв. Химическое разложение при загрязнении горючими примесями приводит к пожару и взрыву. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасно для жизни человека. Возможны травмы, ушибы, ожоги, контузии, отравления продуктами горения (оксидами углерода и азота). Опасно при вдыхании, попадании внутрь, на кожу, глаза и слизистые: покраснение кожных покровов, боль в глазах, першение в горле, кашель, боли в животе, рвота, понос. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - защитный костюм типа То, резиновые сапоги, перчатки. Фильтрующие противогазы марок В, М.

При сборе россыпей - респиратор типа "Лепесток", "Астра-2" или ватно-марлевая повязка, хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. В зону аварии входить только в защитной спецодежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Россыпи собрать алюминиевым совком в бумажные мешки под руководством специалиста. Поврежденные упаковки и собранные россыпи накрыть брезентом и полить водой. Россыпи в вагон не возвращать. Собранные россыпи и поврежденные упаковки удалить на расстояние 100 м от зданий и сооружений. Организовать охрану россыпи. Сообщить в ЦГСЭН. |

| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |
| --- | --- |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь.