## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 121

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 401 | Взрывчатый материал | 1.4D |
| 402 | Взрывчатый материал | 1.4S |
| 406 | Взрывчатый материал | 1.4C |
| 407 | Взрывчатый материал | 1.4G |
| 409 | Взрывчатый материал | 1.4D |
| 410 | Взрывчатый материал | 1.4S |
| 413 | Взрывчатый материал | 1.4S |
| 416 | Взрывчатый материал | 1.4B |
| 419 | Взрывчатый материал | 1.4B |
| 420 | Взрывчатый материал | 1.4S |
| 422 | Взрывчатый материал | 1.4S |
| 425 | Взрывчатый материал | 1.4C |
| 429 | Взрывчатый материал | 1.4G |
| 433 | Взрывчатый материал | 1.4S |
| 440 | Взрывчатый материал | 1.4S |
| 444 | Взрывчатый материал | 1.4D |
| 445 | Взрывчатый материал | 1.4S |
| 447 | Взрывчатый материал | 1.4S |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, запрессованные в металлические и пластмассовые оболочки. Взрывчатые вещества с водой не взаимодействуют. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям и открытому пламени. Опасность взрыва массой исключена. Действие взрыва в значительной мере ограничивается упаковкой. Радиус опасной зоны 50 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасны для человека. Возможны осколочные ранения, термохимические ожоги, отравления оксидами углерода, азота, аэрозолем свинца. При попадании внутрь возникают головная боль, головокружение, повышение температуры. При вдыхании аэрозоля свинца наблюдается головная боль, головокружение, боли в животе, подъем артериального давления, потеря сознания. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - респиратор РУ-60М с фильтрующим патроном, фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, термостойкая специальная одежда, обувь и рукавицы типа То.

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь на безыскровой подошве.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 50 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Горючие вещества удалить от рассыпанных изделий. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов развал (россыпь) не трогать и не принимать никаких действий по сбору и уничтожению. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить любыми средствами пожаротушения с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.