## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 128

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 333 | Взрывчатый материал | 1.3G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие в металлической оболочке твердое взрывчатое вещество и жидкий наполнитель. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. Наполнитель - дымящая на воздухе жидкость от светлого до коричневого цвета, тяжелее воды. С водой бурно реагирует с выделением тепла. В случае разгерметизации изделий на поверхности изделий появляется белый налет. Изделия находятся в деревянных ящиках. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Взрыво- и пожароопасны. Изделия чувствительны к сильным механическим воздействиям (удару, трению) и открытому пламени. Взрыв массой исключен. При взрыве одного изделия возможна разгерметизация остальных изделий с образованием токсичного аэрозоля, состоящего из окиси кремния, хлористого водорода, ортотитановой кислоты, и разбросом осколков. Радиус опасной зоны 100 м. |
| Опасность для человека | При взрыве и пожаре опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота), контузии, ожоги. При разгерметизации изделий - раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, отек легких, токсичные бронхиты, ожоги. При попадании наполнителя в глаза - конъюнктивиты, помутнение роговицы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью (развалом) изделий - антиэлектростатическая спецодежда, резиновые сапоги и перчатки, защитные очки любой марки, фильтрующий промышленный противогаз с коробкой марки БКФ или В. При ликвидации пожара (взрыва) - противогазы типа ГП-5, ГП-5м или ГП-4у, укомплектованные гопкалитовыми патронами.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 100 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Держаться с наветренной стороны. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. В зону аварии входить с применением средств индивидуальной защиты. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи (разливе) | Прекратить движение транспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня и искрообразования. Организовать охрану россыпи, развала. При разгерметизации изделий и утечке наполнителя изделия засыпать песком или грунтом. До прибытия специалистов изделия не трогать и не передвигать. Сообщить в ЦГСЭН. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов и элементов вагона для тушения использовать огнетушители и подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. Вагон с грузом тушить пеной, огнетушителями. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести на свежий воздух. При кровотечении наложить жгут выше раны или тугую повязку, при переломах наложить шину. При отсутствии дыхания сделать искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении наполнителем пострадавшего напоить теплым молоком, тепло укрыть. Для смягчения раздражения верхних дыхательных путей необходимо вдыхать аэрозоль 0,5%-ного р-ра питьевой соды. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу снять наполнитель сухим тампоном и смыть обильной струей воды. При попадании наполнителя на одежду немедленно снять ее и по возможности принять душ. Вызвать скорую помощь