## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 129

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 179 | Взрывчатый материал | 1.1D |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое сыпучее гранулированное или кристаллическое вещество белого цвета. Без запаха. Растворимо в воде. Нелетуче. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасно. Горит без доступа воздуха. Чувствительно к удару, трению, открытому пламени. Примесь горючих веществ (загрязнение) существенно повышает чувствительность. Горение переходит во взрыв. Взрывается массой. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасно для жизни человека. Возможны ожоги, контузии, травмы. Токсично. В виде пыли оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку глаз, верхние дыхательные пути, кожу. При приеме внутрь нарушается обмен веществ и деятельность центральной нервной системы, вызывает аллергию. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - хлопчатобумажная одежда, обувь на безыскровой подошве, резиновые перчатки, респиратор типа "Лепесток", защитные очки. При пожаре - защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны, Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи, развала. Перемещение упаковок и сбор россыпи производить только под руководством специалистов. Россыпи увлажнить, накрыть увлажненным брезентом (тканью). |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. Установить место возгорания. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, небольших россыпей на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой, предотвратить распространение огня на груз. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на ожоговые поверхности. При отравлении - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь.