## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 131

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 306 | Взрывчатый материал | 1.3H |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, состоящие из металлического корпуса с твердым взрывчатым веществом и легковоспламеняющимся твердым веществом. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и не растворяется. Горит без доступа воздуха. Твердое легковоспламеняющееся вещество - легкоплавкое, воскообразное, имеет запах чеснока, с водой не реагирует и не растворяется, самовоспламеняется на воздухе, образуя белый дым. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, открытому пламени. Взрыв сопровождается образованием осколков и разбрасыванием горящих кусков легковоспламеняющегося вещества. Радиус опасной зоны 600 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, осколочные ранения, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота, фосфорным ангидридом). Легковоспламеняющееся вещество опасно при вдыхании, попадании внутрь, на коже воспламеняется, вызывая сильные ожоги. Пары сильно раздражают кожу и слизистые. Боли в животе, рвота, понос, вздутие живота, головокружение, учащенный пульс, боли в области сердца. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре - изолирующий противогаз. Защитный костюм типа ЯтТо. Резиновые сапоги, перчатки из поливинилхлорида.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Держаться с наветренной стороны. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 600 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Россыпь периодически поливать водой. Из зоны россыпи удалить посторонних людей и организовать ее охрану. Сообщить в ЦГСЭН. В зоне россыпи возможно самовозгорание вещества. |

| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементов вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |
| --- | --- |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. При остром отравлении провести промывание желудка 0,2%-ным р-ром марганцовокислого калия или 1%-ным р-ром медного купороса до исчезновения чесночного запаха в промывных водах. При попадании на кожу промыть пораженное место большим количеством воды и обработать 0,2%-ным р-ром марганцевокислого калия. Вызвать скорую помощь.