## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 137

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 163 | Взрывчатый материал | 1.1L |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые, пластичные или жидкие взрывчатые вещества. С водой не реагируют, в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. Температура вспышки жидкого наполнителя +220 °C. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Способны взрываться массой. При пожаре и нарушении целостности изделий возможен разброс элементов с взрывчатым веществом, которые могут самопроизвольно взрываться в течение 100 ч. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). При повреждении изделий и разгерметизации их элементов опасность представляет жидкий наполнитель. Опасен при вдыхании паров, ядовит при попадании внутрь. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Признаки отравления: затруднение дыхания, судороги в конечностях, головная боль, тошнота, желудочно-кишечные расстройства. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда, резиновые перчатки и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре и ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, ГП-4У, ГП-5М с гопкалитовым патроном, защитный костюм типа То.

При повреждении изделий и разгерметизации их элементов - противогаз марки БКФ.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу, его уничтожению (инженерные войска) и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы производить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ, РОССЫПИ, РАЗЛИВЕ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Срочно удалить всех людей из зоны россыпи (развала). |

| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания в составе. При возгорании наружных элементов вагона со взрывчатым материалом или соседних вагонов принять все меры для предотвращения распространения огня на груз. При воспламенении взрывчатого материала или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом прекратить движение в опасной зоне и тушение пожара. Немедленно покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и проведения обследования зоны возможного разброса изделий специалистами. |
| --- | --- |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать увлажненный кислород. При попадании вещества внутрь организма вызвать рвоту и сделать промывание желудка содовым раствором. Загрязненные участки кожи промыть большим количеством воды с мылом. Глаза промыть холодной водой в течение 10 мин. Закапать 0,5%-ный р-р дикаина или 0,1%-ный р-р новокаина. Вызвать скорую помощь.