## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 141

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 417 | Взрывчатый материал | 1.4S |
| 426 | Взрывчатый материал | 1.4G |
| 435 | Взрывчатый материал | 1.4D |
| 451 | Взрывчатый материал | 1.4F |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, которые не растворимы в воде, реагируют с кислотой и щелочью. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к открытому пламени и удару. При нагревании возможно воспламенение с большим выделением тепла. При пожаре радиус опасной зоны до 50 м. Горение во взрыв массой не переходит. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны для человека. Возможны термические ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота), контузии, ранения. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом (россыпью) изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь, респиратор типа "Лепесток".

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение транспорта в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны и обеспечить ее оцепление. Пострадавшим оказать первую помощь. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать скорую медицинскую помощь, пожарные подразделения, специалистов по грузу и ликвидации аварии. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ (РОССЫПИ) | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи. До прибытия специалистов изделия не трогать и не передвигать. |

| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах, элементах вагона применять воду, пену, пользоваться огнетушителями, предотвратить распространение огня на груз. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение пожара и прочие работы прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 1 ч после завершения пожара. |
| --- | --- |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать увлажненный кислород. Вызвать скорую помощь.