## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 151

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 172 | Взрывчатый материал | 1.1F |
| 174 | Взрывчатый материал | 1.1F |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые, пластичные и жидкие взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием осколков и ударной волны. При нарушении целостности корпуса возможен разброс элементов с взрывчатым веществом, которые могут самопроизвольно взрываться в течение 100 часов. Радиус опасной зоны 1000 м. Возможно неориентированное перемещение изделий в пространстве с последующим взрывом на местности. |
| Опасность для человека | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). При повреждении изделий и разгерметизации их элементов опасность представляет жидкий наполнитель. Попадание внутрь организма жидкого наполнителя, вдыхание его паров вызывает раздражение слизистых оболочек и кожи. Признаки отравления: затрудненное дыхание, судороги в конечностях, головная боль, тошнота, желудочно-кишечные расстройства. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда, резиновые перчатки, резиновый фартук, обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитным костюмом типа То. При повреждении изделий и разгерметизации их элементов - фильтрующий противогаз марок А, БКФ, хлопчатобумажная одежда, резиновые сапоги, перчатки, фартук.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу, его уничтожению (инженерные войска) и ликвидации аварии. Оповестить местные органы власти об опасности разлета и возможности последующего взрыва изделий на местности. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы производить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |

| При развале, россыпи и разливе | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. При разгерметизации изделий жидкие взрывчатые вещества убрать ветошью методом смачивания. Ветошь поместить в закрытую алюминиевую посуду. Место обработать 2%-ным водным р-ром соды. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Из зоны россыпи срочно удалить людей на расстояние 1000 м. Организовать охрану россыпи (разлива). |
| --- | --- |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания в составе. При возгорании наружных элементов вагонов со взрывчатым материалом или соседних вагонов принять меры для предотвращения распространения огня на груз. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом прекратить движение в опасной зоне и тушение пожара. Немедленно покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и проведения обследования зоны разброса изделий специалистами. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать увлажненный кислород. При попадании вещества внутрь организма вызвать рвоту и сделать промывание желудка содовым раствором. Загрязненные участки кожи промыть водой с мылом. Глаза промыть холодной водой в течение 10 мин. Закапать 0,5%-ный р-р дикаина или 0,1%-ный р-р новокаина. Вызвать скорую помощь.