## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 164

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 264 | Взрывчатый материал | 1.2F |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества в воде не растворяются и с водой не реагируют. Горят без доступа воздуха. Температура вспышки +170 °C. В изделиях имеется баллон емкостью 350 см3, заполненный азотом под давлением 35 МПа. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к удару, открытому пламени. Воспламенение и последующее горение взрывчатых веществ наступает через 6 - 7 мин., а разрушение баллона через 12 - 17 мин. после воздействия пламени на упаковку. Горение может привести к взрыву и разбросу горящих элементов изделий. Взрыв массой исключен. При воспламенении веществ возможен неориентированный разлет отдельных изделий. Радиус опасной зоны при взрыве изделий 200 м. Радиус возможного разлета изделий 700 м. |
| Опасность для человека | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами горения. При горении и взрыве выделяются оксиды азота, угарный газ, хлористый водород. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом (россыпью) изделий - антиэлектростатическая хлопчатобумажная спецодежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - изолирующий или фильтрующий противогаз марки ГП-5 с коробкой типа В и гопкалитовым патроном.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии, удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 200 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источник открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану развала (россыпи). |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии производить не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить стерильные, асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.