## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 186

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 187 | Взрывчатый материал | 1.1J |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке и жидкое топливо в герметичной емкости. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. Жидкое топливо - бесцветная жидкость с характерным запахом керосина, легче воды, в воде не растворяется. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках местности, тоннелях. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару), открытому пламени, статическому электричеству. При нагревании изделия возможен взрыв. Способны взрываться массой. Радиус опасной зоны 1000 м. Возможен неориентированный разлет отдельных изделий и их фрагментов в радиусе опасной зоны. Жидкое топливо при повреждении емкости образует с воздухом взрывоопасные смеси, которые легко взрываются от искр и открытого огня. Температура вспышки топлива 60 °C. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридами водорода, парами органических соединений). Жидкое топливо опасно при вдыхании. Пары топлива вызывают головокружение, слабость, тошноту, кашель, резь в глазах, покраснение кожи. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При развале и россыпи без разлива - хлопчатобумажный антиэлектростатический костюм и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При разливе - защитный костюм типов То, Нл, фильтрующий противогаз марок А, М, БКФ. При ликвидации последствий взрыва (пожара) - фильтрующий противогаз марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона и упаковки груза СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ не требуются.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Восстановительные работы проводить под руководством специалистов. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, по прибытии специалистов по грузу освидетельствуется состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале, утечке и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне радиусом 200 м. Устранить источники огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала. До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. Небольшие утечки засыпать песком, землей или другим негорючим материалом, промыть водой. |

| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Прекратить движение в опасной зоне. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза в вагоне (остронаправленное белое пламя, ударная волна, перемещение груза) или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |
| --- | --- |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.