## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 187

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 351 | Взрывчатый материал | 1.3G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердое топливо. Твердое топливо - взрывчатое вещество коричнево-серого цвета, до воспламенения нетоксично. С кислородом воздуха, водой не реагирует, в воде не растворяется. Может гореть без доступа воздуха. Изделие перевозится в специальном вагоне с вагоном сопровождения. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделие пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям, открытому пламени. При горении выделяет большое количество тепла, с незначительным эффектом взрыва или разбрасывания. Пожаро-взрывобезопасно при падении с высоты до 5 м. Взрыв массой исключен. Температура воспламенения твердого топлива в пределах 170 - 260 °C. Максимально возможная температура при сгорании топлива 3200 °C. Радиус опасной зоны 600 м. При возгорании топлива возможен неориентированный разлет частей изделия в пространстве. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасно для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами сгорания (оксидами углерода, азота, хлористым водородом). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь. При ликвидации последствий пожара, взрыва - защитный костюм типа То; фильтрующие противогазы марок АМ, УМ, ПС, ПМС, ПРВ, ПРВ-У.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 600 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники огня, искрообразования. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделия. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах наложить асептическую повязку, при необходимости жгут или шину. При отравлении продуктами сгорания - свежий воздух, покой. При необходимости госпитализировать.