## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 213

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1044 | Огнетушители углекислотные | 2216 |
| 1044 | ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ | 2216 |
| 2857 | УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие невоспламеняющиеся нетоксичные газы или раствор аммиака (N ООН 2672) | 2216 |
| 3164 | ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) | 2216 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие газы. Газы без цвета и без запаха, аммиак и его растворы имеют резкий запах. Газы, тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Аммиак легче воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделия могут взрываться при нагревании. Газы негорючи. Раствор аммиака в воде не горюч, но пары над поверхностью жидкости способны к воспламенению. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При больших концентрациях газы вызывают слабость, переходящую в возбуждение, спутанность сознания, сонливость, возможны недомогание, нарушение координации движений, удушье. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | При повреждении большого количества изделий вызвать газоспасательную службу района, сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора, изолировать район, пока газ не рассеется. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к изделиям. Охлаждать изделия водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распыленную воду.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой.