## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 501

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1438 | Алюминия нитрат | 5113 |
| 1439 | Аммония дихромат | 5112 |
| 1442 | Аммония перхлорат | 5112 |
| 1444 | Аммония персульфат | 5113 |
| 1450 | БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5112 |
| 1451 | Цезия нитрат | 5113 |
| 1452 | Кальция хлорат | 5112 |
| 1453 | Кальция хлорит | 5112 |
| 1454 | Кальция нитрат | 5113 |
| 1455 | Кальция перхлорат | 5112 |
| 1456 | Кальция перманганат | 5112 |
| 1458 | ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ | 5112, 5113 |
| 1459 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ | 5112, 5113 |
| 1461 | Хлораты неорганические, н.у.к. | 5112 |
| 1462 | Хлориты неорганические, н.у.к. | 5112 |
| 1465 | Дидима нитрат | 5113 |
| 1466 | Железа нитрат | 5113 |
| 1467 | Гуанидина нитрат | 5113 |
| 1471 | ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ | 5112, 5113 |
| 1473 | Магния бромат | 5112 |
| 1474 | Магния нитрат | 5113 |
| 1475 | Магния перхлорат | 5112 |
| 1477 | Висмута (III) нитрат | 5112 |
| 1477 | Нитраты неорганические, н.у.к. | 5112, 5113 |
| 1479 | Аммония хромат | 5112 |
| 1479 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 5111, 5112, 5113 |
| 1479 | Гексахлормеламин, флегматизированный | 5112 |
| 1479 | Дихлорамины | 5112 |
| 1479 | Марганца (IV) оксид | 5112 |
| 1481 | Перхлораты неорганические, н.у.к. | 5112, 5113 |
| 1482 | Перманганаты неорганические, н.у.к. | 5112, 5113 |
| 1484 | Калия бромат | 5112 |
| 1485 | КАЛИЯ ХЛОРАТ | 5112 |
| 1486 | Калия нитрат | 5113 |
| 1487 | КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ | 5112 |
| 1488 | Калия нитрит | 5112 |
| 1489 | Калия перхлорат | 5112 |
| 1490 | Калия перманганат | 5112 |
| 1492 | Калия персульфат | 5113 |
| 1493 | Серебра нитрат | 5112 |
| 1494 | Натрия бромат | 5112 |
| 1495 | Натрия хлорат | 5112 |
| 1496 | Натрия хлорит | 5112 |
| 1498 | Натрия нитрат | 5113 |
| 1499 | НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ | 5113 |
| 1502 | Натрия перхлорат | 5112 |
| 1503 | Натрия перманганат | 5112 |
| 1505 | Натрия персульфат | 5113 |
| 1506 | Стронция хлорат | 5112 |
| 1507 | Стронция нитрат | 5113 |
| 1508 | Стронция перхлорат | 5112 |
| 1512 | Цинка-аммония нитрит | 5112 |
| 1513 | Цинка хлорат | 5112 |
| 1514 | Цинка нитрат | 5112 |
| 1515 | Цинка перманганат | 5112 |
| 1748 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) | 5112, 5113 |
| 1872 | Свинца диоксид | 5113 |
| 2067 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ | 5113 |
| 2208 | Известь хлорная | 5113 |
| 2208 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора | 5113 |
| 2465 | КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ | 5112 |
| 2468 | Кислота трихлоризоциануровая сухая | 5112 |
| 2469 | Цинка бромат | 5113 |
| 2627 | Нитриты неорганические, н.у.к. | 5112 |
| 2720 | Хрома (III) нитрат | 5113 |
| 2721 | МЕДИ (III) ХЛОРАТ | 5112 |
| 2722 | Лития нитрат | 5113 |
| 2723 | Магния хлорат | 5112 |
| 2724 | Марганца (II) нитрат | 5113 |
| 2725 | Никеля (II) нитрат | 5113 |
| 2726 | Никеля (II) нитрит | 5113 |
| 2728 | Циркония нитрат | 5113 |
| 2880 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% | 5112, 5113 |
| 3212 | Гипохлориты неорганические, н.у.к. | 5112 |
| 3215 | Персульфаты неорганические, н.у.к. | 5113 |
| 3247 | НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ | 5112 |
| 3377 | НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ | 5113 |
| 3378 | НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ | 5112, 5113 |
| 3407 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР | 5112, 5113 |
| 3485 | Кальция гипохлорит сухой коррозионный или кальция гипохлорита смесь сухая коррозионная, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) | 5162 |
| 3486 | Кальция гипохлорита смесь сухая коррозионная, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора | 5163 |
| 3487 | Кальция гипохлорит гидратированный коррозионный или кальция гипохлорита гидратированная смесь коррозионная с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% | 5162, 5163 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Растворимы в воде за исключением свинца диоксида, гексохлормеламина и дихлораминов, марганца (IV) оксида, либо реагируют с водой. Сильные или умеренно выраженные окислители. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи или трудногорючи. Воспламеняют горючие вещества. При нагревании и детонации возможно разложение со взрывом. При нагревании разлагаются с образованием кислорода, способствующего как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. Горят с образованием токсичных газов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пыль действует раздражающе. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителю работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном КД. Промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий противогазовый респиратор РПГ с патроном КД, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 800 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами. При россыпи серебра нитрата вызвать специалистов грузоотправителя (грузополучателя). |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить горючие смеси тонкораспыленной водой со смачивателем, пенами, порошками с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Обработать 30% раствором пероксида водорода (гексохломеламин, дихлорамины). Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу обильно промыть водой. Пораженные глаза немедленно промыть струей холодной воды 10 - 30 минут при хорошо раскрытых веках с последующей госпитализацией в офтальмологическое отделение. При ожоге - асептическая повязка.