## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 514

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3356 | Генератор кислорода химический | 5112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие вещества, выделяющие кислород. Изделия нерастворимы в воде. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. При определенных условиях выделяют кислород, способствующий как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Не опасны на открытом воздухе. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами А, В. Масло-бензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к разрушенным изделиям. Не допускать контакта содержимого с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Не допускать попадания изделий и их содержимого в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить с максимального расстояния порошками, воздушно-механической и химическими пенами. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Содержимое генераторов обваловать, засыпать песком или другим инертным негорючим материалом. Вызвать специалистов по нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза, кожу и слизистые обильно промыть водой. При ожогах наложить асептическую повязку.