## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 608

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1547 | Анилин * | 6112 |
| 1577 | Хлординитробензолы жидкие * | 6112 |
| 1590 | Дихлоранилины жидкие *** | 6112 |
| 1591 | о-Дихлорбензол ** | 6113 |
| 1596 | Динитроанилины * | 6112 |
| 1597 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ * | 6112, 6113 |
| 1598 | ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ * | 6112 |
| 1599 | Динитрофенола раствор * | 6112, 6113 |
| 1600 | Динитротолуолы расплавленные * | 6112 |
| 1650 | бета-Нафтиламин, твердый * | 6112 |
| 1652 | Нафтилмочевина * | 6112 |
| 1661 | НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-) * | 6112 |
| 1662 | Нитробензол * | 6112 |
| 1664 | Нитротолуолы жидкие * | 6112 |
| 1665 | Нитроксилолы жидкие * | 6112 |
| 1671 | ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ (р) | 6112 |
| 1673 | ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-) * | 6113 |
| 1709 | 2,4-Толуилендиамин твердый * | 6113 |
| 1711 | Ксилидины жидкие * | 6112 |
| 1843 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ, ТВЕРДЫЙ * | 6112 |
| 1885 | Бензидин * | 6112 |
| 2018 | Хлоранилины твердые *** | 6112 |
| 2019 | Хлоранилины жидкие *** | 6112 |
| 2020 | ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ ** (р) | 6113 |
| 2021 | ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ ** (р) | 6113 |
| 2038 | Динитротолуолы жидкие * | 6112 |
| 2074 | АКРИЛАМИД, ТВЕРДЫЙ * (р) | 6113 |
| 2076 | Крезолы ЖИДКИЕ | 6172 |
| 2077 | альфа-НАФТИЛАМИН * | 6113 |
| 2205 | АДИПОНИТРИЛ * (р) | 6113 |
| 2224 | Бензонитрил * | 6112 |
| 2237 | Хлорнитроанилины *** | 6113 |
| 2253 | N,N-Диметиланилин * | 6112 |
| 2272 | N-Этиланилин * | 6113 |
| 2273 | 2-Этиланилин | 6113 |
| 2274 | N-Этил-N-бензиланилин * | 6113 |
| 2294 | N-Метиланилин * | 6113 |
| 2300 | 2-Метил-5-этилпиридин * | 6113 |
| 2306 | Нитробензотрифториды жидкие *** | 6112 |
| 2307 | 3-Нитро-4-хлорбензотрифторид *** | 6112 |
| 2311 | Фенетидины * | 6113 |
| 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ (р) | 6112 |
| 2321 | Трихлорбензолы жидкие ** | 6113 |
| 2432 | N,N-Диэтиланилин * | 6113 |
| 2446 | Нитрокрезолы твердые * | 6113 |
| 2470 | Фенилацетонитрил жидкий * | 6113 |
| 2647 | МАЛОНОНИТРИЛ * (р) | 6112 |
| 2651 | 4,4'-Диаминодифенилметан * | 6113 |
| 2656 | ХИНОЛИН * (р) | 6113 |
| 2660 | НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-) * | 6113 |
| 2671 | АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) * (р) | 6112 |
| 2690 | N,h-Бутилимидазол * | 6112 |
| 2713 | Акридин * | 6113 |
| 2732 | Нитробромбензолы жидкие *** | 6113 |
| 2738 | N-Бутиланилин * | 6112 |
| 2753 | N-Этилбензилтолуидины жидкие * | 6113 |
| 2754 | N-Этилтолуидины * | 6112 |
| 2821 | ФЕНОЛА РАСТВОР (р) | 6112, 6113 |
| 2822 | 2-ХЛОРПИРИДИН *** | 6112 |
| 2941 | Фторанилины *** | 6113 |
| 2942 | 2-Трифторметиланилин *** | 6113 |
| 3411 | бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР | 6112, 6113 |
| 3418 | 2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР | 6113 |
| 3424 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР | 6112, 6113 |
| 3426 | АКРИЛАМИДА РАСТВОР | 6113 |
| 3431 | НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ | 6112 |
| 3434 | НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ * | 6113 |
| 3438 | СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ТВЕРДЫЙ | 6113 |
| 3441 | ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ *** | 6112 |
| 3442 | ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ *** | 6112 |
| 3443 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ | 6112, 6113 |
| 3446 | нитротолуолы твердые | 6112 |
| 3447 | нитроксилолы твердые | 6112 |
| 3452 | КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 6112 |
| 3454 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6112 |
| 3455 | КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ (р) | 6172 |
| 3459 | нитробромбензолы твердые | 6113 |
| 3460 | N-Этилбензилтолуидины твердые * | 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные или от светлого до темно-коричневого цвета. Характерный запах ароматических веществ. Кристаллы расплываются на воздухе. Жидкости вязкие, умеренно или высококипящие. Тяжелее воды, кроме адипонитрила, N-бутиланилина, 2-метил-5-этилпиридина, 2-этиланилина, N,N-диметиланилина, N-этиланилина, этилтолуидинов, ксилидинов твердых и N-этилбензилтолуидинов твердых. Малорастворимы в воде, за исключением веществ, обозначенных символом (р). Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях при нагревании могут образовываться взрывоопасные смеси. При нагревании и горении образуют токсичные и воспламеняющиеся газы (* оксиды азота; ** фосген, хлороводород; *** возможно образование всех упомянутых газов). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I, II - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боль в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов и слизистых. Возбуждение, нарушение сознания, бурый цвет крови; III - краснота, зуд. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При контакте с расплавленными динитротолуолом и дихлорнитробензолом-2,5 возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патроном А. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м (для динитротолуолов и нитроанилинов - 800 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Динитроанилины и нитроанилины увлажнять водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Жидкости откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Просыпи собрать в емкости. Динитроанилины и нитроанилины увлажнять водой. Места разлива, россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; обработать концентрированным раствором пероксида водорода; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой. При проглатывании вызвать рвоту механическим раздражением корня языка и мягкого неба. Пить 1,5 - 2 л теплой воды со взвесью активированного угля. Не давать молоко, масло, жиры. При попадании на кожу обработать столовым уксусом, затем промыть водой с мылом. При ожоге - асептическая повязка.