## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 609

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1545 | АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ * | 6122 |
| 2078 | ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 6112 |
| 2236 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ЖИДКИЙ | 6112 |
| 2250 | ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ | 6112 |
| 2281 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 6112 |
| 2285 | ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ * | 6122 |
| 2290 | ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ | 6113 |
| 2328 | ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 6113 |
| 2337 | ФЕНИЛМЕРКАПТАН ** | 6121 |
| 2477 | МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ * | 6122 |
| 2480 | МЕТИЛИЗОЦИАНАТ # | 6121 |
| 2481 | ЭТИЛИЗОЦИАНАТ # | 6121 |
| 2482 | н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ # | 6121 |
| 2483 | ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ # | 6121 |
| 2484 | трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ # | 6121 |
| 2485 | н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ # | 6121 |
| 2486 | ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ # | 6121 |
| 2487 | ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ | 6121 |
| 2488 | ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ | 6121 |
| 2605 | МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ # | 6121 |
| 2668 | ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ *, # | 6122 |
| 3023 | 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ ** | 6122 |
| 3073 | ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ # | 6182 |
| 3079 | Метакрилонитрил стабилизированный# | 6121 |
| 3428 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ТВЕРДЫЙ * | 6112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Цвет от бесцветного до темно-коричневого. Характерный запах. Тяжелее воды, метилизоцианат - легче. Практически нерастворимы в воде, водой медленно разлагаются, метилизоцианат - бурно, может взорваться. Винилпиридины, метилизоцианат и хлорацетонитрил разлагаются кислотами с выделением токсичных газов. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого огня. Вещества, обозначенные символом (#), легко воспламеняются от искр и пламени, пары веществ образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота, а также * - фосгена, галогеноводородов, галогенов; ** - оксидов серы). Метилизотиоцианат при нагревании разлагается с выделением циана. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь в глазах, слезотечение. При пожаре возможны ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А8, В6. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком; воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава и территории обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Отдельные очаги территории обработать раствором, содержащим два объема 10%-ного раствора сульфата железа и один объем 10%-ного раствора гашеной извести.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Дать пить теплое молоко (или воду) с содой. При попадании на кожу немедленно промыть водой. При поражении глаз - промывание проточной водой в течение 10 - 15 минут при хорошо раскрытых веках; госпитализация в офтальмологическое отделение.