## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 616

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1548 | Анилина гидрохлорид *** | 6113 |
| 1578 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ *** | 6112 |
| 1579 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ | 6113 |
| 1663 | НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) * | 6113 |
| 1672 | Фенилкарбиламинохлорид *** | 6111 |
| 1694 | Бромбензилцианиды жидкие *** | 6111 |
| 1697 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ ** | 6112 |
| 1708 | Толуидины жидкие * | 6112 |
| 2233 | Хлоранизидины *** | 6113 |
| 2235 | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ ** | 6113 |
| 2239 | Хлортолуидины ТВЕРДЫЕ *** | 6113 |
| 2261 | КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6112 |
| 2431 | Анизидины * | 6113 |
| 2433 | Хлорнитротолуолы жидкие *** | 6113 |
| 2512 | АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) * | 6113 |
| 2572 | ФЕНИЛГИДРАЗИН (к) * | 6112 |
| 2587 | Бензохинон | 6112 |
| 2645 | ФЕНАЦИЛБРОМИД | 6112 |
| 2667 | Бутилтолуолы | 6113 |
| 2669 | Хлоркрезолов раствор ** | 6112, 6113 |
| 2673 | 2-Амино-4-хлорфенол *** | 6112 |
| 2729 | Гексахлорбензол ** | 6113 |
| 2730 | Нитроанизолы жидкие * | 6113 |
| 2875 | Гексахлорофен ** | 6113 |
| 2948 | 3-Трифторметиланилин *** | 6112 |
| 3155 | Пентахлорфенол ** | 6112 |
| 3315 | ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6112, 6113 |
| 3409 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ | 6112 |
| 3410 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР | 6113 |
| 3416 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ ** | 6112 |
| 3427 | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ | 6113 |
| 3429 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 6113 |
| 3430 | КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ | 6112 |
| 3437 | Хлоркрезолы твердые ** | 6112 |
| 3449 | БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ | 6111 |
| 3451 | ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ * | 6112 |
| 3457 | Хлорнитротолуолы твердые *** | 6113 |
| 3458 | Нитроанизолы твердые * | 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Цвет от белого до темно-коричневого. Характерный запах ароматических веществ. Жидкости маслянистые, умеренно кипящие или высококипящие. Малорастворимы в воде, за исключением анилина гидрохлорида и хлоркрезолов твердых. Тяжелее воды, за исключением толуидинов твердых. Малолетучи. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Воспламеняется от открытого огня. Емкости могут взрываться при нагревании. При нагревании и горении образуют токсичные и воспламеняющиеся газы ((*) - оксиды азота, (**) - фосген, галогены, галогеноводороды, (***) - возможно образование всех упомянутых газов). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боль в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов и слизистых; III - краснота, отек; IV - слезотечение, резь в глазах. Действует через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АВС-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2, в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой со смачивателями, пенами и порошками с максимального расстояния. Газы и пары, образующиеся при разложении, осаждать тонкораспыленной водой. При невозможности - прекратить тушение, всем покинуть опасную зону. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Просыпи собрать с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании пить соленую воду (1 столовая ложка соли на 1 стакан воды) и вызвать рвоту. Принимать активированный уголь в большом количестве. Не давать молоко, масло, жиры. При попадании на кожу промыть водой.