## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 617

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1558 | Мышьяк | 6112 |
| 1562 | Мышьяковая пыль | 6112 |
| 1567 | БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК | 6132 |
| 1699 | Дифенилхлорарсин жидкий | 6111 |
| 2657 | Селена дисульфид | 6112 |
| 2871 | СУРЬМА - ПОРОШОК | 6113 |
| 3450 | ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ | 6111 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок или кристаллы. Серебристые с металлическим блеском или белого цвета. Нелетучи. Нерастворимы в воде. Тяжелее воды. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого пламени. Горят с образованием токсичных газов и аэрозолей. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - металлический вкус во рту, головная боль, тошнота, рвота, боль в конечностях, судороги, возможна потеря сознания; III - раздражение; IV - слезотечение, светобоязнь, спазм век. При пожаре возможны ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном Е, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой со смачивателем, пенами и порошками с максимального расстояния. Образующиеся при разложении газы и аэрозоли осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Место россыпи изолировать песком. Поверхности подвижного состава, территории обработать моющими композициями, щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании пить теплую соленую воду (1 столовая ложка поваренной соли на 1 стакан воды). Вызвать рвоту. Принимать активированный уголь. Кожу и глаза промыть водой.