## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 630

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1549 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6113 |
| 1556 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к.. | 6111, 6112, 6113 |
| 1556 | Мышьяково-содовый раствор | 6112 |
| 1557 | Кальция арсенит | 6112 |
| 1557 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 6111, 6112, 6113 |
| 1557 | Олова арсенид | 6112 |
| 1564 | Бария бромид | 6113 |
| 1564 | Бария карбонат | 6112 |
| 1564 | БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6112, 6113 |
| 1564 | Бария сульфид | 6113 |
| 1564 | Бария хлорид | 6112 |
| 1564 | Бария хромат | 6112 |
| 1564 | Смеси солей бария для термообработки (НТ-495, НТ-660, БМФ) | 6113 |
| 1564 | Сольбар | 6113 |
| 1566 | БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6112, 6113 |
| 1707 | ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6112 |
| 1935 | ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 2024 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 2025 | Ртути (II) сульфид | 6112 |
| 2025 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 2026 | ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 2291 | СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К. | 6113 |
| 2291 | Свинца стеарат | 6112 |
| 2570 | КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ | 6111, 6112, 6113 |
| 2630 | СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ | 6111 |
| 2788 | СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 2856 | Кальция фторосиликат | 6113 |
| 2856 | Фторосиликаты, н.у.к. | 6113 |
| 3141 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6113 |
| 3146 | СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3243 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 6112 |
| 3278 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3280 | СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3281 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3282 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3283 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3284 | ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3285 | Ванадиевые соединения для сернокислотного каталитического производства | 6113 |
| 3285 | ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3287 | Бария хлорид, раствор | 6113 |
| 3287 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3287 | Натрия нитрат, водный раствор с концентрацией 40% (по массе) | 6113 |
| 3288 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3288 | Исключено. - Протокол от 20.11.2013 |  |
| 3288 | Натрия дихромат | 6112 |
| 3288 | Натрия хромат | 6112 |
| 3413 | КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 6111, 6112, 6113 |
| 3414 | НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 6111, 6112, 6113 |
| 3415 | НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР | 6113 |
| 3422 | КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР | 6113 |
| 3440 | СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3464 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3465 | СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3466 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3467 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или твердые вещества. Малолетучи. Оказывают коррозионное действие. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. Могут воспламеняться от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. При нагревании разлагаются с образованием токсичных паров, газов и аэрозолей. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход. Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боли в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов, слизистых, галлюцинации; III - краснота, отек; IV - резь, слезотечение. При пожаре возможны ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Проливы и просыпания оградить земляным валом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами и порошками с максимального расстояния. Пары и газы, образующиеся при разложении, осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Жидкость откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Места разлива и россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава, территории обработать моющими композициями. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании вызвать рвоту. Принимать активированный уголь. При отравлении цианидами дать вдыхать амилнитрит (несколько капель на ватке), а при остановке дыхания произвести искусственное дыхание. При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом. Глаза промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.