## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 801

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1730 | Сурьмы пентахлорид жидкий | 8012 |
| 1731 | Сурьмы пентахлорида раствор | 8012, 8013 |
| 1732 | Сурьмы пентафторид *, ** | 8062 |
| 1754 | КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него) | 8011 |
| 1755 | КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР | 8012, 8013 |
| 1757 | ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР ** | 8012, 8013 |
| 1758 | Хрома оксихлорид | 8011 |
| 1775 | Кислота борфтористоводородная ** | 8012 |
| 1777 | Кислота фторсульфоновая | 8011 |
| 1778 | Кислота кремнефтористоводородная ** | 8012 |
| 1782 | Кислота гексафторфосфорная | 8012 |
| 1786 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ ** | 8061 |
| 1787 | Кислота йодистоводородная | 8012, 8013 |
| 1788 | Кислота бромистоводородная | 8012, 8013 |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8012, 8013 |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 60%, но не более 85% | 8061 |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 85% | 8061 |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты не более 60% | 8062 |
| 1794 | СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты | 8012 |
| 1808 | Фосфора трибромид * | 8012 |
| 1818 | Кремния тетрахлорид * | 8012 |
| 1827 | Олова тетрахлорид безводный | 8012 |
| 1829 | СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ * | 8011 |
| 1830 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты | 8012 |
| 1832 | Кислота серная отработанная | 8012 |
| 1833 | Кислота сернистая | 8012 |
| 1840 | Цинка хлорида раствор | 8013 |
| 1906 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА | 8012 |
| 2308 | Кислота нитрозилсерная жидкая | 8012 |
| 2443 | Ванадия окситрихлорид | 8012 |
| 2444 | Ванадия тетрахлорид | 8011 |
| 2576 | Фосфора оксибромид расплавленный * | 8012 |
| 2580 | Алюминия бромида раствор | 8013 |
| 2581 | Алюминия оксихлорид, коагулянт | 8012 |
| 2581 | Алюминия хлорида раствор | 8013 |
| 2582 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР | 8013 |
| 2692 | Бора трибромид | 8011 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% * | 8012, 8013 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% | 8012 |
| 2796 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ |  |
| 2817 | Аммония гидродифторида раствор ** | 8062, 8063 |
| 2837 | БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР | 8012, 8013 |
| 2851 | Бора трифторида-дигидрат ** | 8012 |
| 2879 | Селеноксихлорид | 8061 |
| 3421 | КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР ** | 8062 |
| 3471 | ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. | 8062, 8063 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные, желтоватые или зеленоватые. Ванадия тетрахлорид и хрома оксихлорид - красно-бурые жидкости. Вещества, отмеченные символом (*), имеют резкий запах, на воздухе дымят. Низкокипящие или умереннокипящие. Растворимы или реагируют с водой с образованием токсичных газов, возможен разогрев; разложение кислоты хлорсульфоновой сопровождается взрывом. Коррозионны для большинства металлов, а вещества, отмеченные символом (**), также для стекла и керамики. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. При взаимодействии с металлами могут выделять горючие газы. Кислота серная и сурьмы пентафторид могут воспламенять горючие вещества. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании, III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - першение в горле, сухой или влажный кашель, затрудненное дыхание, одышка, клокочущее дыхание, слезотечение; II - ожоги пищевода, желудка, резкие боли за грудиной; III - ожог кожи, изъязвление; IV - резь, ослепление. Химический ожог, труднозаживающие раны. При контакте с расплавленным фосфора оксибромидом возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Кислотостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, залить большим количеством воды с соблюдением мер предосторожности. Убрать по возможности из зоны аварии металлические изделия, или защитить от попадания на них вещества. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния, не допускать попадания воды в емкости. Не допускать попадания воды в емкости с кислотой хлорсульфоновой. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть водой и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Проливы засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода). Смыть водой с максимального расстояния. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании в желудок - пить глотками растительное масло. Запрещается вызывать рвоту. Глаза (при широко раскрытых веках) и кожу промыть 2%-ным раствором питьевой соды или большим количеством воды. При ожоге - асептическая повязка.