## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 803

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1715 | Ангидрид уксусный $ | 8022 |
| 1716 | Ацетилбромид ** | 8012 |
| 1718 | Кислота бутилфосфорная ## | 8013 |
| 1742 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ ** | 8012 |
| 1743 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ ** | 8012 |
| 1764 | Кислота дихлоруксусная ** | 8012 |
| 1765 | Дихлорацетилхлорид ** | 8012 |
| 1779 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% | 8012 |
| 1780 | Фумарилхлорид ** | 8012 |
| 1793 | КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ ## | 8013 |
| 1817 | Пиросульфурилхлорид **, # | 8012 |
| 1828 | Серы дихлорид **, # | 8011 |
| 1828 | Серы хлориды **, # | 8011 |
| 1828 | Сульфохлорид | 8012 |
| 1836 | Тионилхлорид **, # | 8011 |
| 1837 | Тиофосфорилхлорид **, #, ## | 8012 |
| 1839 | Кислота трихлоруксусная ** | 8012 |
| 1848 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% | 8013 |
| 1898 | Ацетилйодид ** | 8012 |
| 1902 | КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ ## | 8013 |
| 1938 | КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР ** | 8012, 8013 |
| 1940 | Кислота тиогликолевая # | 8012 |
| 2215 | Ангидрид малеиновый расплавленный | 8013 |
| 2215 | Ангидрид малеиновый | 8013 |
| 2218 | Кислота акриловая стабилизированная $ | 8022 |
| 2262 | Диметилкарбамилхлорид ** | 8012 |
| 2442 | Трихлорацетилхлорид ** | 8012 |
| 2496 | Ангидрид пропионовый | 8013 |
| 2502 | Валерилхлорид **, $ | 8022 |
| 2511 | Кислота 2-хлорпропионовая ** | 8013 |
| 2513 | Бромацетилбромид ** | 8012 |
| 2531 | Кислота метакриловая стабилизированная | 8013 |
| 2564 | Кислоты трихлоруксусной раствор ** | 8012, 8013 |
| 2571 | Кислота этилсерная # | 8012 |
| 2571 | Кислоты алкилсерные # | 8012 |
| 2583 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты # | 8012 |
| 2583 | Бензолсульфокислота, содержащая более 5% свободной серной кислоты # | 8012 |
| 2584 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты # | 8012 |
| 2584 | Толуолсульфокислоты, содержащая более 5% свободной серной кислоты # | 8012 |
| 2585 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты # | 8013 |
| 2586 | Алкилбензосульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты | 8013 |
| 2586 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты # | 8013 |
| 2586 | Бензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты # | 8013 |
| 2586 | Метансульфокислота # | 8012 |
| 2670 | Цианурхлорид *, ** | 8012 |
| 2699 | Кислота трифторуксусная ** | 8011 |
| 2705 | Пентол-1 | 8012 |
| 2739 | Ангидрид масляный | 8013 |
| 2751 | Диэтилтиофосфорилхлорид #, ## | 8012 |
| 2789 | КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% $ | 8022 |
| 2819 | Амилфосфат ## | 8013 |
| 2820 | Кислота масляная | 8013 |
| 2823 | Кислота кротоновая, твердая | 8013 |
| 2829 | Кислота капроновая | 8013 |
| 3261 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 3261 | Кислота нитрилотриметилфосфоновая *, ## | 8012 |
| 3265 | Аллил-1,4-бутандио кислоты ангидрид | 8012 |
| 3265 | Ангидрид трифторметансульфокислоты **, # | 8012 |
| 3265 | Бутилфосфат ## | 8012 |
| 3265 | Дикарбоновых кислот водный слой | 8013 |
| 3265 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 3265 | Кислота валериановая | 8012 |
| 3265 | Кислота дитиогликолевая # | 8012 |
| 3265 | Кислота изовалериановая | 8012 |
| 3265 | Кислота метоксиуксусная | 8012 |
| 3265 | Кислота пеларгоновая | 8012 |
| 3265 | Кислота пировиноградная | 8012 |
| 3265 | Кислоты дихлоркарбоновые ** | 8012 |
| 3265 | Кислоты разветвленные монокарбоновые ** | 8012 |
| 3265 | Концентрат низкомолекулярных кислот НМК | 8013 |
| 3265 | Метилбензосульфат # | 8013 |
| 3265 | Трифторметансульфокислота **, # | 8012 |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85% | 8012 |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10% | 8013 |
| 3419 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ ** | 8012 |
| 3420 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ ** | 8012 |
| 3425 | КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ ** | 8012 |
| 3463 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% | 8011, 8012 |
| 3472 | КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ | 8013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные или от желтого до темно-красного цвета. Характерный запах. Жидкости умеренно кипящие или высококипящие, кристаллы на воздухе расплываются. На воздухе дымят. Растворимы или разлагаются водой с выделением токсичных газов. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны для большинства металлов. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи, вещества отмеченные символом ($) - легковоспламеняющиеся. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Пары и пыль могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (* - оксидов азота, циана; ** - фосгена, галогенов, галогеноводородов; # - оксидов серы; ## - оксидов фосфора). Серы хлорид и сульфохлорид взаимодействуют с водой со взрывом. Серы хлорид способен воспламенять органические вещества. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - головная боль, слезотечение, нарушение дыхания, сердцебиение; III, IV - краснота, боль, отек. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При контакте с ангидридом малеиновым расплавленным возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами В6, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Кислотостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м (для тионилхлорида - 200 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии сухие емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не допускать попадания воды в емкости с серы хлоридом и сульфохлоридом. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Место разлива и россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Проливы и просыпи засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода, известь). Смыть большим количеством воды с максимального расстояния. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями, слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. При отравлении кислотами и ангидридом уксусным не вызывать рвоту искусственным путем. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть 2% раствором питьевой соды, водой. При ожоге - асептическая повязка.