## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 806

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1725 | Алюминия бромид безводный | 8012 |
| 1726 | Алюминия хлорид безводный | 8012 |
| 1727 | Аммония гидродифторид твердый | 8012 |
| 1733 | Сурьмы трихлорид | 8012 |
| 1756 | ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 8012 |
| 1768 | Кислота дифторфосфорная безводная | 8012 |
| 1773 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 8013 |
| 1776 | КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ | 8012 |
| 1806 | Фосфора пентахлорид | 8012 |
| 1807 | ФОСФОРА (V) ОКСИД | 8012 |
| 1811 | Калия гидродифторид, ТВЕРДЫЙ | 8062 |
| 1905 | Кислота селеновая | 8011 |
| 1939 | Фосфора оксибромид | 8012 |
| 2331 | Цинка хлорид безводный | 8013 |
| 2439 | Натрия гидродифторид | 8012 |
| 2440 | ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ | 8013 |
| 2475 | Ванадия трихлорид | 8013 |
| 2503 | Циркония тетрахлорид | 8013 |
| 2506 | Аммония гидросульфат | 8012 |
| 2507 | КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ | 8013 |
| 2508 | Молибдена пентахлорид | 8013 |
| 2509 | Калия гидросульфат | 8012 |
| 2578 | Фосфора триоксид | 8013 |
| 2691 | Фосфора пентабромид | 8012 |
| 2802 | Меди хлорид | 8013 |
| 2834 | Кислота фосфористая | 8013 |
| 2865 | Гидроксиламина сульфат | 8013 |
| 2869 | Титана трихлорида смесь | 8012, 8013 |
| 2967 | Кислота сульфаминовая | 8013 |
| 3453 | Кислота фосфорная твердая | 8013 |
| 3456 | КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ | 8012 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Бесцветные или окрашенные, расплывающиеся на воздухе кристаллы, хрома трифторид - зеленого, меди хлорид - синего цвета. Растворимы или реагируют с водой с образованием токсичных газов - галогеноводородов, возможен разогрев. Коррозионны при увлажнении для большинства металлов, а гидродифториды аммония, калия, натрия также для стекла и керамики. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Кислота нитрозилсерная - трудногорюча. Гидроксиламина сульфат при нагревании, а также при контакте с окислителями и горючими веществами - взрывается. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - першение в горле, сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка, клокочущее дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - резь, ослепление. Химический ожог, труднозаживающие раны. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, М, БКФ, В8. Промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, кислотостойкие перчатки или перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от кислот, нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать без применения влаги в сухие, защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. Не допускать контакта гидроксиламина сульфата с огнем. При невозможности - покинуть зону горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Россыпь засыпать сухим песком, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости с соблюдением мер предосторожности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Промытые поверхности подвижного состава обработать слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды); почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.