## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 823

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1760 | Аммиакат | 8013 |
| 1760 | Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ коррозионные жидкие | 8011, 8012, 8013 |
| 1760 | Диспергаторы коррозионные жидкие | 8013 |
| 1760 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 1760 | Закрепители коррозионные жидкие | 8013 |
| 1760 | Ингибитор солеотложений "Дифалон" | 8011 |
| 1760 | Инкредол | 8013 |
| 1760 | Карбамол ЦЭМ | 8013 |
| 1760 | Катализаторы коррозионные жидкие | 8013 |
| 1760 | Кислота о,о-диизопропилдитиофосфорная | 8013 |
| 1760 | Кислота о,о-ди-н-пропилдитиофосфорная | 8013 |
| 1760 | Кислота о,о-диэтилдитиофосфорная | 8013 |
| 1760 | Натрия метилсиликоната водный раствор | 8012 |
| 1760 | Нафтоксол-7С | 8012 |
| 1760 | Реагент ПАФ-13А | 8012 |
| 1760 | Смола полиамидная | 8013 |
| 1760 | Соли аммонийные, раствор | 8013 |
| 1760 | Удобрения жидкие азотные, коррозионные | 8013 |
| 1760 | Удобрения жидкие коррозионные | 8013 |
| 1760 | Феноляты | 8013 |
| 1760 | Форммочевина | 8012 |
| 1760 | п-Хлорбензальхлорид | 8012 |
| 1760 | Хлорокс | 8013 |
| 1760 | Холинхлорид, водный раствор | 8012 |
| 1774 | Заряд для огнетушителей, содержащий коррозионную жидкость | 8012 |
| 1903 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К | 8011, 8012, 8013 |
| 2801 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 3066 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) | 8012, 8013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или окрашенные. Умеренно кипящие или высококипящие. Малолетучи. Коррозионны. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, трудногорючи или негорючи. Емкости могут взрываться при нагревании. Могут воспламеняться от открытого пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. При горении образуют токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - кашель, стеснение в груди, насморк, слезотечение; III - ожог кожи; IV - отек век, резкое покраснение конъюнктивы, поражение радужной оболочки. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами, порошками. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, промыть большим количеством воды и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу обильно промыть водой.