## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 903

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |

ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Твердые остатки после выпаривания жидкости являются сильными окислителями. При нагревании выделяют токсичные газы. |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Вызывают раздражение слизистых оболочек, кожных покровов, опасны при попадании в глаза. Химический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В, Г, КД. Спецодежда. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с горючими веществами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть с большим количеством воды, обваловать и не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхность подвижного состава промыть водой, моющими композициями. Почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Глаза, кожу и слизистые промыть водой.