# Приложение N 10

к Правилам перевозок опасных

грузов по железным дорогам

ПЕРЕЧЕНЬ

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 1 И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОЗКИ

## Таблица П.10.1

| Номер ООН | Вещество или изделие, наименование груза | Классификационный шифр | Вид (метод) упаковки | Род подвижного состава | Вид отправки | Указания | Штемпеля на перевозочных документах | Номер знака опасности | Номер аварийной карточки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о необходимости сопровождения | о возможности совместной перевозки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0029 | Капсюли-детонаторы неэлектрические для взрывных работ | 1.1B | E105 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | Не требуется | B, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 191 |
| 0030 | Капсюли-детонаторы электрические для взрывных работ | 1.1B | E104 | То же | То же | То же | B, S | То же | 1а | 191 |
| 0059 | Заряды кумулятивные промышленные без капсюля-детонатора | 1.1D | E120 | -"- | -"- | -"- | D, C, S | -"- | 1а | 192 |
| 0065 | Шнур детонирующий, гибкий | 1.1D | E124 | -"- | -"- | -"- | D, C, S | -"- | 1а | 192 |
| 0099 | Торпеды взрывчатые без детонатора для нефтескважин | 1.1D | E134 | -"- | -"- | -"- | D, C, S | -"- | 1а | 192 |
| 0124 | Снаряды перфораторные для нефтескважин без капсюля-детонатора | 1.1D | E138, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | D, C, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 192 |
| 0161 | Порох бездымный | 1.3C | E226 | То же | То же | То же | C, S | То же | 1а | 190 |
| 0278 | Патроны для нефтескважин | 1.4C | E113 | -"- | -"- | -"- | D, C, S | -"- | 1а | 190 |
| 0290 | Шнур детонирующий в металлической оболочке | 1.1D | E125 | -"- | -"- | -"- | D, C, S | -"- | 1а | 192 |
| 0377 | Капсюли-воспламенители | 1.1B | E142 | -"- | -"- | -"- | B, S | -"- | 1а | 191 |
| 0381 | Патроны для запуска механизмов | 1.2C | E114 | -"- | -"- | -"- | C, D, S | -"- | 1а | 189 |
| 0409 | Трубки детонационные с защитными элементами | 1.2D | E137 | -"- | -"- | -"- | D, C, S | -"- | 1а | 189 |
| 0439 | Заряды кумулятивные промышленные без капсюля-детонатора | 1.2D | E120 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | Не требуется | D, C, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 189 |
| 0442 | Заряды взрывчатые промышленные без капсюля-детонатора | 1.1D | E156 | То же | То же | То же | D, C, E, S | То же | 1а | 192 |
| 0029 | Капсюли-детонаторы неэлектрические для взрывных работ | 1.1B | E105 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | Не требуется | B, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 191 |
| 0030 | Капсюли-детонаторы электрические для взрывных работ | 1.1B | E104 | То же | То же | То же | B, S | То же | 1а | 191 |
| 0059 | Заряды кумулятивные промышленные без капсюля-детонатора | 1.1D | E120 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1а | 192 |
| 0065 | Шнур детонирующий, гибкий | 1.1D | E124 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1а | 192 |
| 0099 | Торпеды взрывчатые без детонатора для нефтескважин | 1.1D | E134 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1а | 192 |
| 0124 | Снаряды перфораторные для нефтескважин без капсюля-детонатора | 1.1D | E138, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | D, C, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 192 |
| 0161 | Порох бездымный | 1.3C | E226 | То же | То же | То же | C, S | То же | 1а | 190 |
| 0278 | Патроны для нефтескважин | 1.4C | E113 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1а | 190 |
| 0290 | Шнур детонирующий в металлической оболочке | 1.1D | E125 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1а | 192 |
| 0377 | Капсюли-воспламенители | 1.1B | E142 | - " - | - " - | - " - | B, S | - " - | 1а | 191 |
| 0381 | Патроны для запуска механизмов | 1.2C | E114 | - " - | - " - | - " - | C, D, S | - " - | 1а | 189 |
| 0409 | Трубки детонационные с защитными элементами | 1.2D | E137 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1а | 189 |
| 0439 | Заряды кумулятивные промышленные без капсюля-детонатора | 1.2D | E120 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтей-нерная | Не требуется | D, C, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 189 |
| 0442 | Заряды взрывчатые промышленные без капсюля-детонатора | 1.1D | E156 | То же | То же | То же | D, C, E, S | То же | 1а | 192 |

## Таблица П.10.2

| Условный номер | Классификационный шифр | Дополнительная опасность | Особые условия | Вид (метод) упаковки | Род подвижного состава | Вид отправки | Указания | Штемпеля на перевозочных документах | Номер знака опасности | Номер аварийной карточки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | о необходимости сопровождения | о возможности совместной перевозки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 101 | 1.1D | - | - | E22b (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | D | "ВМ", "Прикрытие", в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 107 |
| 102 | 1.1B | - | - | E137 | То же | То же | То же | B, S | То же | 1а | 143 |
| 103 | 1.1D | - | - | E8, E9, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная. мелкими партиями | -"- | D | -"- | 1а | 114 |
| 104 | 1.1G | - | - | E139 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | G, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 104 |
| 105 | 1.1D | - | - | E120 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | -"- | D, C, E, S | То же | 1а | 101 |
| 106 | 1.1D | - | - | E122 | То же | То же | -"- | D, C, S | " | 1а | 101 |
| 107 | 1.1D | - | - | E106 | Крытый вагон | Повагонная | -"- | D, C, E, S | " | 1а | 133 |
| 108 | 1.1D | - | - | E121 | То же | Повагонная, мелкими партиями | -"- | D, C, S | " | 1а | 104 |
| 109 | 1.1B | - | - | E105 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | Не требуется | B, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 104 |
| 110 | 1.1F | - | - | E112 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | То же | F, S | То же | 1а | 139 |
| 112 | 1.1B | - | - | E104 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | -"- | B, S | -"- | 1а | 104 |
| 113 | 1.1D | - | - | E117, E103 (см. п. 9.1.7) | То же | То же | -"- | D | -"- | 1а | 101 |
| 114 | 1.1D | - | - | E106 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | D, C, E, S | -"- | 1а | 133 |
| 115 | 1.1D |  |  | E6, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон | То же | -"- | D | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 112 |
| 116 | 1.1E | - | - | E112 | Крытый вагон | -"- | -"- | D, C, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 139 |
| 117 | 1.1B | - | - | E128 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | B, S | То же | 1а | 143 |
| 118 | 1.1D | - | 15 | E2, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | -"- | D, S | -"- | 1а | 111 |
| 119 | 1.1D | - | 2 | E6, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | D | "Особо опасно - ВМ N 119", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 112 |
| 120 | 1.1F | - | - | E106 | Крытый вагон | Повагонная | -"- | F, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 139 |
| 121 | 1.1D | 6.1 | 178 | E17, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | -"- | D | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а, 6а | 113 |
| 122 | 1.1C | - | - | E226, E119 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | D, C, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 107 |
| 123 | 1.1D | - | - | E106, E113 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон | Повагонная | То же | D, C, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 133 |
| 124 | 1.1J | - | - | E106, E103, (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | J, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а, 3 | 130 |
| 125 | 1.1D | - | - | E8, E103 (см. п. 9.1.7) | То же | То же | То же | D | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 117 |
| 126 | 1.1D | - | 2 | E6, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, спецвагон | -"- | -"- | D | "Особо опасно - ВМ N 126", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 112 |
| 127 | 1.1D | - | - | E106 | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон | -"- | -"- | D, C, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 152 |
| 128 | 1.1D | - | - | E156, E1, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | -"- | D, C, E, S | То же | 1а | 101 |
| 129 | 1.1C | - | - | E226 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | C, S | -"- | 1а | 107 |
| 130 | 1.1D | - | - | E157 | Крытый желтый вагон | То же | -"- | D | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии см. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 112 |
| 131 | 1.1D | - | 178 | E103 | Крытый вагон | -"- | -"- | D, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 152 |
| 132 | 1.1D | - | - | E2 | То же | -"- | -"- | D, C, S | То же | 1а | 111 |
| 133 | 1.1D | - | - | E4 | -"- | -"- | -"- | D | -"- | 1а | 107 |
| 134 | 1.1D | - | - | E13, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | -"- | D, S | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 111 |
| 137 | 1.1D | - | 2, 178 | E103, E6, E26 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | D | "Особо опасно - ВМ N 137", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1a | 116 |
| 138 | 1.1F | - | - | E146, E106 (см. п. 9.1.7) | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя; спецвагон | Повагонная | Не требуется | F, S | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 139 |
| 140 | 1.1D | - | - | E125 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | То же | D, C, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 101 |
| 141 | 1.1D | - | 2 | E6. E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон | То же | -"- | D | "Особо опасно - ВМ N 141", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 112 |
| 142 | 1.1D | - | - | E26, E2, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | -"- | D, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 111 |
| 143 | 1.1D | - | - | E13, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | То же | -"- | D | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 112 |
| 144 | 1.1D | - | 15 | E26, E11, E2, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон, спецконтейнер | -"- | -"- | D, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 111 |
| 145 | 1.1F | - | - | E106, E113, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон | Повагонная | -"- | F, S | То же | 1а | 133 |
| 148 | 1.1D | - | - | E124 | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | -"- | D, C, S | -"- | 1а | 101 |
| 149 | 1.1D | - | - | E109 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | D, C, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 107 |
| 151 | 1.1D | - | - | E118, E106, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон | Повагонная | -"- | D, C, E, S | То же | 1а | 146 |
| 153 | 1.1F | - | - | E106 | Крытый вагон | Повагонная мелкими партиями | Не требуется | F, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 152 |
| 154 | 1.1D | - | - | E11, E8, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон | То же | То же | D | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 112 |
| 155 | 1.1D | - | - | E11 | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | -"- | D, S | То же | 1а | 111 |
| 156 | 1.1D | - | - | E107, E1, E103 (см. п. 9.1.7) | То же | То же | -"- | D, C, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 101 |
| 157 | 1.1D | - | - | E137 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | D, S | То же | 1а | 143 |
| 158 | 1.1F | - | 178 | E103 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | F, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 152 |
| 159 | 1.1L | - | 178 | E103 | То же | То же | То же | 1.1L | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 119 |
| 161 | 1.1D | - | - | E134 | -"- | -"- | -"- | D, C, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 133 |
| 162 | 1.1D | - | - | E106 | -"- | Повагонная | -"- | D, E, C, S | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 139 |
| 163 | 1.1L | - | 178 | E103 | -"- | Повагонная, мелкими партиями | -"- | 1.1L | То же | 1а | 137 |
| 164 | 1.1B | - | - | E142 | -"- | То же | -"- | B, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 104 |
| 165 | 1.1F | - | - | E106 | -"- | -"- | -"- | F, S | То же | 1а | 133 |
| 166 | 1.1D | - | - | E138 | -"- | -"- | -"- | D, C, E | -"- | 1а | 133 |
| 167 | 1.1D | - | - | E11, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | -"- | D | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 111 |
| 168 | 1.1D | - | - | E6, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | D | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 112 |
| 170 | 1.1E | - | - | E146 | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон | Повагонная | То же | E, D, S | То же | 1а | 139 |
| 171 | 1.1D | - | - | E106 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная | -"- | D, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 152 |
| 172 | 1.1F | - | - | E106 | Крытый вагон | Повагонная | -"- | F, S | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 151 |
| 173 | 1.1J | - | - | E103, E106 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | J, S | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 148 |
| 174 | 1.1F | - | - | E146, E106 (см. п. 9.1.7) | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон | Повагонная | То же | F, S | То же | 1а | 151 |
| 175 | 1.1E | - | 178 | E103 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | C, D, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 152 |
| 176 | 1.1D | - | 131 | E22a, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон | То же | -"- | D, S | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 101 |
| 179 | 1.1D | - | 2 | E2, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, изотермический вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | -"- | D | "Особо опасно - ВМ N 179", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 129 |
| 180 | 1.1D | - | - | E4 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | D, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 119 |
| 181 | 1.1D | - | - | E138, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | D, C, S | То же | 1а | 101 |
| 182 | 1.1D | - | 2 | E6, E26, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон | То же | То же | D | "Особо опасно - ВМ N 182", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 112 |
| 187 | 1.1J | - | - | E103 | Открытый подвижной состав, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная | -"- | J, S | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 186 |
| 188 | 1.1E | - | - | E146 | То же | То же | -"- | E, D, S | То же | 1а | 183 |
| 189 | 1.1F | - | - | E146 | -"- | -"- | -"- | F, S | -"- | 1а | 181 |
| 190 | 1.1F | - | - | E146 | -"- | -"- | -"- | F, S | -"- | 1а | 182 |
| 191 | 1.1F | - | - | E146 | -"- | -"- | -"- | F, S | -"- | 1а | 183 |
| 192 | 1.1F | - | - | E146 | -"- | -"- | -"- | F, S | -"- | 1а | 184 |
| 199 | - | - | 16 | E103 | Крытый желтый вагон | Мелкими партиями | Не требуется |  | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 112 |
| 201 | 1.2B | - | - | E137 | Крытый вагон | Повагонная мелкими партиями | То же | B, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 144 |
| 202 | 1.2D | - | - | E137 | То же | То же | -"- | D, S | То же | 1а | 144 |
| 203 | 1.2L | - | - | E106, E123 (см. п. 9.1.7) | -"- | Повагонная | -"- | 1.2L | -"- | 1а | 132 |
| 205 | 1.2F | - | - | E138, E139 (см. п. 9.1.7) | -"- | Повагонная, мелкими партиями | -"- | F, S | -"- | 1а | 140 |
| 209 | 1.2B | - | - | E128 | -"- | То же | -"- | B, S | -"- | 1а | 144 |
| 211 | 1.2G | - | - | E139 | -"- | -"- | -"- |  | -"- | 1а | 144 |
| 212 | 1.2F | - | - | E146 | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя | Повагонная |  | F, S | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 140 |
| 213 | 1.2G | 8 | - | E102 | Крытый вагон | -"- | Не требуется | G, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а, 8 | 156 |
| 214 | 1.2D | - | 178 | E103 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | То же | D, S | То же | 1а | 134 |
| 216 | 1.2L | - | 178 | E103 | То же | То же | Не требуется (по усмотрению грузоотправителя) | 1.2L | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 138 |
| 217 | 1.2D | - | - | E125 | -"- | -"- | Не требуется | D, C, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 105 |
| 218 | 1.2D | - | - | E106, E157 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон | Повагонная | То же | D, E, (C), S | То же | 1а | 140 |
| 219 | 1.2D | - | - | E106 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | Не требуется | D, C, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 134 |
| 220 | 1.2D | - | - | E106 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | То же | D, C, E, S | То же | 1а | 134 |
| 222 | 1.2D | - | - | E107 | То же | То же | -"- | D, C, S | -"- | 1а | 144 |
| 223 | 1.2F | - | - | E107 | -"- | -"- | -"- | F, S | -"- | 1а | 134 |
| 225 | 1.2F | - | - | E119, E112 (см. п. 9.1.7) | -"- | -"- | -"- | F, S | -"- | 1а | 140 |
| 226 | 1.2D | - | - | E120 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | -"- | D, C, E, S | -"- | 1а | 149 |
| 228 | 1.2G |  |  | E102 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | G, S | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 103 |
| 229 | 1.2F | - | - | E106 | То же | То же | -"- | F, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 134 |
| 230 | 1.2C | - | - | E114 | -"- | -"- | -"- | C, D, S | То же | 1а | 105 |
| 231 | 1.2F | - | - | E106 | -"- | Повагонная | -"- | F, S | -"- | 1а | 140 |
| 232 | 1.2G | - | - | E130 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | G, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 103 |
| 233 | 1.2G | - | - | E106 | То же | То же | То же | D, S | То же | 1а | 103 |
| 234 | 1.2C | - | - | E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | -"- | C, S (C) | -"- | 1а | 108 |
| 235 | 1.2E | - | - | E112, E122, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | C, D, E, S | -"- | 1а | 140 |
| 236 | 1.2C | - | - | E146, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый или открытый подвижной состав или изотермический вагон по указанию грузоотправителя спецконтейнер | Повагонная спецконтейнерная, мелкими партиями | Не требуется (по усмотрению грузоотправителя) | C, S | -"- | 1а | 108 |
| 237 | 1.2D | - | - | E106 | Крытый вагон | Повагонная | Не требуется | D, E, C, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 140 |
| 239 | 1.2G | - | - | E4, E103 (см. п. 9.1.7) | То же | Повагонная, мелкими партиями | То же | G, S | То же | 1а | 155 |
| 240 | 1.2G | - | - | E106 | -"- | Повагонная | -"- | G, S | -"- | 1а | 140 |
| 250 | 1.2J | - | - | E103 | -"- | -"- | -"- | J | -"- | 1а, 3 | 157 |
| 251 | 1.2E | - | 178 | E103 | -"- | Повагонная, мелкими партиями | -"- | E, S | -"- | 1а | 134 |
| 252 | 1.2F | - | - | E146 (см. П. 9.6.8 4.C1) | -"- | Повагонная | -"- | F, S | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 126 |
| 253 | 1.2D | - | - | E156 | -"- | Повагонная, мелкими партиями | -"- | D, C, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 149 |
| 254 | 1.2G | - | - | E122, E119 (см. п. 9.1.7) | -"- | То же | -"- | G, S | То же | 1а, на внутренней поверхности упаковки - 7б | 122 |
| 257 | 1.2F | - | - | E146 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон, полувагон или изотермический вагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная | Не требуется Требуется | F, S | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 175 |
| 260 | 1.2L | - | - | E149 | Крытый вагон, спецвагон, спецконтейнер | То же | Не требуется | L | То же | 1а | 185 |
| 263 | 1.2F | - | - | E112, E119, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | То же | F, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 159 |
| 264 | 1.2F | 2.1 | - | E106 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | F, S | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а, 2 | 164 |
| 301 | 1.3G | - | - | E20, E103 (см. п. 9.1.7) | То же | То же | То же | G, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 120 |
| 302 | 1.3C | - | - | E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | -"- | C, S | То же | 1а | 109 |
| 303 | 1.3G | - | - | E115 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | G, S | -"- | 1а | 124 |
| 304 | 1.3C | - | - | E21 | То же | То же | -"- | C, D, E, S | -"- | 1а | 120 |
| 305 | 1.3C | - | - | E146 | Крытый или открытый подвижной состав или изотермический вагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер, спецвагон | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | Не требуется (по усмотрению грузоотправителя) | C, D, E, S | -"- | 1а | 109 |
| 306 | 1.3H | - | - | E102 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | H, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 131 |
| 307 | 1.3C | - | - | E119, E226, E122, E103 (см. п. 9.1.7) | То же | То же | То же | C, S | То же | 1а | 109 |
| 308 | 1.3C |  |  | E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | -"- | C, G, S | -"- | 1а | 109 |
| 309 | 1.3G | - | - | E135 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | G, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 106 |
| 310 | 1.3G | - | - | E137 | То же | То же | То же | G, S | То же | 1а | 106 |
| 311 | 1.3G | - | - | E134 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1а | 124 |
| 312 | 1.3J | - | - | E102, E106, (см. п. 9.1.7) | -"- | Повагонная | -"- | J, S | -"- | 1а, 3 | 142 |
| 313 | 1.3G | - | - | E156 | -"- | Повагонная, мелкими партиями | -"- | G, S | -"- | 1а | 124 |
| 314 | 1.3G | - | - | E139 | -"- | То же | -"- | G, S | -"- | 1а | 124 |
| 316 | 1.3G | - | - | E133 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1а | 135 |
| 317 | 1.3G | - | - | E133 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1а | 124 |
| 318 | 1.3C | - | - | E146 | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя. Спецвагон | Повагонная | -"- | C, D, E, S | -"- | 1а | 147 |
| 319 | 1.3G | - | - | E102 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная | Не требуется | G, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 135 |
| 320 | 1.3C | - | 109 | E2 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | То же | C, D, S | То же | 1а | 120 |
| 321 | 1.3L |  | 178 | E103, E102, E106 (см. п. 9.1.7) | То же | То же | -"- | 1.3L | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 154 |
| 322 | 1.3C | - | - | E114 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | -"- | C, D, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 106 |
| 323 | 1.3G | - | - | E150 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | G, S | То же | 1а | 124 |
| 324 | 1.3G | 8 | - | E102 | То же | То же | -"- | G, S | -"- | 1а, 8 | 125 |
| 325 | 1.3G | - | - | E143 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1а | 106 |
| 328 | 1.3C | - | 105 | E15, E226 (см. п. 9.1.7) | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1а | 109 |
| 329 | 1.3G | - | - | E102 | Крытый вагон | Повагонная | Не требуется | G, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 124 |
| 330 | 1.3C | - | - | E226 | То же | Повагонная, мелкими партиями | То же | C, S | То же | 1а | 109 |
| 331 | 1.3G | - | - | E130 | -"- | То же | -"- | G, S | -"- | 1а | 124 |
| 332 | 1.3G | - | - | E147 | -"- | Повагонная | -"- | G, S | -"- | 1а | 135 |
| 333 | 1.3G | 8 | - | E102, E103 (см. п. 9.1.7) | -"- | Повагонная, мелкими партиями | -"- | G, S | -"- | 1а, 8 | 128 |
| 337 | 1.3C | - | 178 | E103, E158 (см. п. 9.1.7) | -"- | То же | -"- | C, D, S | -"- | 1а | 109 |
| 350 | 1.3G | - | - | E146 | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон | Транспорт в системе специальных перевозок | Требуется | -"- | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 169 |
| 351 | 1.3G | - | - | E146 | То же | То же | То же | - | То же | 1а | 187 |
| 352 | 1.3G | - | - | E146 | -"- | -"- | -"- | - | -"- | 1а | 188 |
| 353 | 1.3C | - | - | E146 | Открытый подвижной состав, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная | Не требуется | C, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 177 |
| 358 | 1.3C | - | - | E146 | Открытый подвижной состав, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | Не требуется | C, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 178 |
| 359 | 1.3G | - | - | E146 | То же | То же | То же | C, S | То же | 1а | 179 |
| 360 | 1.3J | - | - | E146 | Крытый или открытый подвижной состав по указанию отправителя, спецвагон | Транспорт в системе специальных перевозок | Требуется | -"- | "ВМ", "Не спускать с горки", "ЯВ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 168 |
| 361 | 1.3J | - | - | E146 | То же | То же | То же | -"- | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 167 |
| 362 | 1.3J | - | - | E146 | -"- | -"- | -"- | - | То же | 1а | 166 |
| 363 | 1.3J | - | - | E146 | -"- | -"- | -"- | - | -"- | 1а | 171 |
| 364 | 1.3C |  |  | E146, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная | Не требуется | C, S | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1а | 162 |
| 365 | 1.3J | - | - | E146 | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя спецвагон | Транспорт в системе специальных перевозок | Требуется | - | То же | 1а | 170 |
| 401 | 1.4D | - | - | E125 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | D, C, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1б | 121 |
| 402 | 1.4S | - | - | E137 | То же | То же | То же | S* | То же | 1б | 121 |
| 403 | 1.4G | - | - | E126, E103 (см. п. 9.1.7) | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1б | 110 |
| 405 | 1.4G | - | - | E102 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1б | 136 |
| 406 | 1.4C | - | - | E114 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | -"- | C, D, S | -"- | 1б | 121 |
| 407 | 1.4G | - | - | E143 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | G, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1б | 121 |
| 408 | 1.4S | - | 178 | E103 | То же | То же | То же | S* | То же | 1б | 153 |
| 409 | 1.4D | - | - | E121 | -"- | -"- | -"- | D, C, S | -"- | 1б | 121 |
| 410 | 1.4S | - | - | E142 | -"- | -"- | -"- | S* | -"- | 1б | 121 |
| 411 | 1.4G | - | - | E141 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1б | 153 |
| 412 | 1.4G | 8 | - | E102 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1б, 8 | 127 |
| 413 | 1.4S | - | - | E143 | -"- | -"- | -"- | S* | -"- | 1б | 121 |
| 414 | 1.4S | - | - | E116 | -"- | -"- | -"- | S* | -"- | 1б | 123 |
| 415 | 1.4G | - | 178 | E103 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1б | 153 |
| 416 | 1.4B | - | - | E104 | -"- | -"- | -"- | B, S | -"- | 1б | 121 |
| 417 | 1.4S | - | - | E106 | -"- | -"- | -"- | S* | -"- | 1б | 141 |
| 418 | 1.4D | - | - | E137 | -"- | -"- | -"- | D, S | -"- | 1б | 145 |
| 419 | 1.4B | - | - | E142 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | B, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1б | 121 |
| 420 | 1.4S | - | - | E141 | То же | То же | То же | S* | То же | 1б | 121 |
| 421 | 1.4B | - | 178 | E103 | -"- | -"- | -"- | B, S | -"- | 1б | 153 |
| 422 | 1.4S | - | - | E114 | -"- | -"- | -"- | S* | -"- | 1б | 121 |
| 424 | 1.4C | - | 178 | E103 | -"- | -"- | -"- | C, D, S | -"- | 1б | 153 |
| 425 | 1.4C | - | - | E113 | -"- | -"- | -"- | C, D, S | -"- | 1б | 121 |
| 426 | 1.4G | - | - | E102 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1б | 141 |
| 427 | 1.4G | - | - | E156 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1б | 123 |
| 428 | 1.4G | - | - | E134 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1б | 123 |
| 429 | 1.4G | - | - | E135 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1б | 121 |
| 430 | 1.4G | - | - | E102 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1б | 136 |
| 431 | 1.4S | - | 178 | E103 | -"- | -"- | -"- | S* | -"- | 1б | 153 |
| 432 | 1.4G | - | - | E115 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1б | 123 |
| 433 | 1.4S | - | - | E145 | -"- | -"- | -"- | S* | -"- | 1б | 121 |
| 435 | 1.4D | - | 178 | E103 | -"- | -"- | -"- | D, C, S | -"- | 1б | 141 |
| 437 | 1.4S | - | - | E151 | -"- | -"- | -"- | S* | -"- | 1б | 123 |
| 438 | 1.4G | - | - | E137 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1б | 145 |
| 439 | 1.4C | - | - | E226, E116 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | C, D, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1б | 110 |
| 440 | 1.4S | - | - | E141 | То же | То же | То же | S* | То же | 1б | 121 |
| 441 | 1.4B | - | - | E128 | -"- | -"- | -"- | B, S | -"- | 1б | 153 |
| 443 | 1.4G | - | - | E150 | -"- | -"- | -"- | G, S | -"- | 1б | 123 |
| 444 | 1.4D | - | - | E124 | -"- | -"- | -"- | D, C, S | -"- | 1б | 121 |
| 445 | 1.4S | - | - | E104 | -"- | -"- | -"- | S* | -"- | 1б | 121 |
| 446 | 1.4S | - | - | E139 | -"- | -"- | -"- | S* | -"- | 1б | 110 |
| 447 | 1.4S | - | - | E105 | -"- | -"- | -"- | S* | -"- | 1б | 121 |
| 448 | 1.4F | - | 178 | E103 | -"- | -"- | -"- | F, S | -"- | 1б | 153 |
| 450 | 1.4S | - | - | E112 | -"- | -"- | -"- | S* | -"- | 1б | 110 |
| 451 | 1.4F |  |  | E106 | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон | Повагонная | -"- | F, S | -"- | 1б | 141 |
| 455 | 1.4G | 6.1 | - | E134 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | G, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 16, 6а | 127 |
| 458 | 1.4S | - | 178 | E103 (см. п. 9.1.7) | То же | То же | То же | S* | То же | 1б | 118 |
| 471 | 1.4S | - | - | E112 (см. п. 9.1.7) | -"- | -"- | -"- | S* | -"- | 1б | 160 |
| 476 | 1.4S | - | - | E146 | Крытый вагон, спецвагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | -"- | F, S | -"- | 1б | 180 |
| 477 | 1.4G | - | - | E146 | Открытый подвижной состав, спецконтейнер | То же | -"- | G, S | -"- | 1б | 180 |
| 501 | 1.5D | - | - | E12 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | -"- | D, C, E, S | -"- | 1в | 102 |
| 507 | 1.5D | - | - | E9, E8 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | -"- | D, C, E, S | -"- | 1в | 115 |
| 521 | 1.5D | - | 178 | E103 (см. п. 9.1.7), стальные барабаны | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | D, C, E, S | "ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил | 1в | 115 |