# Приложение N 17

к Правилам перевозок опасных

грузов по железным дорогам

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АКТИВНОСТЬ

РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОМЕЩАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

В УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ТИПА A, И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ

АКТИВНОСТЬ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ

НА УСЛОВИЯХ ПЕРЕВОЗКИ НЕОПАСНЫХ ГРУЗОВ

┌───────────────┬────────────┬──────────────────────────┬─────────────────┐

│    Изотоп     │   Период   │   Предельно допустимая   │    Предельно    │

│               │полураспада │ активность радиоактивных │   допустимая    │

│               │            │   веществ в упаковочном  │   активность    │

│               │            │   комплекте типа A, Бк   │  радиоактивных  │

│               │            │          (кюри)          │    веществ,     │

│               │            ├─────────────┬────────────┤транспортируемых │

│               │            │Особого вида │  Неособого │   на условиях   │

│               │            │     <*>     │    вида    │    неопасных    │

│               │            │             │            │   грузов, МБк   │

│               │            │             │            │    (мккюри)     │

├───────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Тритий         │12,34 года  │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E13 │3,7 x 10E2 (1000)│

│               │            │(1000)       │(1000)      │                 │

│Берилий-7      │53,3 сут    │1,1 x 10E13  │1,1 x 10E13 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(300)        │(300)       │                 │

│Углерод-14     │5730 лет    │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E12 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(1000)       │(100)       │                 │

│Фтор-18        │1,87 ч      │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Натрий-22      │2,6 года    │2,9 x 10E11  │2,9 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(8)          │(8)         │                 │

│Натрий-24      │14,9 ч      │1,8 x 10E11  │1,8 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(5)          │(5)         │                 │

│Магний-28      │21,4 ч      │2,2 x 10E11  │2,2 x 10E11 │2,2 x 10E2 (6000)│

│               │            │(6)          │(6)         │                 │

│Кремний-31     │2,62 ч      │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Фосфор-32      │14,3 сут    │1,1 x 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(30)        │                 │

│Сера-35        │87,1 сут    │3,7 x 10E13  │1,1 X 10E13 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(300)       │                 │

│Хлор-36        │3,03 x      │1,1 x 10E13  │1,1 X 10E12 │3,7 (100)        │

│               │10E5 лет    │(300)        │(30)        │                 │

│Хлор-38        │37,7 мин    │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Аргон-37       │34 сут      │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E13 │3,7 x 10E1 (100) │

│               │            │(1000)       │(1000)      │                 │

│Калий-42       │12,36 ч     │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10          │(10)        │                 │

│Кальций-45     │163 сут     │3,7 x 10E13  │1,5 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(40)        │                 │

│Кальций-47     │4,55 сут    │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Скандий-46     │83,8 сут    │2,9 x 10E11  │2,8 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(8)          │(8)         │                 │

│Скандий-47     │3,4 сут     │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(200)        │(200)       │                 │

│Скандий-48     │1,83 сут    │1,8 x 10E11  │1,8 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(5)          │(5)         │                 │

│Ванадий-48     │16,2 сут    │2,2 x 10E11  │2,2 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(6)          │(6)         │                 │

│Хром-51        │27,8 сут    │2,2 x 10E13  │2,2 x 10E13 │3,7 x 10E1 (100) │

│               │            │(600)        │(600)       │                 │

│Марганец-52    │5,7 сут     │1,8 x 10E11  │1,8 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(5)          │(5)         │                 │

│Марганец-54    │312,3 сут   │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Марганец-56    │2,6 ч       │1,8 x 10E11  │1,8 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(5)          │(5)         │                 │

│Железо-55      │2,72 года   │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E13 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(1000)       │(1000)      │                 │

│Железо-59      │45 сут      │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Кобальт-56     │77 сут      │1,8 x 10E11  │1,8 x 10E11 │1,8 x 10E1 (500) │

│               │            │(5)          │(5)         │                 │

│Кобальт-57     │270 сут     │3,3 x 10E12  │3,3 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(90)         │(90)        │                 │

│Кобальт-58     │71,3 сут    │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Кобальт-60     │5,25 года   │2,5 x 10E11  │2,5 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(7)          │(7)         │                 │

│Никель-59      │7,5 x 10E4  │3,7 x 10E13  │3,3 x 10E13 │3,7 (100)        │

│               │лет         │(1000)       │(900)       │                 │

│Никель-63      │100,1 года  │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(100)       │                 │

│Никель-65      │2,52 ч      │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Медь-64        │12,8 ч      │2,9 x 10E12  │2,9 x 10E12 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(80)         │(80)        │                 │

│Цинк-65        │245 сут     │1,1 x 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(30)        │                 │

│Цинк-69m       │14,0 ч      │1,1 x 10E13  │1,1 X 10E13 │3,7 (100)        │

│               │            │(300)        │(300)       │                 │

│Цинк-69        │55,6 мин    │1,5 x 10E12  │1,5 x 10E12 │3,7 x 10E1 (100) │

│               │            │(40)         │(40)        │                 │

│Германий-71    │11,8 сут    │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E13 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(1000)       │(1000)      │                 │

│Галлий-72      │14 ч        │2,5 x 10E11  │2,5 x 10E11 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(7)          │(7)         │                 │

│Мышьяк-73      │80,3 сут    │3,7 x 10E13  │1,5 x 10E13 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(400)       │                 │

│Мышьяк-74      │17,78 сут   │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Мышьяк-76      │26,75 ч     │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Мышьяк-77      │39 ч        │1,1 x 10E13  │1,1 x 10E13 │3,7 (100)        │

│               │            │(300)        │(300)       │                 │

│Селен-75       │118,45 сут  │1,5 x 10E12  │1,5 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(40)         │(40)        │                 │

│Бром-82        │35,30 ч     │2,2 x 10E11  │2,2 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(6)          │(6)         │                 │

│Рубидий-86     │18,66 сут   │1,1 x 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(30)        │                 │

│Стронций-85m   │67,7 мин    │2,9 x 10E12  │2,9 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(80)         │(80)        │                 │

│Стронций-85    │65 сут      │1,1 x 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(30)        │                 │

│Стронций-89    │51 сут      │3,7 x 10E12  │1,5 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(100)        │(40)        │                 │

│Кобальт-58m    │9,1 ч       │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E13 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(1000)      │                 │

│Стронций-90    │28,6 года   │3,7 x 10E11  │1,5 x 10E10 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(10)         │(0,4)       │                 │

│Стронций-91    │9,7 ч       │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Стронций-92    │2,71 ч      │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10          │(10         │                 │

│Иттрий-90      │2,68 сут    │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Иттрий-91m     │50,3 мин    │1,1 X 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 x 10E-1      │

│               │            │(30)         │(30)        │(1000)           │

│Иттрий-91      │58,5 сут    │1,1 X 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(30)        │                 │

│Иттрий-92      │3,54 ч      │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Иттрий-93      │10,1 ч      │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Цирконий-93    │1,53 x 10E6 │3,7 x 10E13  │7,4 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │лет         │(1000)       │(200)       │                 │

│Цирконий-95    │65 сут      │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Цирконий-97    │17 ч        │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Ниобий-93m     │13,6 лет    │3,7 x 10E13  │7,4 x 10E13 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(20)        │                 │

│Ниобий-95      │35 сут      │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Ниобий-97      │72,1 мин    │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Молибден-99    │67 ч        │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Технеций-96m   │52 мин      │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E13 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(1000)       │(1000)      │                 │

│Технеций-96    │4,2 сут     │2,2 x 10E11  │2,2 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(6)          │(6)         │                 │

│Технеций-97m   │87 сут      │3,7 x 10E13  │7,4 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(100)        │(200)       │                 │

│Технеций-97    │2,6 x 10E6  │3,7 x 10E13  │1,5 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │лет         │(100)        │(400)       │                 │

│Технеций-99m   │6,0 ч       │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(1000)       │(1000)      │                 │

│Технеций-99    │2,12 x 10E5 │3,7 x 10E13  │2,9 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │лет         │(1000)       │(80)        │                 │

│Рутений-97     │2,89 сут    │2,9 x 10E12  │2,9 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(80)         │(80)        │                 │

│Рутений-103    │39,35 сут   │1,1 X 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(30)        │                 │

│Рутений-105    │4,4 ч       │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Рутений-106    │1 год       │3,7 x 10E11  │2,5 x 10E11 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(10)         │(7)         │                 │

│Родий-103m     │56 мин      │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E13 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Родий-105      │35,36 ч     │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(200)        │(200)       │                 │

│Палладий-103   │17 сут      │3,7 x 10E13  │2,5 x 10E13 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(700)       │                 │

│Палладий-109   │13,46 ч     │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Серебро-105    │41,29 сут   │1,5 x 10E12  │1,5 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(40)         │(40)        │                 │

│Серебро-110m   │250 сут     │2,5 x 10E11  │2,5 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(7)          │(7)         │                 │

│Серебро-111    │7,45 сут    │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Кадмий-109     │453 сут     │3,7 x 10E13  │2,5 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(70)        │                 │

│Кадмий-115m    │44,6 сут    │1,1 x 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(30)        │                 │

│Кадмий-115     │2,3 сут     │2,9 x 10E12  │1,1 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(80)         │(30)        │                 │

│Индий-113m     │224 мин     │2,2 x 10E12  │2,2 x 10E12 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(60)         │(60)        │                 │

│Индий-114m     │49 сут      │1,1 x 10E12  │7,4 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(20)        │                 │

│Индий-115m     │4,5 ч       │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Олово-113+     │115,2 ч     │2,2 x 10E12  │2,2 x 10E12 │3,7 (100)        │

│Индий-113m     │            │(60)         │(60)        │                 │

│Олово-125      │9,4 сут     │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Сурьма-122     │2,75 сут    │1,1 x 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(30)        │                 │

│Сурьма-124     │60,1 сут    │1,8 x 10E11  │1,8 x 10E11 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(5)          │(5)         │                 │

│Сурьма-125     │2,77 года   │1,4 x 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(40)         │(30)        │                 │

│Теллур-125m    │58 сут      │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(100)       │                 │

│Теллур-127m    │109 сут     │1,4 x 10E13  │1,4 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(300)        │(40)        │                 │

│Теллур-127     │9,35 ч      │1,1 x 10E13  │1,1 x 10E13 │3,7 (100)        │

│               │            │(300)        │(300)       │                 │

│Теллур-129m    │33,0 сут    │1,1 x 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(30)        │                 │

│Теллур-129     │69,6 мин    │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Теллур-131m    │30 ч        │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Теллур-132     │3,2 сут     │2,5 x 10E11  │2,5 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(7)          │(7)         │                 │

│Йод-125        │60 сут      │3,7 x 10E13  │2,5 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(70)        │                 │

│Йод-126        │12,93 сут   │1,5 x 10E12  │3,7 x 10E11 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(40)         │(10)        │                 │

│Йод-129        │1,57 x      │3,7 x 10E13  │7,4 x 10E10 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │10E7 лет    │(1000)       │(2)         │                 │

│Йод-131        │8,06 сут    │1,5 x 10E12  │3,7 x 10E11 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(40)         │(10)        │                 │

│Йод-132        │2,3 ч       │2,5 x 10E11  │2,5 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(7)          │(7)         │                 │

│Йод-133        │20,9 ч      │1,1 X 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(30)        │                 │

│Йод-134        │54 мин      │2,9 x 10E11  │2,9 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(8)          │(8)         │                 │

│Йод-135        │6,61 ч      │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Цезий-131      │9,69 сут    │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E13 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(1000)       │(1000)      │                 │

│Ксенон-133     │5,27 сут    │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E13 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(1000)       │(1000)      │                 │

│Цезий-134m     │2,91 сут    │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E13 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(1000)       │(1000)      │                 │

│Цезий-134      │2,07 года   │3,7 x 10E11  │2,5 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(7)         │                 │

│Цезий-135      │2,3 x 10E6  │3,7 x 10E13  │2,2 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │лет         │(1000)       │(60)        │                 │

│Цезий-136      │12,98 сут   │2,5 x 10E11  │2,5 x 10E11 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(7)          │(7)         │                 │

│Цезий-137      │30 лет      │1,1 x 10E12  │3,3 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(9)         │                 │

│Барий-131      │11,8 сут    │1,5 x 10E12  │1,5 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(40)         │(40)        │                 │

│Барий-133      │10 лет      │1,5 x 10E12  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(40)         │(10)        │                 │

│Барий-140      │13 сут      │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Церий-139      │140 сут     │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Лантан-140     │40,3 ч      │1,1 x 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(30)        │                 │

│Церий-141      │32,5 сут    │1,1 x 10E13  │7,4 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(300)        │(200)       │                 │

│Церий-143      │33,4 ч      │2,2 x 10E12  │2,2 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(60)         │(60)        │                 │

│Церий-144      │284,5 сут   │3,7 x 10E11  │2,5 x 10E11 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(10)         │(7)         │                 │

│Празеодин-142  │19,2 ч      │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Празеодин-143  │13,58 сут   │1,1 X 10E13  │7,4 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(300)        │(200)       │                 │

│Неодим-147     │10,98 сут   │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Неодим-149     │1,73 ч      │1,1 X 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(30)         │(30)        │                 │

│Прометий-147   │2,6 года    │3,7 x 10E13  │2,9 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(80)        │                 │

│Прометий-149   │2,2 сут     │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Самарий-151    │90 лет      │3,7 x 10E13  │3,3 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(90)        │                 │

│Самарий-153    │47 ч        │1,1 x 10E13  │1,1 x 10E13 │3,7 (100)        │

│               │            │(300)        │(300)       │                 │

│Европий-152m   │9,3 ч       │1,1 x 10E12  │1,1 X 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(30)        │                 │

│Европий-152    │13,2 года   │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Европий-154    │8,5 года    │3,7 x 10E11  │1,8 x 10E11 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(10)         │(5)         │                 │

│Европий-155    │4,96 года   │1,5 x 10E13  │3,3 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(400)        │(90)        │                 │

│Гадолиний-158  │241,6 сут   │7,4 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(200)        │(100)       │                 │

│Гадолиний-159  │18,6 ч      │1,1 x 10E13  │1,1 x 10E13 │3,7 (100)        │

│               │            │(300)        │(300)       │                 │

│Тербий-160     │72,3 сут    │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Диспрозий-165  │2,34 ч      │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Диспрозий-166  │3,4 сут     │3,7 x 10E13  │7,4 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(200)       │                 │

│Гольмий-166    │27,3 ч      │1,1 x 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(30)         │(30)        │                 │

│Эрбий-169      │9,3 сут     │3,7 x 10E13  │1,1 x 10E13 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(300)       │                 │

│Эрбий-171      │7,52 ч      │1,8 x 10E12  │1,8 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(50)         │(50)        │                 │

│Тулий-170      │128,6 сут   │1,1 x 10E13  │1,5 x 10E12 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(300)        │(40)        │                 │

│Тулий-171      │680 сут     │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(100)       │                 │

│Иттербий-175   │4,2 сут     │1,5 x 10E13  │1,5 x 10E13 │3,7 (100)        │

│               │            │(400)        │(400)       │                 │

│Лютеций-177    │6,71 сут    │1,1 x 10E13  │1,1 x 10E13 │3,7 (100)        │

│               │            │(300)        │(300)       │                 │

│Гафний-181     │42,4 сут    │1,1 x 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(300)        │(300)       │                 │

│Тантал-182     │115 сут     │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Вольфрам-181   │121 сут     │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(200)        │(200)       │                 │

│Вольфрам-185   │75,1 сут    │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(100)       │                 │

│Вольфрам-187   │24 ч        │1,5 x 10E12  │1,5 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(40)         │(40)        │                 │

│Рений-186      │3,8 сут     │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Рений-188      │16,98 ч     │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Осмий-185      │94,3 сут    │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Осмий-191m     │13 ч        │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E12 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(200)        │(200)       │                 │

│Осмий-191      │15,4 сут    │2,2 x 10E13  │1,5 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(600)        │(400)       │                 │

│Осмий-193      │31,5 ч      │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Иридий-190     │12,1 сут    │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Иридий-192     │74 сут      │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Иридий-194     │19 ч        │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Платина-191    │3 сут       │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Платина-193    │50 лет      │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(200)        │(200)       │                 │

│Платина-197m   │94,4 мин    │1,1 x 10E13  │1,1 x 10E13 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(300)        │(300)       │                 │

│Платина-197    │18,3 ч      │1,1 x 10E13  │1,1 x 10E13 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(300)        │(300)       │                 │

│Золото-193     │17,44 ч     │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(200)        │(200)       │                 │

│Золото-196     │6,18 сут    │1,1 x 10E12  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(300)        │(300)       │                 │

│Золото-198     │2,69 сут    │1,5 x 10E12  │1,5 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(40)         │(40)        │                 │

│Золото-199     │3,13 сут    │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(200)        │(200)       │                 │

│Платина-193m   │4,33 сут    │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(200)        │(200)       │                 │

│Ртуть-197m     │23,8 ч      │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E13 │3,7 (100)        │

│               │            │(200)        │(200)       │                 │

│Ртуть-197      │2,7 сут     │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E12 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(200)        │(200)       │                 │

│Ртуть-203      │46,8 сут    │2,9 x 10E12  │2,9 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(80)         │(80)        │                 │

│Таллий-200     │26,1 ч      │7,4 x 10E11  │7,4 x 10E12 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(20)         │(20)        │                 │

│Таллий-201     │3 сут       │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E12 │3,7 x 10E1 (1000)│

│               │            │(200)        │(200)       │                 │

│Таллий-202     │12,2 сут    │1,4 x 10E12  │1,4 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(40)         │(40)        │                 │

│Таллий-204     │3,78 года   │1,1 x 10E13  │1,1 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(300)        │(30)        │                 │

│Свинец-203     │2,17 сут    │             │            │3,7 (100)        │

│Свинец-210     │22,3 года   │3,7 x 10E12  │7,4 x 10E12 │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(100)        │(0,2)       │                 │

│Свинец-212     │10,64 ч     │2,2 x 10E11  │1,8 x 10E12 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(6)          │(5)         │                 │

│Висмут-206     │6,24 сут    │1,8 x 10E11  │1,8 x 10E9  │3,7 (100)        │

│               │            │(5)          │(5)         │                 │

│Висмут-207     │38 лет      │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Висмут-210     │5 сут       │3,7 x 10E12  │1,4 x 10E11 │3,7 x 10E-1      │

│               │            │(200)        │(0,2)       │                 │

│Висмут-212     │60,5 мин    │2,2 x 10E11  │2,2 x 10E11 │3,7 (100)        │

│               │            │(6)          │(6)         │                 │

│Полоний-210    │138,4 сут   │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E11 │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(200)        │(0,2)       │                 │

│Астат-211      │7,2 ч       │7,4 x 10E12  │2,5 x 10E11 │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(200)        │(7)         │                 │

│Радий-223      │11,43 сут   │1,8 x 10E12  │7,4 x 10E9  │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(50)         │(0,2)       │                 │

│Радий-224      │3,66 сут    │2,2 x 10E11  │1,8 x 10E11 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(6)          │(0,5)       │                 │

│Радий-226      │1600 лет    │3,7 x 10E11  │1,8 x 10E9  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(10)         │(0,05)      │                 │

│Актиний-227    │21,77       │3,7 x 10E13  │1,1 x 10E10 │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │года        │(1000)       │(0,003)     │                 │

│Актиний-228    │6,13 ч      │3,7 x 10E11  │1,4 x 10E9  │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(10)         │(4)         │                 │

│Торий-227      │18,7 сут    │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E8  │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(200)        │(0,2)       │                 │

│Торий-228      │1,9 года    │2,2 x 10E11  │2,9 x 10E11 │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(6)          │(0,008)     │                 │

│Торий-230      │7,7 x       │1,1 x 10E11  │1,1 x 10E9  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │10E4 лет    │(3)          │(0,003)     │                 │

│Торий-231      │25,52 ч     │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E8  │3,7 (100)        │

│               │            │(1000)       │(1000)      │                 │

│Радий-228      │5,75 года   │3,7 x 10E11  │1,8 x 10E9  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(10)         │(0,05)      │                 │

│Торий-232      │1,4 x       │Не           │Не          │3,7 x 10E-2 (1)  │

│(торий         │10E10 лет   │ограничено   │ограничено  │                 │

│природный)     │            │             │            │                 │

│Торий-234      │24 сут      │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E11 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(10)         │(10)        │                 │

│Протактиний-230│17,4 сут    │7,4 x 10E11  │2,9 x 10E10 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(20)         │(0,8)       │                 │

│Протактиний-231│3,25 x      │7,4 x 10E10  │7,4 x 10E7  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │10E4 лет    │(2)          │(0,02)      │                 │

│Протактиний-233│27 сут      │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(100)        │(100)       │                 │

│Уран-230       │20,8 сут    │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E9  │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(100)        │(0,1)       │                 │

│Уран-232       │74 года     │1,1 x 10E12  │1,1 x 10E9  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(30)         │(0,03)      │                 │

│Уран-233       │1,62 x      │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E9  │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │10E5 лет    │(100)        │(0,1)       │                 │

│Уран-234       │2,5 x       │3,7 x 10E12  │3,7 x 10E9  │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │10E5 лет    │(100)        │(0,1)       │                 │

│Уран-235       │7,1 x       │3,7 x 10E12  │7,4 x 10E9  │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │10E8 лет    │(100)        │(0,2)       │                 │

│Уран-236       │2,39 x      │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E9  │-                │

│               │10E7 лет    │(200)        │(0,2)       │                 │

│Уран-238       │4,5 x       │Не           │Не          │-                │

│               │10E9 лет    │ограничено   │ограничено  │                 │

│Уран природный │-           │То же        │То же       │-                │

│Нептуний-237   │2,14 x      │1,8 x 10E11  │1,8 x 10E8  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │10E6 лет    │(5)          │(0,005)     │                 │

│Нептуний-239   │2,35 сут    │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E12 │3,7 (100)        │

│               │            │(200)        │(200)       │                 │

│Плутоний-238   │87,7 года   │1,1 x 10E11  │1,1 x 10E8  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(3)          │(0,003)     │                 │

│Плутоний-239   │2,44 x      │7,4 x 10E10  │7,4 x 10E7  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │10E4 лет    │(2)          │(0,002)     │                 │

│Плутоний-240   │6537 лет    │7,4 x 10E10  │7,4 x 10E7  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(2)          │(0,002)     │                 │

│Плутоний-241   │15,16       │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E9  │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │года        │(1000)       │(0,1)       │                 │

│Плутоний-242   │3,76 x      │1,1 x 10E11  │1,1 x 10E8  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │10E5 лет    │(3)          │(0,003)     │                 │

│Америций-241   │433 года    │2,9 x 10E11  │2,9 x 10E8  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(8)          │(0,008)     │                 │

│Америций-243   │7,38 x      │2,9 x 10E11  │2,9 x 10E8  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │10E3 лет    │(8)          │(0,008)     │                 │

│Кюрий-242      │163 сут     │7,4 x 10E12  │7,4 x 10E9  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(200)        │(0,2)       │                 │

│Кюрий-243      │35 лет      │3,3 x 10E11  │3,3 x 10E8  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(9)          │(0,009)     │                 │

│Кюрий-244      │18 лет      │3,7 x 10E11  │3,7 x 10E8  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(10)         │(0,01)      │                 │

│Кюрий-245      │8500 лет    │2,2 x 10E11  │2,2 x 10E8  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(6)          │(0,006)     │                 │

│Кюрий-246      │4730 лет    │2,2 x 10E11  │2,2 x 10E8  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(6)          │(0,006)     │                 │

│Берклий-249    │320 сут     │3,7 x 10E13  │3,7 x 10E10 │3,7 x 10E-1 (10) │

│               │            │(1000)       │(1)         │                 │

│Калифорний-249 │351 год     │7,4 x 10E10  │7,4 x 10E7  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(2)          │(0,002)     │                 │

│Калифорний-250 │13,2 года   │2,5 x 10E11  │2,5 x 10E8  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │            │(7)          │(0,007)     │                 │

│Калифорний-252 │2,64 года   │7,4 x 10E10  │7,4 x 10E7  │3,7 x 10E-2 (1)  │

│               │(альфа-     │(2)          │(0,002)     │                 │

│               │распад)     │             │            │                 │

│               │85 лет      │             │            │                 │

│               │(спонтанное │             │            │                 │

│               │деление)    │             │            │                 │

└───────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────┘

--------------------------------

<*> Радиоактивными веществами особого вида называются закрытые радиоизотопные источники излучения, выполненные в виде монолита из радиоактивного вещества или в виде закрытой (сварной конструкции) капсулы с радиоактивными веществами. Монолит или капсула должны отвечать требованиям испытаний, предусмотренных для радиоактивных веществ особого вида соответствующими ТУ или ГОСТами.