# Приложение N 18

к Правилам перевозок опасных

грузов по железным дорогам

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАССТОЯНИЕ

ОТ МЕСТА ХРАНЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ УПАКОВОК

ДО ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Транспортный │Предельно допустимые расстояния м, при времени хранения, ч│

│    индекс    ├─────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┤

│              │  1  │ 2  │ 3  │ 4  │ 5  │  8  │ 10 │ 12  │ 15 │ 20  │ 24 │

├──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤

│       1      │  -  │0,4 │0,5 │0,6 │0,7 │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │1,2 │ 1,4 │ 1,5│

│       2      │ 0,5 │0,6 │0,8 │0,9 │1,0 │ 1,2 │1,4 │ 1,5 │1,7 │ 2,0 │ 2,2│

│       5      │ 0,7 │1,0 │1,2 │1,4 │1,6 │ 2,0 │2,2 │ 2,4 │2,8 │ 3,2 │ 3,5│

│      10      │ 1,0 │1,4 │1,7 │2,0 │2,2 │ 2,8 │3,2 │ 3,5 │3,9 │ 4,5 │ 4,9│

│      20      │ 1,4 │2,0 │2,4 │2,8 │3,2 │ 4,0 │4,5 │ 4,9 │5,5 │ 6,3 │ 6,9│

│      30      │ 1,7 │2,4 │3,0 │3,5 │3,9 │ 4,9 │5,5 │ 6,0 │6,7 │ 7,7 │ 8,5│

│      40      │ 2,0 │2,8 │3,5 │4,0 │4,5 │ 5,7 │6,3 │ 6,9 │7,7 │ 8,9 │10,0│

│      50      │ 2,2 │3,2 │3,9 │4,5 │5,0 │ 6,3 │7,0 │ 7,7 │8,7 │10,0 │11,0│

└──────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┘

Примечание. При определении допустимых расстояний следует учитывать, что экранирование обычными грузами, средняя плотность которых близка к плотности воды, ослабляет степень излучения в 10 раз при толщине груза 0,7 м, в 100 раз - при толщине 1,15 м.