# Глава 1

# ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И КРЕПЛЕНИЮ ГРУЗОВ

# В ВАГОНАХ  И  КОНТЕЙНЕРАХ

(с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 23.10.2017 N АКПИ17-799)

- Общие положения

  - Настоящие Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах (далее – «ТУ») устанавливают порядок и условия размещения и крепления грузов в универсальных четырехосных вагонах (полувагоны, платформы) и в контейнерах при железнодорожных перевозках по территории Российской Федерации по железнодорожным путям имеющим ширину  колеи 1520 мм со скоростью движения до 100 км/ч включительно.

  - Размещение и крепление грузов, не предусмотренные настоящими ТУ, должны выполняться в соответствии с местными техническими условиями размещения и крепления грузов (далее – МТУ), либо  по схемам размещения и крепления грузов (далее – НТУ).

  - При наличии в настоящих ТУ особых требований в отношении отдельных грузов либо их типоразмеров, отличных от общих требований настоящей главы, необходимо руководствоваться положениями соответствующих глав настоящих ТУ.

  - Разработка и экспериментальная проверка способов размещения и крепления опасных грузов должны выполняться с учетом требований разделов 7 и 12 настоящей главы. При этом экспериментальная проверка способов размещения и крепления опасных грузов должна проводиться на макетах или натурных образцах с безопасными (инертными) заменителями при условии соответствия (равенства) их массы и габаритных размеров.

  - Размещение и крепление грузов, которые по своей массе или габаритным размерам не соответствуют требованиям настоящей главы, следует осуществлять в соответствии с Инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (далее-инструкция).

  - Размещение и крепление новых  кранов на железнодорожном ходу, перевозимых от заводов изготовителей, а также кранов такого типа, не бывших в употреблении, осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке подготовки кранов  в составе поездов, утвержденной производителем таких кранов по согласованию с  МПС России.

Размещение и крепление съемного навесного оборудования бывших в употреблении кранов такого типа, а также закрепление поворотных выдвигающихся частей кранов, предъявляемых к перевозке без съемного навесного оборудования, осуществляется в соответствии с НТУ, утвержденными  в установленном разделом 7 настоящей главы порядке.

  - Размещение и крепление грузов, поступающих от железнодорожной администраций других государств, должно соответствовать действующим на железнодорожном транспорте в Российской Федерации требованиям, если иное не установлено международными соглашениями, участником которых является Российская Федерация.

2 Габариты погрузки

  - Размещение на открытом железнодорожном подвижном составе грузов в зависимости от их размеров и крепления должно осуществляться в пределах габаритов погрузки. Виды габаритов погрузки и регионы их применения приведены в таблице 1.

### Таблица 1

| Вид габарита погрузки | Номер рисунка, таблицы | Распространяется на Грузы | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | рисунок 1, таблица 2, | Все грузы | Железнодорожный транспорт |
| Льготный | рисунок 2, таблица 3 | Грузы, размещаемые в пределах погрузочной длины платформы или полувагона | Железнодорожный транспорт, за исключением участков: Хабаровск-1 – Амур; Кимкан – Богучан |
| Зональный | рисунок 3, таблица 4 | Лесные грузы погруженные по СТУ, МТУ. Грузы по разрешению федерального органа власти на железнодорожном транспорте | Железнодорожный транспорт, за исключением участков: Белореченская – Туапсе – Веселое, Крымская – Новороссийск; Чук – Лабытнанги, Пукса – Наволок; Тигей – Ачинск |

Примечание. Зональный габарит погрузки не применяется при перевозке грузов назначением на железные дороги Азербайджана, Грузии, Армении, Украины (Львовская железная дорога).

Очертания габаритов погрузки приведены на рисунках 1 - 4. Значения расстояния В от точек очертания габаритов до вертикальной плоскости, проходящей через ось железнодорожного пути, в зависимости от высоты Н точки от уровня головки рельса (УГР) приведены в таблицах 2 – 4. Технические характеристики полувагонов и платформ приведены в приложении № 1 к настоящей главе.

| Рисунок 1 – Очертание основного габарита погрузки | Рисунок 2 – Очертание льготного габарита погрузки |
| --- | --- |

| Рисунок 3 – Очертание зонального габарита погрузки | Рисунок 4 - Соотношение очертаний габаритов погрузки 1 – основной габарит погрузки; 2 – льготный габарит погрузки; 3 – зональный габарит погрузки |
| --- | --- |

Таблица 2 – Размеры основного габарита погрузки	в миллиметрах

| Н | В | Н | В | Н | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380-3999 | 1625 | 4430 | 1292 | 4870 | 951 |
| 4000 | 1625 | 4440 | 1284 | 4880 | 944 |
| 4010 | 1617 | 4450 | 1276 | 4890 | 937 |
| 4020 | 1609 | 4460 | 1268 | 4900 | 930 |
| 4030 | 1601 | 4470 | 1260 | 4910 | 922 |
| 4040 | 1593 | 4480 | 1252 | 4920 | 915 |
| 4050 | 1585 | 4490 | 1245 | 4930 | 908 |
| 4060 | 1577 | 4500 | 1238 | 4940 | 901 |
| 4070 | 1569 | 4510 | 1230 | 4950 | 893 |
| 4080 | 1561 | 4520 | 1222 | 4960 | 885 |
| 4090 | 1554 | 4530 | 1214 | 4970 | 877 |
| 4100 | 1548 | 4540 | 1206 | 4980 | 869 |
| 4110 | 1540 | 4550 | 1198 | 4990 | 861 |
| 4120 | 1532 | 4560 | 1190 | 5000 | 853 |
| 4130 | 1524 | 4570 | 1183 | 5010 | 845 |
| 4140 | 1516 | 4580 | 1176 | 5020 | 837 |
| 4150 | 1509 | 4590 | 1169 | 5030 | 829 |
| 4160 | 1502 | 4600 | 1162 | 5040 | 821 |
| 4170 | 1495 | 4610 | 1154 | 5050 | 813 |
| 4180 | 1487 | 4620 | 1146 | 5060 | 805 |
| 4190 | 1479 | 4630 | 1138 | 5070 | 797 |
| 4200 | 1471 | 4640 | 1130 | 5080 | 789 |
| 4210 | 1463 | 4650 | 1122 | 5090 | 782 |
| 4220 | 1455 | 4660 | 1114 | 5100 | 775 |
| 4230 | 1447 | 4670 | 1106 | 5110 | 767 |
| 4240 | 1439 | 4680 | 1098 | 5120 | 759 |
| 4250 | 1431 | 4690 | 1091 | 5130 | 751 |
| 4260 | 1423 | 4700 | 1084 | 5140 | 743 |
| 4270 | 1415 | 4710 | 1076 | 5150 | 735 |
| 4280 | 1407 | 4720 | 1068 | 5160 | 727 |
| 4290 | 1400 | 4730 | 1060 | 5170 | 719 |
| 4300 | 1392 | 4740 | 1052 | 5180 | 711 |
| 4310 | 1385 | 4750 | 1044 | 5190 | 704 |
| 4320 | 1378 | 4760 | 1036 | 5200 | 697 |
| 4330 | 1371 | 4770 | 1028 | 5210 | 689 |
| 4340 | 1363 | 4780 | 1021 | 5220 | 681 |
| 4350 | 1355 | 4790 | 1014 | 5230 | 673 |
| 4360 | 1347 | 4800 | 1007 | 5240 | 665 |
| 4370 | 1339 | 4810 | 999 | 5250 | 657 |
| 4380 | 1331 | 4820 | 991 | 5260 | 649 |
| 4390 | 1323 | 4830 | 983 | 5270 | 641 |
| 4400 | 1316 | 4840 | 975 | 5280 | 634 |
| 4410 | 1308 | 4850 | 967 | 5290 | 627 |
| 4420 | 1300 | 4860 | 959 | 5300 | 620 |

Таблица 3 – Размеры льготного габарита погрузки в миллиметрах

| Н | В | Н | В | Н | В | Н | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380-1299 | 1625 | 3740 | 1655 | 4410 | 1332 | 4860 | 982 |
| 1300-1400 | 1700 | 3790 | 1654 | 4420 | 1324 | 4870 | 975 |
| 1452 | 1699 | 3844 | 1653 | 4430 | 1316 | 4880 | 967 |
| 1504 | 1698 | 3896 | 1652 | 4440 | 1308 | 4890 | 959 |
| 1556 | 1697 | 3948 | 1651 | 4450 | 1300 | 4900 | 951 |
| 1608 | 1696 | 4000 | 1650 | 4460 | 1293 | 4910 | 943 |
| 1660 | 1695 | 4010 | 1642 | 4470 | 1285 | 4920 | 936 |
| 1712 | 1694 | 4020 | 1634 | 4480 | 1277 | 4930 | 928 |
| 1764 | 1693 | 4030 | 1627 | 4490 | 1270 | 4940 | 920 |
| 1816 | 1692 | 4040 | 1619 | 4500 | 1262 | 4950 | 912 |
| 1868 | 1691 | 4050 | 1611 | 4510 | 1254 | 4960 | 905 |
| 1920 | 1690 | 4060 | 1603 | 4520 | 1246 | 4970 | 897 |
| 1972 | 1689 | 4070 | 1596 | 4530 | 1239 | 4980 | 889 |
| 2024 | 1688 | 4080 | 1588 | 4540 | 1231 | 4990 | 882 |
| 2076 | 1687 | 4090 | 1580 | 4550 | 1223 | 5000 | 873 |
| 2128 | 1686 | 4100 | 1572 | 4560 | 1215 | 5010 | 866 |
| 2180 | 1685 | 4110 | 1564 | 4570 | 1208 | 5020 | 858 |
| 2232 | 1684 | 4120 | 1557 | 4580 | 1200 | 5030 | 850 |
| 2284 | 1683 | 4130 | 1549 | 4590 | 1192 | 5040 | 842 |
| 2336 | 1682 | 4140 | 1541 | 4600 | 1184 | 5050 | 835 |
| 2388 | 1681 | 4150 | 1533 | 4610 | 1176 | 5060 | 827 |
| 2440 | 1680 | 4160 | 1526 | 4620 | 1168 | 5070 | 819 |
| 2492 | 1679 | 4170 | 1518 | 4630 | 1160 | 5080 | 811 |
| 2544 | 1678 | 4180 | 1510 | 4640 | 1153 | 5090 | 803 |
| 2596 | 1677 | 4190 | 1502 | 4650 | 1146 | 5100 | 795 |
| 2648 | 1676 | 4200 | 1495 | 4660 | 1137 | 5110 | 787 |
| 2700 | 1675 | 4210 | 1487 | 4670 | 1129 | 5120 | 779 |
| 2752 | 1674 | 4220 | 1479 | 4680 | 1122 | 5130 | 772 |
| 2804 | 1673 | 4230 | 1472 | 4690 | 1114 | 5140 | 764 |
| 2856 | 1672 | 4240 | 1464 | 4700 | 1106 | 5150 | 756 |
| 2908 | 1671 | 4250 | 1456 | 4710 | 1098 | 5160 | 748 |
| 2960 | 1670 | 4260 | 1448 | 4720 | 1090 | 5170 | 741 |
| 3012 | 1669 | 4270 | 1441 | 4730 | 1083 | 5180 | 733 |
| 3064 | 1668 | 4280 | 1433 | 4740 | 1075 | 5190 | 725 |
| 3116 | 1667 | 4290 | 1425 | 4750 | 1067 | 5200 | 717 |
| 3168 | 1666 | 4300 | 1417 | 4760 | 1060 | 5210 | 709 |
| 3220 | 1665 | 4310 | 1409 | 4770 | 1052 | 5220 | 702 |
| 3272 | 1664 | 4320 | 1402 | 4780 | 1044 | 5230 | 694 |
| 3324 | 1663 | 4330 | 1394 | 4790 | 1036 | 5240 | 686 |
| 3376 | 1662 | 4340 | 1386 | 4800 | 1029 | 5250 | 678 |
| 3428 | 1661 | 4350 | 1378 | 4810 | 1021 | 5260 | 671 |
| 3480 | 1660 | 4360 | 1371 | 4820 | 1013 | 5270 | 663 |
| 3532 | 1659 | 4370 | 1363 | 4830 | 1006 | 5280 | 655 |
| 3584 | 1658 | 4380 | 1355 | 4840 | 998 | 5290 | 647 |
| 3636 | 1657 | 4390 | 1348 | 4850 | 990 | 5300 | 640 |
| 3688 | 1656 | 4400 | 1339 |  |  |  |  |

Таблица 4 – Размеры зонального габарита погрузки в миллиметрах

| Н | В | Н | В | Н | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380-4000 | 1625 | 4440 | 1534 | 4880 | 1343 |
| 4010 | 1623 | 4450 | 1532 | 4890 | 1336 |
| 4020 | 1621 | 4460 | 1530 | 4900 | 1328 |
| 4030 | 1619 | 4470 | 1528 | 4910 | 1320 |
| 4040 | 1617 | 4480 | 1526 | 4920 | 1313 |
| 4050 | 1615 | 4490 | 1524 | 4930 | 1305 |
| 4060 | 1613 | 4500 | 1521 | 4940 | 1298 |
| 4070 | 1611 | 4510 | 1519 | 4950 | 1290 |
| 4080 | 1608 | 4520 | 1517 | 4960 | 1282 |
| 4090 | 1606 | 4530 | 1515 | 4970 | 1275 |
| 4100 | 1604 | 4540 | 1513 | 4980 | 1267 |
| 4110 | 1602 | 4550 | 1511 | 4990 | 1260 |
| 4120 | 1600 | 4560 | 1509 | 5000 | 1252 |
| 4130 | 1598 | 4570 | 1507 | 5010 | 1244 |
| 4140 | 1596 | 4580 | 1505 | 5020 | 1237 |
| 4150 | 1594 | 4590 | 1503 | 5030 | 1229 |
| 4160 | 1592 | 4600 | 1501 | 5040 | 1222 |
| 4170 | 1590 | 4610 | 1499 | 5050 | 1214 |
| 4180 | 1588 | 4620 | 1497 | 5060 | 1206 |
| 4190 | 1586 | 4630 | 1495 | 5070 | 1199 |
| 4200 | 1584 | 4640 | 1492 | 5080 | 1191 |
| 4210 | 1582 | 4650 | 1490 | 5090 | 1184 |
| 4220 | 1579 | 4660 | 1488 | 5100 | 1176 |
| 4230 | 1577 | 4670 | 1486 | 5110 | 1168 |
| 4240 | 1575 | 4680 | 1484 | 5120 | 1161 |
| 4250 | 1573 | 4690 | 1482 | 5130 | 1153 |
| 4260 | 1571 | 4700 | 1480 | 5140 | 1146 |
| 4270 | 1569 | 4710 | 1472 | 5150 | 1138 |
| 4280 | 1567 | 4720 | 1465 | 5160 | 1130 |
| 4290 | 1565 | 4730 | 1457 | 5170 | 1123 |
| 4300 | 1563 | 4740 | 1450 | 5180 | 1115 |
| 4310 | 1561 | 4750 | 1442 | 5190 | 1108 |
| 4320 | 1559 | 4760 | 1434 | 5200 | 1100 |
| 4330 | 1557 | 4770 | 1427 | 5210 | 1052 |
| 4340 | 1555 | 4780 | 1419 | 5220 | 1004 |
| 4350 | 1553 | 4790 | 1412 | 5230 | 956 |
| 4360 | 1550 | 4800 | 1404 | 5240 | 908 |
| 4370 | 1548 | 4810 | 1396 | 5250 | 860 |
| 4380 | 1546 | 4820 | 1389 | 5260 | 812 |
| 4390 | 1544 | 4830 | 1381 | 5270 | 764 |
| 4400 | 1542 | 4840 | 1374 | 5280 | 716 |
| 4410 | 1540 | 4850 | 1366 | 5290 | 668 |
| 4420 | 1538 | 4860 | 1358 | 5300 | 620 |
| 4430 | 1536 | 4870 | 1370 |  |  |

  - В перевозочных документах на груз, погруженный в пределах льготного или зонального габаритов погрузки, должны быть сделаны отметки соответственно «Льготный габарит» или «Зональный габарит»:

- в оригинале транспортной железнодорожной накладной (далее по тексту – накладная) в графе «Место для особых отметок и штемпелей» – грузоотправителем;

- в вагонном листе в графе «Место для отметок» – уполномоченным перевозчиком лицом (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры, – уполномоченным работником железнодорожной станции отправления).

  - Груз, погруженный на одиночный универсальный вагон либо на сцеп из двух универсальных вагонов, является габаритным, если он ни одной своей частью, включая упаковку и крепление, не выходит за пределы основного габарита погрузки, и расстояние от поперечной плоскости симметрии вагона (либо сцепа) до конца груза (с одной либо с обеих сторон), включая упаковку и крепление, не превышает значений, указанных в таблице 5. Проверка габаритности груза должна производиться при условии нахождения вагона на прямом горизонтальном участке пути и совмещения продольной вертикальной плоскости симметрии вагона с осью железнодорожного пути. Для грузов, длина либо размещение которых не соответствует ограничениям таблицы 5, допускаемая ширина по условию вписывания в основной габарит погрузки при прохождении кривых участков пути определяется по методике, приведенной в разделе 11 настоящей главы.

Таблица 5

в миллиметрах

| Тип вагона или сцепа | База* | Наибольшее расстояние от середины вагона или сцепа до конца груза |
| --- | --- | --- |
|  | вагона | сцепа |  |
| Платформа | 9720 14720 | — — | 8810 11200 |
| Сцеп из 2-х платформ | 9720 | 14620 | 11100 |
| Полувагон | 8650 | — | 8225 |
| *Базой вагона (или сцепа) называется расстояние между направляющими сечениями, за которые принимаются: у одиночного вагона - расстояние между вертикальными осями подпятников тележек; у сцепа вагонов при размещении груза с опиранием на два вагона - расстояние между серединами опор, на которые опирается груз. |

- Подготовка вагонов, контейнеров к погрузке

  - Перед погрузкой пол вагона, опорные поверхности груза, подкладок, прокладок, упорных и распорных брусков, а также поверхности груза в местах контакта с обвязками и  растяжками должны быть дополнительно очищены отправителем от снега, льда и грязи. В зимнее время  грузоотправитель должен посыпать пол вагона и поверхности подкладок в местах опирания груза тонким слоем (1-2 мм) чистого сухого песка.

  - Разгрузочные люки полувагонов должны быть закрыты и заперты на запоры. Если размещение груза производится в пределах погрузочной длины и ширины кузова, торцовые борта платформ, торцовые двери полувагонов должны быть закрыты и заперты на запоры, клиновые запоры бортов платформ осажены вниз до упора за исключением случаев, когда технология погрузки предполагает использование открытых бортов, дверей.

  - Перед погрузкой грузов, длина которых превышает длину пола платформы, полувагона, торцовые борта платформы должны быть откинуты на кронштейны, а двери полувагона - открыты и закреплены.

  - С целью исключения опирания груза на откинутые торцовые борта платформы груз должен быть размещен на подкладках.

  - Перед погрузкой грузов, ширина которых превышает ширину пола платформы, все секции боковых продольных платформы или некоторые из них должны быть грузоотправителем открыты и закреплены за кольца, имеющиеся на продольных балках рамы платформы. В случае отсутствия колец противоположные секции бортов должны быть грузоотправителем скреплены увязкой из проволоки диаметром не менее 4 мм в две нити, которая пропускается под боковыми и хребтовыми балками. В случаях, когда опущенные борта закрывают трафаретный номер платформы, он должен быть нанесен несмываемой белой краской на левых крайних секциях опущенных продольных бортов. Секции продольных бортов платформ сцепа также должны быть открыты, если они препятствуют естественному поперечному смещению груза при движении вагонов в криволинейных участках пути.

  - Для погрузки длинномерного груза формируется сцеп из двух и более вагонов в соответствии с требованиями раздела 11 настоящей главы.

  - Для предотвращения разъединения вагонов сцепа при маневровых работах, в пути следования рукоятки расцепных рычагов должны быть закреплены к кронштейнам проволокой, а на боковых бортах вагонов с обеих сторон должна быть нанесена несмываемой краской надпись "Сцеп не разъединять".

  - Подготовка контейнеров к погрузке  осуществляется в соответствии с требованиями главы 12 настоящих ТУ.

# 4 Средства крепления грузов в вагонах

Для крепления грузов в вагонах применяются растяжки, обвязки, стяжки (в том числе многозвенные), увязки, деревянные стойки, бруски и щиты, упорные башмаки, "шпоры", каркасы, кассеты, пирамиды, ложементы, турникетные устройства. Средства крепления могут быть одноразового и многоразового использования (многооборотные).

Общие технические требования к многооборотным средствам крепления и порядку их эксплуатации приведены в приложении 2 к настоящей главе. Качество и надежность многооборотных средств крепления  обеспечивается стороной, осуществляющей отправку груза (грузоотправителем). При оформлении перевозочных документов железнодорожная станция может запросить у грузоотправителя акт периодического освидетельствования многооборотного крепежного устройства, подтверждающий его пригодность к использованию.

При установке элементов крепления и крепежных устройств используются стандартные крепежные изделия, например, болты, шпильки, гвозди, строительные скобы.

4.1 Растяжка – средство крепления, закрепляемое одним концом за увязочное устройство на грузе, другим - за специально предназначенное для этого увязочное устройство на кузове вагона. Обвязка – средство крепления, охватывающее груз и закрепляемое обоими концами за увязочные устройства на кузове вагона. Стяжка – средство крепления, предназначенное для соединения между собой и натяжения других средств крепления (как правило, растяжек, обвязок, стоек). Увязка – средство крепления, предназначенное для объединения отдельных единиц груза в одно грузовое место.

4.2 Для изготовления растяжек, обвязок, стяжек, увязок используют следующие материалы:

- стальная проволока по ГОСТ 3282 в термообработанном (отжиг) состоянии круглого сечения (ГОСТ 2590), квадратного сечения (ГОСТ 2591);

- прокат или полоса стали (ГОСТ 103);

- стальные цепи, тросы.

4.3 Использование для изготовления растяжек, обвязок, стяжек, увязок иных материалов допускается по согласованию с МПС России при условии подтверждения их надежности в порядке, предусмотренном для разработки ТУ и МТУ (раздел 7 настоящей главы).

Диаметр сечения круглого проката должен быть не менее 5 мм; площадь поперечного сечения некруглого проката должна быть не менее 20 мм2. На поверхности проката не должно быть механических повреждений, трещин, перекруток, расслоений, задиров.

4.4 Для крепления растяжек и обвязок в вагонах используются:

- на платформах (рисунок 5): боковые и торцовые стоечные скобы; опорные кронштейны на концевой балке; напольные увязочные устройства (при наличии); боковые скобы на платформах для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

# Рисунок 5 – Увязочные устройства универсальной платформы

- в полувагонах (рисунок 6): нижние увязочные устройства (косынки), средние увязочные устройства, находящиеся на стойках боковых стен на высоте 1100-1200 мм от пола; верхние увязочные устройства в виде скоб внутри и снаружи верхней обвязки кузова.

# Рисунок 6 – Увязочные устройства универсального полувагона

    - Не допускается крепление растяжек и обвязок к другим деталям кузова вагона, в том числе к скобам, предназначенных для крепления стоек внутри кузова вагона, к увязочным кольцам, расположенным на верхней обвязке полувагона, а также кольцам на наружной поверхности секций бортов платформ.

    - Допускается использовать составные (из нескольких составных частей) проволочные, полосовые или комбинированные растяжки и обвязки. Прочность соединительных элементов таких растяжек и обвязок должна быть не ниже прочности составных частей растяжки, обвязки.

    - Допускается концы растяжек выполненных из цельного стального стержня и полосы, крепить к грузу при помощи сварки или болтовых соединений. Надежность таких соединений  обеспечивается грузоотправителем.

    - Обвязки на платформах закрепляют за две противоположные стоечные скобы.

4.5 Растяжки, обвязки формируют на вагоне следующими способами.

4.5.1 Способ 1. Растяжка, обвязка выполняется из одной непрерывной нити проволоки. Один конец проволоки (рисунок 7) обводят два раза вокруг увязочного устройства вагона (груза) и закручивают не менее двух раз вокруг нити. Другой конец проволоки пропускают через увязочные устройства последовательно на грузе и вагоне, формируя растяжку, обвязку с необходимым числом нитей. Конец проволоки заделывают на увязочном устройстве вагона (или груза) порядком, указанным выше, обводя его вокруг половинного количества нитей растяжки, обвязки. Концы проволоки для заделки должны быть длиной не менее 500 мм. Направление обвода концов нитей при заделке должно быть таким, чтобы при последующем скручивании растяжки их заделка не ослаблялась. Нити растяжки, обвязки скручивают ломиком или другим приспособлением до натяжения.

# Рисунок 7 – Установка растяжек по способу 1

4.5.2 Способ 2 Растяжка, обвязка изготавливается из одной непрерывной нити проволоки. Нить пропускают через увязочное устройство вагона (груза) и перегибают на нем, образовывая прядь из двух равных по длине нитей (рисунок 8). Далее прядь заводят в увязочные устройства последовательно груза и вагона, формируя растяжку, обвязку с необходимым числом нитей. Конец пряди обводят два раза вокруг увязочного устройства вагона (груза), затем концы проволоки – по отдельности вокруг половинного количества нитей растяжки, обвязки. Требования к заделке концов и скручиванию растяжки, обвязки аналогичны способу 1.

# Рисунок 8 – Установка растяжек, обвязок по способу 2

4.5.3 Способ 3 Растяжку, обвязку формируют из пряди, состоящей из двух непрерывных нитей проволоки (рисунок 9). Прядь пропускают через увязочное устройство вагона (груза) и перегибают, оставляя концы для заделки длиной не менее 500 мм, один из которых закручивают не менее двух раз вокруг пряди. После формирования растяжки, каждый конец пряди по отдельности закручивают аналогичным порядком вокруг разных прядей.

Рисунок 9 – Установка растяжек, обвязок по способу 3

4.5.4 Установка проволочных растяжек, обвязок, способами, отличными от описанных в 4.5.1 – 4.5.3, допускается по согласованию с МПС России при условии подтверждения их надежности в порядке, предусмотренном для разработки МТУ.

4.6 Скручивание растяжки, стяжки, обвязки между грузом и увязочным устройством вагона должно быть равномерным по всей длине.

Допускается при длине растяжки, стяжки, ветвей обвязки более 1,5 м скручивать ее в двух местах, не допуская раскручивания скрученного ранее участка.

Обвязки необходимо скручивать не менее чем в двух местах - на противоположных ветвях.

В растяжках, обвязках, имеющих перегибы ветвей на грузе, необходимо дополнительно скручивать участки между перегибами длиной более 300 мм (рисунок 10).

# Рисунок 10

При скручивании приспособление для скручивания должно устанавливаться в середине скручиваемого участка (между увязочными устройством вагона и груза, между  увязочным устройством вагона и перегибом на грузе, местами перегиба на грузе).

4.7 При расчете растяжек, обвязок, стяжек, увязок число нитей проволоки и, соответственно, рабочее сечение и несущая способность определяются без учета концов заделки (рисунок 11).Число нитей в этих средствах крепления должно быть четным.

Рисунок 11 – Определение количества нитей проволоки в растяжках, обвязках, стяжках

4.8 Не допускается формировать на вагоне растяжки, обвязки, увязки, стяжки числом нитей более 8 при диаметре проволоки ≥6 мм.

4.9 Не допускается касание между собой растяжек, обвязок при закреплении груза, имеющего возможность упругих колебаний относительно вагона, например, обрессоренного.

4.10 Растяжки, обвязки, выполненные из прутка или из полосовой стали с натяжными устройствами, не должны касаться закрытого борта платформы. Если при закрытом борте этого избежать невозможно, борт должен быть опущен.

4.11 Не допускается опирание растяжек, обвязок из проволоки на борт платформы, если угол между растяжкой и вертикальной плоскостью в точке касания с бортом платформы составляет более 15° (рисунок 12). При невозможности выполнить это условие, растяжки и обвязки пропускают под боковыми бортами (рисунок 12 б), или борта платформы должны быть опущены (рисунок 12 в).

Рисунок 12 – Допускаемые положения проволочных растяжек, обвязок относительно бортов платформы

4.12 Растяжки следует располагать таким образом, чтобы угол между растяжкой и полом, и угол между проекцией растяжки на пол вагона и продольной осью вагона составляли не более 45о (рисунок 13).

# Рисунок 13

В случаях, когда из-за конструктивных особенностей груза либо условий его размещения такая установка растяжек невозможна, допускается увеличение углов наклона растяжек с одновременным увеличением числа нитей проволоки в растяжках в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 – Увеличение числа нитей в растяжках из проволоки диаметром 6 мм и 7 мм при увеличении угла наклона растяжек.

| Величина угла между проекцией растяжки на пол вагона и продольной осью вагона, градус | Число нитей растяжки |
| --- | --- |
|  | Угол между проекцией растяжки на пол вагона и растяжкой, градус |
|  | ≤45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 |
| ≤45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 61 - 65 66 - 70 71 - 75 76 - 80 | 2/2 4/2 4/2 4/4 4/4 6/4 6/6 8/6 | 4/2 4/2 4/2 4/4 4/4 6/4 6/6 -/8 | 4/2 4/2 4/4 4/4 6/4 6/4 8/6 -/8 | 4/4 4/4 4/4 4/4 6/4 6/6 8/6 - | 4/4 4/4 6/4 6/4 6/4 8/6 -/8 - | 6/4 6/4 6/4 6/6 8/6 -/8 - - | 6/6 6/6 8/6 8/6 -/8 - - - | 8/6 -/8 -/8 - - - - - |

Примечания. 1 Дробные значения угла округляются до ближайшего большего целого значения.

2 В числителе - число нитей проволоки диаметром 6 мм, в знаменателе - диаметром 7 мм.

4.13 Допускается применение проволочных средств крепления с заменой предусмотренного диаметра проволоки другим при условии обеспечения равнопрочности элемента крепления. В таких случаях параметры средства крепления должны определяться в соответствии с таблицами 6 и 21 с учетом требований  п. 4.7 и 4.8 настоящей главы.

4.14 Стяжку (рисунок 14) формируют из непрерывной нити проволоки. Прочность стяжки должна быть не менее прочности соединяемых составных частей элемента крепления.

# Рисунок 14 – Способ заделки концов проволоки в стяжке.

4.15 Увязку формируют из непрерывной нити проволоки. Количество нитей проволоки в увязке определяют расчетным или экспериментальным путем. Скручивание нитей проволоки в увязке производят не менее чем в двух местах до натяжения, не допуская раскручивания скрученного ранее участка. Способ заделки концов проволоки в увязках аналогичен способу заделки концов проволоки в стяжках.

4.16 Подкладки и прокладки изготавливаются из пиломатериалов не ниже третьего сорта в соответствии с ГОСТ 8486 и ГОСТ 2695. Применение березы, осины, липы и ольхи допускается только для изготовления подкладок и прокладок, работающих только на сжатие, к которым не крепятся упорные, распорные бруски и другие элементы крепления. Не допускается применение этих пород древесины, а также сухостойной древесины всех пород для изготовления упорных и распорных брусков.

Допускается изготовление подкладок и прокладок из металла различных профилей, железобетона и других материалов, если это не приводит к повреждению груза.

Подкладки и прокладки применяют для увеличения площади опирания груза на пол вагона, предохранения штабеля груза от развала, обеспечения возможности механизированной погрузки и выгрузки грузов, предохранения опорной поверхности груза и (или) вагона от повреждения, а также для крепления распорных и упорных брусков. В случаях, когда указанные условия обеспечиваются без применения прокладок, их установка не обязательна.

Высота подкладок, прокладок должна быть не менее 25 мм. Ширина подкладок, прокладок должна быть не менее 80 мм (если иное не оговорено конкретными техническими условиями размещения и крепления груза), при этом отношение ширины к высоте должно быть не менее 1,5. Длина подкладок, укладываемых поперек вагона, должна быть равна ширине кузова, а прокладок – не менее ширины груза. Поперечные прокладки, применяемые для разделения штабелей груза, укладывают одна над другой на расстоянии не менее 500 мм от концов груза и не менее 300 мм от боковых стоек.

Допускается подкладки и прокладки изготавливать составными по высоте, ширине из двух частей, по длине – из нескольких частей (рисунок 15). Стыкование подкладок по длине допускается только на хребтовой балке (для поперечных подкладок) либо на поперечных балках (для продольных подкладок). Толщина составных частей подкладок, прокладок в месте соединения должна быть не менее 35 мм. Размеры общего поперечного сечения составных подкладок, прокладок должны удовлетворять требованиям для монолитных подкладок и прокладок.

Высота составных частей подкладок и прокладок, составных по ширине и по длине, должна быть одинаковой по всей длине.

# Рисунок 15 – Способы изготовления составных подкладок, прокладок

В случаях, когда способ размещения и крепления груза предусматривает крепление подкладок к полу вагона, крепление частей подкладок должно производиться в следующем порядке.

Подкладки, составные по высоте. Нижнюю часть подкладки прибивают к полу необходимым количеством гвоздей, аналогичным образом прибивают верхнюю часть к нижней. Допускается части подкладки прибивать к полу необходимым количеством гвоздей, проходящих через обе части подкладки.

Подкладки, составные по ширине и составные по длине. Составные части соединяют между собой гвоздями, болтами, скобами в количестве, обеспечивающем их неподвижность друг относительно друга при укладке на вагоне. Каждую часть подкладки прибивают к полу гвоздями, количество которых должно составлять не менее 75 % количества, необходимого для крепления подкладки.

4.17 Стойки деревянные окоренные и неокоренные, применяемые для бокового и торцового ограждений штабельных грузов, изготавливают из круглых лесоматериалов либо из пиломатериалов с прямыми волокнами в соответствии с ГОСТ 8486 и ГОСТ 2695. Толщина стоек из круглого лесоматериала должен быть 120 – 140 мм в нижнем отрубе и не менее 90 мм в верхнем. Сечение стоек из пиломатериалов должно быть не менее 90х120 мм.

Толщина стоек, устанавливаемых в полувагон, должна быть не менее 100 мм на уровне верхнего обвязочного пояса полувагона. Боковые стойки должны устанавливаться следующими способами:

Способ 1 Стойку устанавливают на пол полувагона, пропуская ее через лесную скобу, и крепят к нижнему увязочному устройству увязкой из проволоки диаметром не менее 5 мм в две нити (рисунок 16 а).

# Рисунок 16 – Установка боковых стоек в полувагоне

Способ 2 Стойку устанавливают на пол полувагона вплотную к лесной скобе и нижнему увязочному устройству и крепят к ним увязками из проволоки диаметром не менее 5 мм в две нити (рисунок 16 б).

Способ 3 В полувагонах, оборудованных лесными скобами, развернутыми под углом 300, стойку в наклонном положении вставляют в лесную скобу и устанавливают вертикально; нижний конец стойки устанавливают вплотную к нижнему увязочному устройству и крепят к нему увязкой из проволоки диаметром не менее 5 мм в две нити (рисунок 15 в).

Высота боковых стоек над уровнем верхнего обвязочного бруса полувагона должна быть не более:

а) при погрузке в пределах основного габарита погрузки:

- 900 мм – при высоте бортов 1880 мм;

- 700 мм – при высоте бортов 2060 мм;

б) при погрузке в пределах зонального габарита погрузки:

- 1466 мм – при высоте бортов 1880 мм;

- 1266 мм – при высоте бортов 2060 мм.

На железнодорожных платформах стойки устанавливают в предназначенные для этого боковые и торцовые стоечные скобы. Стойки из круглых лесоматериалов устанавливают комлем вниз. Нижний конец стойки должен быть затесан по внутренним размерам скобы. Стойка должна выступать за нижнюю кромку скобы на 100-200 мм. Зазор между стойкой и скобой допускается только со стороны боковой балки платформы не более 15 мм на уровне нижней кромки скобы. В этом случае стойка должна быть дополнительно закреплена клином (рисунок 17). Клин должен быть плотно забит снизу и закреплен к стойке двумя гвоздями длиной 80 – 90 мм.

# Рисунок 17 – Крепление стойки в стоечной скобе платформы

Короткие стойки устанавливают для увеличения несущей способности бортов платформы. Высота коротких стоек от уровня пола платформы должна быть больше высоты подкрепляемого борта не менее чем на 100 мм. Высокие стойки применяют для ограждения груза, имеющего высоту погрузки, значительно превышающую высоту бортов платформы.

Для увеличения несущей способности крепления противоположные стойки соединяют стяжками в верхней, а при необходимости – в верхней и средней по высоте частях (рисунок 18).

# Рисунок 18 – Скрепление стоек на платформе

Скрепление коротких стоек и верхнее скрепление высоких стоек должно быть выполнено таким образом, чтобы расстояние от стяжки до поверхности груза составляло 50 - - 100 мм, расстояние от стяжки до верхнего обреза стоек – не менее 100 мм. Среднее крепление высоких стоек должно быть выполнено так, чтобы стяжка не касалась груза.

4.18 Упорные и распорные бруски, распорные рамы применяют для закрепления грузов от поступательных перемещений вдоль и поперек вагона, а также для передачи инерционных усилий от груза на элементы кузова вагона (боковые и торцовые борта платформ, торцовый порожек, угловые стойки, нижние обвязки кузова полувагона).

Бруски должны быть изготовлены из пиломатериалов хвойных пород не ниже третьего сорта в соответствии с ГОСТ 8486. Допускается использование в качестве упорных и распорных брусков и рам изделий из других материалов, прочность которых подтверждена соответствующими нормативными документами (ГОСТ, ТУ). Параметры деревянных брусков и рам принимаются в соответствии с нормативами настоящей главы; параметры брусков и рам из других материалов должны определяться расчетным путем с последующей экспериментальной проверкой.

Деревянные элементы распорных рам соединяют гвоздями, строительными скобами, накладками, другими крепежными изделиями.

Высота упорных и распорных брусков должна быть не менее 50 мм. Типовые схемы установки упорных и распорных брусков показаны на рисунке 19.

Рисунок 19 – Типовые схемы установки распорных и упорных брусков

1 – распорный брусок; 2 – упорный брусок

4.19 Для крепления деревянных подкладок, упорных, распорных брусков и рам к деревянному настилу полу вагона, к закрепляемому грузу, а также для соединения между собой деревянных элементов крепления применяют гвозди по ГОСТ 283, размеры которых приведены в таблице 7.

# Таблица 7 – Допускаемые размеры применяемых гвоздей

| Диаметр гвоздя, мм | Длина гвоздя, мм | Диаметр шляпки гвоздя, мм |
| --- | --- | --- |
| 4,0 | 100…120 | 7,5 |
| 5,0 | 120…150 | 9,0 |
| 6,0 | 150…200 | 11,0 |
| 8,0 | 250 | 14,0 |

Допускается замена гвоздей одного диаметра соответствующим количеством гвоздей другого диаметра (таблица 8) при условии соблюдения требований к их длине.

Таблица 8 – Взаимозаменяемость гвоздей различных диаметров

| Эквивалентное количество гвоздей в зависимости от их диаметра | Диаметр гвоздя, мм |
| --- | --- |
|  | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 |
|  | 2 | 5 | 3 | 2 |
|  | 3 | 7 | 5 | 2 |
|  | 4 | 9 | 6 | 3 |
|  | 5 | 12 | 8 | 3 |
|  | 6 | 14 | 9 | 4 |
|  | 7 | 16 | 10 | 4 |
|  | 8 | 18 | 12 | 5 |
|  | 9 | 20 | 13 | 5 |
|  | 10 | 23 | 15 | 6 |

Схемы размещения гвоздей при креплении деревянных элементов крепления к полу вагона приведены на рисунке 20.

# Рисунок 20 – Схемы размещения гвоздей

Минимально допускаемые расстояния между гвоздями, а также между гвоздями и кромками элементов в зависимости от толщины элементов приведены в таблице 9

# Таблица 9

| Обозначение расстояния (рисунок 20) | Минимальные допускаемые расстояния в зависимости от толщины элемента, мм |
| --- | --- |
|  | ≤50 | >50 |
| S1 | 125 | 90 |
| S2 | 30 | 30 |
| S3 | 30 | 30 |
| S4 | 90 | 90 |

Общее количество гвоздей для крепления средств крепления (либо их частей) к полу вагона определяется в соответствии с разделом 10 настоящей главы.

При закреплении средств крепления (либо их частей) к полу вагона гвозди должны быть забиты перпендикулярно полу вагона. Изгиб стержня гвоздя не допускается. Длина гвоздей должна быть на 50 -60 мм больше высоты деталей крепления.

Не допускается образование трещин в элементах крепления при прибивании их гвоздями. В необходимых случаях перед забивкой гвоздей под них должны быть просверлены отверстия.

Гвозди, забитые в щели между досками пола платформы, не учитываются в общем количестве используемых для крепления гвоздей.

4.20 Допускается использование металлических скоб и костылей для крепления груза к деревянным элементам крепления и соединения этих элементов между собой, если это не приводит к образованию в них трещин.

4.21 Усилия затяжки болтов, шпилек, винтов, используемых для крепления грузов, должны рассчитываться с учетом возможности одновременного приложения растягивающих и изгибающих нагрузок.

Для предотвращения ослабления резьбовых соединений должны применяться стопорные шайбы, контргайки, шплинты, сварка или расклепка резьбы.

4.22 Допускается для соединения деталей крепления между собой и с грузом применять электросварку. Надежность сварных соединений  обеспечивается грузоотправителем. При выполнении сварочных работ должны быть обеспечены меры безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями. Средство крепления (груз), на котором выполняется сварка, должно быть заземлено отдельным проводом, при этом не допускается использовать элементы конструкции вагона в качестве заземляющего устройства.

- Подготовка грузов к перевозке, требования к погрузке и выгрузке

  - Предъявляемый к перевозке груз должен быть подготовлен к перевозке таким образом, чтобы в процессе перевозки были обеспечены безопасность движения поездов, сохранность груза, вагонов и контейнеров. С этой целью грузоотправителем должны быть обеспечены:

- прочность узлов и деталей груза, предназначенных для установки средств крепления. При необходимости груз должен быть оборудован приспособлениями для его крепления;

- надежное закрепление груза внутри упаковки;

- подготовка автотракторной техники и сельскохозяйственных машин к перевозке в порядке, установленном соответствующими правилами перевозок железнодорожным транспортом;

- перед погрузкой грузов, содержащих мелкие фракции, дополнительные меры по уплотнению зазоров кузова вагона, поверхность груза после погрузки на открытый подвижной состав должна быть разровнена, а при необходимости и уплотнена.

  - В целях обеспечения сохранности вагонного парка грузоотправители и грузополучатели должны соблюдать требования ГОСТ 22235, в том числе:

- навалочные грузы, разгрузка которых предусматривается через разгрузочные люки полувагона, должны иметь размер отдельных кусков в любом измерении не более 400 мм;

- перед погрузкой или выгрузкой путем бокового заезда или съезда груза борта платформы должны быть опущены, а после окончания погрузки или выгрузки – подняты и закреплены клиновыми запорами;

- при погрузке и выгрузке автомобилей, тракторов и других колесных и тяжеловесных грузов должны применяться переходные мостики и другие приспособления, предохраняющие от повреждения борта платформ;

- при погрузке или выгрузке груза накатом с использованием слег они должны опираться на пол платформы или верхнюю обвязку кузова полувагона;

  - При погрузочно-выгрузочных операциях не допускается:

- открывать и закрывать разгрузочные люки полувагонов с использованием тракторов, погрузчиков, лебедок, кранов и другой техники, не согласованной федеральным органом исполнительной власти на железнодорожном транспорте для выполнения данных операций;

- выполнять на полу платформ разворот самоходом технических средств на гусеничном ходу без предварительной защиты пола от повреждения;

- опускать грейферы с ударом о пол вагонов;

- производить погрузку металлопродукции кранами, оборудованными магнитными шайбами, путем сбрасывания груза;

- производить выгрузку грузов из вагонов грейферами, имеющими зубья;

- использовать боковые борта платформ для погрузки и выгрузки грузов;

- задевать грейфером борта платформ, стены и двери полувагонов;

- при выгрузке с помощью лебедки опирать трос на борта платформ и верхнюю обвязку полувагона;

- производить выгрузку смерзшихся грузов путем проталкивания их в проемы люков грейферами, другими грузозахватными устройствами, применять для рыхления груза металлические болванки, взрывные устройства, а также применять для оттаивания груза открытое пламя при возможности касания деталей вагона;

- производить погрузку грузов, имеющих температуру выше +1000С;

- производить погрузку и выгрузку сыпучих грузов гидравлическим способом;

- производить погрузку железобетонных плит ранее технологического срока выдержки их после изготовления;

- размещать железобетонные плиты, конструкции и другие подобные грузы в наклонном положении с опорой на боковые стены кузова полувагона либо борта платформы кроме случаев, предусмотренных настоящими ТУ;

- производить крепление грузов к металлическим частям вагона с помощью сварки и сверления;

- демонтировать детали вагонов, в том числе борта платформ и двери полувагонов;

- производить выгрузку с платформ навалочных грузов машинами на гусеничном ходу с заездом на настил ее пола, сгребать ковшом экскаватора, а также волочить тяжеловесный груз по полу платформы.

  - При погрузке навалочных грузов массой отдельных кусков не более 100 кг общая масса груза, падающая на пол полувагона, должна быть не более 5 т, высота падения – не более 3 м. При погрузке навалочных грузов массой отдельных кусков от 100 до 500 кг на дно кузова должен быть насыпан слой из мелких кусков толщиной не менее 300 мм; общая масса груза, падающая на пол полувагона, должна быть не более 7 т, высота падения – не более 3 м. Навалочные грузы в виде отдельных кусков массой более 500 кг, а также штучные грузы (слитки, болванки, балки) и контейнеры следует грузить без сбрасывания.

  - После выгрузки грузов вагоны, контейнеры должны быть очищены внутри и снаружи, с них должны быть сняты элементы крепления грузов, за исключением несъемных. В случаях необходимости должна быть снята проволока с рукояток расцепных рычагов автосцепки, с запоров крышек разгрузочных люков, торцовых дверей полувагонов и бортовых запоров платформ; борта платформ, двери и крышки люков полувагонов - закрыты. Многооборотные инвентарные приспособления для крепления, в том числе турникеты, должны быть подготовлены к погрузке в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подготовке грузов к перевозке.

### Размещение грузов в вагонах

Масса размещаемого в вагоне груза с учетом массы элементов его крепления не должна превышать трафаретной грузоподъемности вагона.

Выход в продольном направлении крайней точки груза за пределы концевой балки кузова вагона должен быть не более 400 мм.

При размещении грузов общий центр тяжести грузов (ЦТгро) должен располагаться на линии пересечения продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона. В исключительных случаях, когда данное требование невыполнимо по объективным причинам (геометрические параметры груза, условия крепления), допускается смещение ЦТгро относительно плоскостей симметрии.

Допускаемая величина смещения ЦТгро в продольном направлении lс (относительно поперечной плоскости симметрии вагона) в зависимости от общей массы груза в вагоне определяется в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10 – Допускаемое продольное смещение общего центра тяжести груза в вагоне

в миллиметрах

| Масса груза, т | l с, мм | Масса груза, т | lс, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ( 10 | 3000 | 50 | 1700 |
| 15 | 2480 | 55 | 1330 |
| 20 | 2230 | 60 | 860 |
| 25 | 2070 | 62 | 690 |
| 30 | 1970 | 67 | 300 |
| 35 | 1890 | 70 | 110 |
| 40 | 1840 | >70 | 100 |
| 45 | 1800 |  |  |
| Примечание – Для промежуточных значений массы груза и высоты ЦТо допускаемое продольное смещение следует определять методом линейной интерполяции (п.6.3.4) |

    - Допускаемая величина смещения ЦТгро в поперечном направлении bс (относительно продольной плоскости симметрии вагона) в зависимости от общей массы груза в вагоне и высоты общего центра тяжести вагона с грузом ЦТо над уровнем головок рельсов определяется в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11 – Допускаемое поперечное смещение общего центра тяжести груза в вагоне

в миллиметрах

| Масса груза, т | Высота общего центра тяжести вагона с грузом над УГР, мм | bс, мм | Масса груза, т | Высота общего центра тяжести вагона с грузом над УГР, мм | bс, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (10 | (1200 1500 2000 | 620 550 410 | 55 | (1500 2000 2300 | 220 170 150 |
| 30 | (1200 1500 2000 2300 | 550 450 350 290 | 67 | (1500 2000 2300 | 180 140 120 |
| 50 | (1200 1500 2000 2300 | 350 280 250 200 | >67 | (2300 | 100 |
| Примечание – Для промежуточных значений массы груза и высоты ЦТо допускаемое поперечное смещение следует определять методом линейной интерполяции (п.6.3.4) |

.

    - Контроль положения ЦТгрО (рисунок 21)

Рисунок 21 – Расчетная схема определения продольного и поперечного смещений общего центра тяжести грузов в вагоне

должен выполняться путем расчета величин lс и bс по формулам:

Qгр1х l1 + Qгр2 х l2 +…+Qгр n х l n

lс = 0,5L – ––––––––––––––––––––––––––––––				(1)

Qгр1 + Qгр2 +…+ Qгр n

Qгр1х b1 + Qгр2 х b2+…+Qгр n х bn

bс = 0,5B – –––––––––––––––––––––––––––––				(2),

Qгр1 + Qгр2+…+ Qгр n

где Qгр1, Qгр2,…,Qгр n, – массы грузов, т; L и B – длина и ширина кузова вагона, мм; l1, l2,…,l n , b1, b2,…. bn – координаты центров тяжести грузов относительно соответственно торцового и продольного бортов, мм.

6.3.4 Пример применения метода линейной интерполяции

Определить допускаемые значения продольного и поперечного смещений общего центра тяжести груза массой Qгр = 33 т при высоте общего центра тяжести вагона с грузом над УГР равной 1400 мм.

Определение допускаемого значения продольного смещения.

lс-30 – lс-35			    1970 – 1890

lс-33 = lс-30 – ––––––––– х (33 – 30) = 1970 – –––––––––––– х3 = 1970 – 48 = 1922 мм,

35 – 30				5

где lс-30,  lс-35 – табличные значения допускаемого продольного смещения для соответствующих значений массы груза.

Определение допускаемого значения поперечного смещения.

Определяем значение поперечного смещения при Нцто = 1200 мм.

b с-30/1200 – b с-50/1200			        550 – 350

bс-33/1200 = bс-30/1200 – ––––––––––––––––– х (33 – 30)=550 – –––––––––– х (33 – 30)=520 мм

50 – 30			        50 – 30

Определяем значение поперечного смещения при Нцто = 1500 мм.

b с-30/1500 – b с-50/1500			       450 – 280

bс-33/1500 = bс-30/1500 – ––––––––––––––––– х (33 – 30)= 450 – –––––––––х (33 – 30) = 424,5 мм

50 – 30			        50 – 30

Определяем значение поперечного смещения при Нцто = 1400 мм.

b с-33/1200 – b с-33/1500				  520 – 424,5

bс-33/1400 = bс-33/1200 – –––––––––––––––– х (1400 – 1200) = 520 – –––––––––– х 200 = 456,3 мм,

1500 – 1200				       300

где b с-30/1200, b с-50/1200, b с-30/1500, b с-50/1500 –  табличные значения допускаемого поперечного смещения для соответствующих значений массы груза при соответствующих табличных значениях высоты расположения центра тяжести.

    - Допускается с целью соблюдения требований о положении общего центра тяжести грузов балластировка вагона. Расчет потребной массы и расположения балластирующего груза выполняется на основе формул (1) и (2).

    - При кососимметричном расположении двух мест груза (рисунок 22)

должны быть выполнены следующие условия:

- массы обоих мест груза должны быть равны;

- высота общего центра тяжести вагона с грузом ЦТо над УГР должна быть не более 2300мм;

- расстояния между центрами тяжести мест груза ЦТгр1 и ЦТгр2 в продольном и поперечном направлениях должны быть не более допускаемых величин, которые рассчитываются по  таблице 12 в зависимости от общей массы грузов;

- ЦТо должен находиться на пересечении продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона.

Таблица 12 – Максимальные допускаемые расстояния между центрами тяжести грузов с кососимметричным размещением их в вагоне

| Общая масса двух грузов, т | ℓ, мм | b, мм |
| --- | --- | --- |
| (20 | 8000 | 1250 |
| 30 | 7000 | 900 |
| 40 | 6000 | 750 |
| 50 | 6000 | 600 |
| 55 | 6000 | 500 |
| 67 | 5000 | 400 |
| 72 | 4500 | 350 |

Для промежуточных значений общей массы груза допускаемые расстояния определяют методом линейной интерполяции.

  - При размещении на платформе груза на двух подкладках, уложенных поперек ее рамы симметрично относительно поперечной плоскости симметрии платформы, расположение подкладок определяется в зависимости от нагрузки на подкладку и ширины Вн распределения нагрузки.

Ширина Вн распределения нагрузки на раму платформы:

Вн = bгр + 1,35 hо ,

где bгр - ширина груза в месте опирания, мм; hо  - высота подкладки, мм.

    - Если подкладки расположены в пределах базы платформы (рисунок 23),

Рисунок 23 - Размещение груза на двух подкладках в пределах базы платформы

минимальное допускаемое расстояние а между продольной осью подкладки и поперечной плоскостью симметрии платформы определяется в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13 – Расположение подкладок, находящихся в пределах базы платформы

| Нагрузка на одну подкладку, тс | Минимальное допускаемое расстояние а (мм) при ширине Вн(мм) распределения нагрузки |
| --- | --- |
|  | 880 | 1780 | 2700 |
| 20 | 550 | 325 | 0 |
| 22 | 950 | 750 | 500 |
| 25 | 1200 | 1100 | 900 |
| 27 | 1425 | 1350 | 1200 |
| 30 | 1675 | 1600 | 1450 |
| 33 | 2075 | 1885 | 1850 |
| 36 | 3100 | 2900 | 2400 |

    - Если подкладки расположены за пределами базы платформы (рисунок 24), максимальное допускаемое расстояние а между продольной осью подкладки и поперечной плоскостью симметрии платформы определяется в соответствии с таблицей 14.

Рисунок 24 - Размещение груза на двух подкладках за пределами базы платформы

Таблица 14 – Размещение подкладок, находящихся за пределами базы платформы

| Нагрузка на одну подкладку, тс | Максимальное допускаемое расстояние а (мм) при ширине Вн (мм) распределения нагрузки |
| --- | --- |
|  | 880 | 1780 | 2700 |
| 12,5 | 6250 | 6350 | 6400 |
| 15,0 | 6000 | 6050 | 6150 |
| 20,0 | 5600 | 5650 | 5750 |
| 25,0 | 5400 | 5450 | 5550 |
| 30,0 | 5370 | 5420 | 5520 |
| 33,0 | 5350 | 5400 | 5500 |
| 36,0 | 5330 | 5380 | 5500 |

Для промежуточных значений нагрузки на одну подкладку максимальные расстояния определяют методом линейной интерполяции.

  - При несимметричном расположении центра тяжести груза либо подкладок относительно поперечной плоскости симметрии платформы, а также при опирании груза на три и более подкладки должен быть выполнен поверочный расчет изгибающего момента в раме платформы. Схемы нагружения рам вагонов и формулы для определения максимальных изгибающих моментов (Mmax) приведены на рисунке 25.

Рисунок 25

М max – наибольшее значение изгибающего момента, возникающего в раме, тс м; P – сосредоточенная нагрузка, тс; q – распределенная нагрузка, тс/м;

lгр – длина распределения нагрузки, м; lв  – база вагона, м

Максимальные допускаемые значения изгибающего момента [М]и в рамах четырехосных полувагонов и платформ приведены в таблице 15.

Таблица 15

| Вн, мм | [М]и *, тс м |
| --- | --- |
|  | платформ | полувагонов в зависимости от года постройки |
|  |  | до 01.01.1974 | после 01.01.1974 |
| 880 | 91 | 40 | 46 |
| 1780 | 99 | 44 | 50,6 |
| 2700 | 110 | 50 | 57,5 |
| * Значения [М]и в рамах полувагонов применимы только при передаче нагрузки через поперечные балки. |

Максимальные допускаемые нагрузки на поперечные балки четырехосных полувагонов приведены в таблице 16.

Таблица 16

| Период постройки полувагона | Допускаемая нагрузка на одну поперечную балку полувагона, тс |
| --- | --- |
|  | среднюю | промежуточную | шкворневую | концевую |
|  | при ширине распределения нагрузки, мм |
|  | 1400 | 2100 | 2700 | 1400 | 2100 | 2700 | 1400 | 2100 | 2700 | 1400 | 2100 | 2700 |
| до 01.01.1974 | 14,3 | 15,0 | 16,1 | 23,5 | 25,7 | 29,0 | 0,5Q* | 0,5Q | 0,5Q | 11,4 | 13,2 | 14,0 |
| после 01.01.1974 | 17,5 | 18,7 | 20,7 | 24,3 | 27,3 | 31,0 | 0,5Q | 0,5Q | 0,5Q | 22,0 | 24,1 | 26,3 |
| *Q – грузоподъемность полувагона, т |

  - При размещении груза в полувагоне допускаются следующие схемы приложения нагрузки и соответствующие величины нагрузки на поверхность крышки люка.

Местное приложения нагрузки: удельная нагрузка на участок поверхности люка размером до 25х25 см2 должна быть не более 3,68 кгс/см2.

Нагрузка, равномерно распределенная по всей поверхности люка: суммарная нагрузка на люк должна быть не более 6 тс.

Нагрузка, передаваемая через подкладки: при размещении груза на двух подкладках, длиной не менее 1250 мм, уложенных поперек гофров, на расстоянии не менее 700 мм друг от друга и на равных расстояниях от хребтовой балки и боковой стены вагона (рисунок 26) суммарная нагрузка на люк должна быть не более 6 тс.

Рисунок 26 – Размещение подкладок на одном люке полувагона

При размещении груза на подкладках, расположенных поперек рамы вагона на двух люках между гофрами с одновременным опиранием на хребтовую балку и на полки продольных угольников нижней обвязки полувагона (рисунок 27), суммарная нагрузка, передаваемая через одну подкладку на пару люков, не должна превышать 8,3 тс. Допускается на одной паре люков устанавливать несколько таких подкладок, при этом суммарная нагрузка на подкладки не должна превышать 12,0 тс.

Рисунок 27 – Размещение подкладок на паре люков полувагона

Порядок разработки, утверждения и внесения изменений в ТУ, МТУ, НТУ.

7.1.Разработка, утверждение ТУ и внесение в них изменений осуществляется МПС России.

7.1.1 Проект ТУ должен содержать описательную часть, схемы размещения и крепления груза, а также расчетно-пояснительной записку.

7.1.1.1.Описательная часть проекта ТУ должна содержать:

- характеристику груза (наименование, массо-габаритные параметры, упаковка);

- порядок подготовки груза к перевозке;

- сведения о подвижном составе (тип подвижного состава и требования к нему);

- порядок размещения груза на железнодорожном подвижном составе;

- описание способа крепления груза с указанием всех элементов крепления и их расположения относительно груза и вагона;

- адаптированную схему (иллюстрацию) размещения и крепления груза в вагоне, поясняющую описание.

7.1.1.2.Расчетно-пояснительная записка проекта ТУ должна содержать:

- расчеты, обосновывающие предлагаемый способ размещения и крепления груза и отдельных его частей (грузовых единиц), особенно передвижных и поворотных;

- выбор типа и количества элементов крепления (растяжки, обвязки, бруски и др.);

- выбор допускаемых усилий на элементы вагона и груза, с которыми соединяются элементы крепления.

Расчеты должны выполняться в соответствии с требованиями раздела 10 настоящей главы. В расчетной части должны быть приведены необходимые рисунки и расчетные схемы.

7.1.1.3.В случае использования в предлагаемом способе погрузки многооборотных или инвентарных средств крепления к комплекту документов должна прилагаться утвержденная грузоотправителем конструкторская и эксплуатационная (паспорт, инструкция по эксплуатации) документация на них.

В комплект проекта ТУ должна входить схема размещения и крепления многооборотных или инвентарных средств крепления при их возврате в порожнем состоянии.

7.1.1.4.Проект ТУ рассматривается в МПС России. После рассмотрения проект  на основании указания МПС России осуществляется в соответствии с требованиями разделом 12 настоящей главы экспериментальная проверка предусмотренного проектом способа размещения и крепления груза.

Откорректированный по результатам испытаний проект ТУ согласовывается и утверждается МПС России. В отдельных случаях ТУ могут утверждаться на определенный ограниченный период.

Утвержденные ТУ регистрируются и объявляется для пользования и хранятся в МПС России.

7.1.1.5.В случае, когда способ размещения и крепления какого либо наименования груза предусмотрен настоящими ТУ, но схема конкретного типоразмера такого груза отсутствует, грузоотправитель должен представить уполномоченному перевозчиком лицу (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры – на железнодорожную станцию отправления) эскиз размещения и крепления груза по настоящим ТУ. Эскиз разрабатывается в соответствии с требованиями приложения № 3 к настоящей главе в двух экземплярах. Эскиз должен быть утвержден грузоотправителем и согласован с перевозчиком. Один экземпляр эскиза настоящих ТУ хранится у перевозчика, второй - у грузоотправителя.

Разработка и утверждение местных технические условия размещения и крепления грузов (МТУ).

МТУ разрабатываются грузоотправителем в отношении груза, способы размещения и крепления которого не предусмотрены настоящими ТУ, и утверждаются перевозчиком.

Комплект документов МТУ должен содержать описательную часть с титульным листом, схемами размещения и крепления груза, схемами размещения и крепления используемых многооборотных или инвентарных средств крепления при их возврате в порожнем состоянии и расчетно-пояснительную записку.

Требования к содержанию описательной части и расчетно-пояснительной записке МТУ аналогичны требованиям пункта 7.1 настоящей главы.

На схеме должно быть приведено упрощенное изображение подвижного состава с размещенным на нем грузом и элементами крепления. Обозначения на схемах должны соответствовать описанию способа размещения и крепления груза.

Утвержденный грузоотправителем проект МТ, представляется для рассмотрения уполномоченному перевозчиком лицу. Экспериментальная проверка проводится на основании указания перевозчика в соответствии с требованиями раздела 12 настоящей главы.

Откорректированный на основании результатов экспериментальной проверки проект МТУ, утвержденный руководством предприятия-грузоотправителя, согласовывается и утверждается перевозчиком. Согласующие и утверждающие подписи проставляются на титульном листе МТУ (приложение № 4 к настоящей главе, рис. П4.1).

Утвержденные МТУ должны быть зарегистрированы в журнале регистрации МТУ (приложение №5 к настоящей главе, рисунок П5.1) с присвоением номера, который проставляется на титульном листе. Штамп регистрации МТУ (приложение № 4 к настоящей главе, рисунок П4.2) проставляется на каждой странице МТУ, включая схемы.

МТУ доводятся перевозчиком до сведения обслуживаемых им отправителей соответствующего груза.

Копия МТУ направляется в МПС России.

МТУ могут использоваться всеми отправителями, обслуживаемыми перевозчиком, утвердившим МТУ.

Порядок внесения изменений в МТУ аналогичен порядку их разработки и утверждения. При этом необходимость проведения повторной экспериментальной проверки определяется перевозчиком, утвердившим МТУ.

Срок действия утвержденных МТУ – 7 лет. При выявлении недостатков в действующих МТУ они подлежат немедленной отмене указанием перевозчика. При отсутствии в течение этого срока замечаний по безопасности перевозок и сохранности грузов, погруженных по указанным МТУ, срок их действия по просьбе грузоотправителя продлевается на последующие 7 лет. Продление срока действия подтверждается приказом перевозчика после дополнительного согласования уполномоченными перевозчиком лицами без проведения экспериментальной проверки.

Разработка и утверждение не предусмотренных настоящими ТУ и МТУ способов размещения и крепления грузов (далее – НТУ).

НТУ разрабатываются грузоотправителем для разовых либо нерегулярных перевозок грузов, способы размещения и крепления которых не предусмотрены настоящими ТУ и МТУ.

Комплект документов НТУ должен содержать схему размещения и крепления груза, схему размещения и крепления используемого многооборотного или инвентарного средства крепления при его возврате в порожнем состоянии и расчетно-пояснительную записку.

Схема должна разрабатываться в соответствии с требованиями приложения № 3 к настоящей главе.

Требования к разработке расчетно-пояснительной записки НТУ аналогичны требованиям подпункта 7.1.3 настоящей главы.

В случаях использования многооборотных или инвентарных средств крепления до согласования и утверждения НТУ должна быть проведена экспериментальная проверка предложенного способа размещения и крепления груза в соответствии с требованиями раздела 12 настоящей главы.

Утвержденный грузоотправителем проект НТУ в четырех экземплярах представляется перевозчику для согласования и утверждения.

Согласование НТУ должно быть оформлено актом (приложение № 6 к настоящей главе, рисунок П6.1), который подписывают лица, участвовавшие в рассмотрении. Акт утверждается перевозчиком.

Согласующие и утверждающие подписи вносят также в штамп утверждения (приложение № 6 к настоящей главе, рисунок П6.2), проставляемый на схеме НТУ.

При перевозках грузов в прямом смешанном водно-железнодорожном сообщении грузоотправитель до представления НТУ для согласования по месту отправления (подпункт 7.3.3 настоящей главы) представляет НТУ для согласования перевозчиком с перевозчиком водного вида транспорта.

НТУ должны быть зарегистрированы в журнале регистрации НТУ (приложение № 5 настоящей главы, рис. П5.2) с присвоением обозначения (номера) и направлены на станцию погрузки и грузоотправителю. Номер НТУ проставляется на Схеме в штампе согласования и утверждения.

###### Пример обозначения НТУ: "НТУ-17-001-17.04.03", где

"17" – присвоенный условный номер перевозчика;

"001" – регистрационный номер акта согласования НТУ;

"17.04.03" – число, месяц, год утверждения акта согласования НТУ.

Контрольный экземпляр НТУ, включая акты о результатах экспериментальной проверки (в случае её выполнения) должен храниться  у перевозчика, утвердившем НТУ. Один экземпляр НТУ направляется в МПС России.

Порядок внесения изменений в НТУ аналогичен порядку разработки и утверждения НТУ. При этом необходимость проведения экспериментальной проверки определяется подразделением перевозчика, утвердившим НТУ.

НТУ могут использоваться только тем грузоотправителем, для которого они разработаны.

Срок действия НТУ - 5 лет. Срок действия должен быть проставлен на схеме НТУ. При отсутствии замечаний по безопасности перевозок и сохранности грузов, перевозимых по данным НТУ срок действия НТУ продлевается на последующие 5 лет по просьбе грузоотправителей.

Продление срока действия НТУ с использованием многооборотных и инвентарных средств крепления производится без проведения экспериментальной проверки.

Продление срока действия НТУ оформляется актом, аналогичным акту утверждения НТУ, и фиксируется на схеме НТУ в виде надписи (штампа) "Срок действия продлен до…" и подписью утвердившего акт согласования НТУ лица, заверенной печатью перевозчика. Экземпляры акта о продлении срока действия НТУ направляются перевозчиком причастным лицам и грузоотправителю. При выявлении недостатков в действующих НТУ сторона, обнаружившая недостатки, направляет грузоотправителю и согласовавшему НТУ лицу письменное уведомление об этом.

- Осуществление контроля за соблюдением технических условий размещения и крепления груза

  - Обеспечение соблюдения условий размещения и крепления груза грузоотправитель удостоверяет записью на оборотной стороне транспортной железнодорожной накладной (далее – накладная) в графе 1. При размещении и креплении груза по настоящим ТУ запись в накладной должна содержать номера соответствующих главы, раздела и рисунка настоящих ТУ. В случае размещения и крепления груза по МТУ, НТУ запись должна содержать № и дату утверждения соответственно МТУ, НТУ. Во всех случаях запись в накладной должна содержать перечень примененных средств крепления (наименование и количество) и подпись грузоотправителя (с указанием должности и фамилии), заверенную печатью грузоотправителя.

При отправке кранов, экскаваторов и других машин на колесном или гусеничном ходу с навесным оборудованием и поворотными частями грузоотправитель на  оборотной стороне накладной отметку о закреплении навесного оборудования и поворотных частей, например: "От разворота стрелы применены четыре растяжки из проволоки диаметром 6 мм в четыре нити".

При отправке груза с использованием многооборотных средств крепления грузоотправитель на оборотной стороне накладной в графе 4 делает отметку о наименовании, количестве, заводских номерах многооборотных средств крепления.

При отправлении грузов, перевозка которых оформляется перевозочными документами, предусмотренными Соглашением о международном грузовом сообщении (СМГС), сведения о размещении и креплении груза заносятся соответственно в графах 33-44 накладной и заверяются подписью и печатью грузоотправителя.

  - Проверку соблюдения грузоотправителем условий размещения и крепления груза выполняет уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры – уполномоченный работник  железнодорожной станции).

Проверку правильности размещения и крепления кранов, экскаваторов и других технических средств на колесном или гусеничном ходу с навесным оборудованием и поворотными частями, а также погруженных в соответствии с ТУ и МТУ грузов, крепление которых произведено с использованием многооборотных средств крепления, проводит уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры – начальник железнодорожной станции или его заместитель).

Подтверждением правильности размещения и крепления груза являются: подпись проверяющего лица и штемпель железнодорожной станции в графе 1 накладной; отметка "Груз погружен и закреплен правильно. Наличие растяжек от разворота проверил", внесенная в вагонный лист проверяющим лицом, заверенная подписью с указанием должности и фамилии проверившего лица.

  - При использовании грузоотправителем многооборотных средств крепления грузоотправитель должен приложить к перевозочным документам на каждый такой вагон схему размещения и крепления многооборотных средств при возврате в порожнем состоянии. О приложении указанных документов грузоотправитель должен сделать соответствующую отметку в графе 4  на оборотной стороне накладной.

При неоднократном направлении грузов с использованием инвентарного несъемного  оборудования в адрес одного и того же грузополучателя допускается при повторных отправках не прикладывать схему закрепления несъемного инвентарного оборудования при его возврате. При каждой отправке с использованием такого оборудования грузоотправитель помимо отметки о закреплении груза обязан сделать соответствующую отметку в графе 4 на оборотной стороне накладной  следующего содержания: "Схемы закрепления инвентарного несъемного оборудования для крепления груза с пояснительной запиской направлены _________________ (число) _______ (месяц) __________ (год) _______ с накладной № _______". Отметка заверяется  подписью работника грузоотправителя, ответственного за погрузку груза с указанием его должности и фамилии.

Грузополучатель после выгрузки груза должен выполнить подготовку многооборотных средств крепления к возврату в соответствии с приложенной схемой. При их возврате на оборотной стороне накладной в графе 1 грузоотправителем должна быть сделана отметка "Многооборотное средство крепления размещено и закреплено согласно Схеме (или МТУ) № ____от ______, утвержденной (утвержденным) ______________. Для крепления применены следующие реквизиты (перечисляют наименование и  количество)". Отметка заверяется подписью ответственного за погрузку работника отправителя многооборотных средств крепления с указанием должности и фамилии.

  - Проверку правильности закрепления многооборотного средства крепления осуществляет уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры – уполномоченный работник железнодорожной станции).

Правильность закрепления в вагоне инвентарного несъемного оборудования подтверждается отметкой в вагонном листе. Отметка заверяется подписью лица, осуществлявшего проверку, с указанием его должности и фамилии.

  - При отправлении груза с железнодорожных станций железнодорожного транспорта колеи 1435 мм на железнодорожный транспорт колеи 1520 мм грузоотправитель, в случае, если способ размещения и крепления груза в вагоны колеи 1520 мм не определен настоящими ТУ или МТУ, должен разработать НТУ в порядке, предусмотренном настоящей главой. Документацию НТУ грузоотправитель прикладывает к перевозочным документам.

9 Проверка знаний технических условий размещения и крепления грузов работниками, ответственными за размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах

Работники, ответственные и непосредственно обеспечивающие погрузку, размещение, крепление и выгрузку грузов должны проходить проверку знаний технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах.

Грузоотправители (грузополучатели) представляют уполномоченному перевозчиком лицу (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры – в товарные конторы железнодорожных станций отправления (назначения) копии своих приказов (распоряжений) о назначении ответственных за погрузку, выгрузку работников (с приложением паспортных данных и образцов подписей работников).

(Пункт 9 признан недействующим с 27.11.2017 Решением Верховного Суда РФ от 23.10.2017 N АКПИ17-799.)

  - Представители грузоотправителей, ответственные за погрузку, размещение и крепление и выгрузку грузов должны знать нормативные требования настоящей главы, а также используемых грузоотправителем  МТУ, НТУ.

(Пункт 9.1 признан недействующим с 27.11.2017 Решением Верховного Суда РФ от 23.10.2017 N АКПИ17-799.)

  - Представители грузоотправителей (грузополучателей), ответственные за выгрузку обеспечивают сохранность вагонов при погрузке и выгрузке грузов.

9.3  Порядок и сроки проведения указанной проверки, устанавливаются МПС России.

За допущенное нарушение технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах ответственные за это лица отстраняются перевозчиком (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры - работниками ревизорского аппарата филиала, начальником железнодорожной станции отправления, иными уполномоченными перевозчиком лицами) от связанной с этим работы.

Грузоотправители (грузополучатели) в случаях отстранения своих работников от работы, связанной с размещением и креплением грузов и выгрузкой, обязаны немедленно представить уполномоченному перевозчиком лицу (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры – в товарные конторы железнодорожных станций отправления) соответствующие приказы.

(Пункт 9.3 признан недействующим с 27.11.2017 Решением Верховного Суда РФ от 23.10.2017 N АКПИ17-799.)

- Методика расчета способа  размещения и крепления  грузов в вагонах

  - При определении  способов  размещения и крепления груза должны наряду с его массой учитываться следующие силы и нагрузки:

- продольная инерционная сила, возникающая при движении в процессе разгона и торможения поезда, при соударении вагонов во время маневров и роспуске с сортировочных горок;

- поперечная инерционная сила, возникающая при движении вагона и при вписывании его в кривые и переходные участки пути;

- вертикальная инерционная сила, вызывающая ускорением при колебаниях движущегося вагона;

- ветровая нагрузка;

- сила трения.

Точкой приложения инерционных сил является центр тяжести груза (ЦТгр).

Точкой приложения ветровой нагрузки принимается геометрический центр наветренной поверхности груза. Направление действия ветровой нагрузки принимается перпендикулярным продольной плоскости симметрии вагона.

  - Определение инерционных сил и ветровой нагрузки, действующих на груз

    - Продольная инерционная сила Fпр определяется по следующей формуле:

Fпр  = апр  Qгр , тс,									(3)

где  апр - удельная продольная инерционная сила на 1 т массы груза, тс/т;

Qгр - масса груза, т.

Значения апр для конкретной массы груза определяются по формулам:

– при погрузке на одиночный вагон

Qгро (а22 - а94)

апр = а 22  -  —————— , тс/т; 						(4)

72

– при погрузке на сцеп из двух грузонесущих вагонов

Qгрс (а44 - а188)

апр = а44  -   ——————  , тс/т; 						 (5)

144

где Qгро  - общая масса груза в вагоне, т; Qгрс  - общая масса груза на сцепе, т;

а22, а94 , а44 , а188 - значения удельной продольной инерционной силы в зависимости от типа крепления и условий размещения груза (с опорой на один вагон, с опорой на два вагона) при массе брутто соответственно: одиночного вагона – 22 т и 94 т;  сцепа двух грузонесущих вагонов – 44 т и 188 т (таблица 17).

Таблица 17- Значения удельной продольной инерционной силы

| Тип крепления | Значения апр (тс/т) при опирании груза на |
| --- | --- |
|  | один вагон | два вагона |
|  | а 22 | а94 | а44 | а188 |
| Упругое (например, крепление растяжками и обвязками, деревянными упорными, распорными брусками) | 1,2 | 0,97 | 1,2 | 0,86 |
| Жесткое (например, крепление груза к вагону болтами, шпильками, а также в случаях размещения груза с непосредственным упором в элементы конструкции вагона) | 1.9 | 1,67 | 1,9 | 1,56 |

    - Поперечная инерционная сила Fп с учетом действия центробежной силы определяется по формуле:

Fп  = ап Qгр, тс									(6)

где ап, - удельная поперечная инерционная сила на 1 т массы груза, тс/т.

Для грузов с опорой на один вагон ап определяется по формуле:

0,44

ап  = 0,33 + ––––––  lгр, , тс/т,							(7)

lв

где lв - база вагона, мм; lгр - расстояние от ЦТгр  до вертикальной плоскости, проходящей через поперечную ось вагона, мм.

Поперечная инерционная сила Fп рассчитывается для каждого отдельно расположенного по длине вагона грузового места (укрупненного грузового места, перемещение отдельных частей которого друг относительно друга исключено применением специальных средств).

Для длинномерных грузов, перевозимых на сцепах с опорой на два вагона, принимается ап = 0,40 тс/т.

    - Вертикальная инерционная сила Fв определяется по формуле:

Fв  = ав  Qгр, тс									(8)

где ав - удельная вертикальная сила на 1 тонну массы груза кгс/т , которая определяется по формуле:

2,14

ав = 0,25 + к lгр  + ———–, тс/т 							(9)

Qгро

При погрузке с опорой на один вагон принимают к = 5х10-6,  с опорой на два вагона –к = 20х10-6. В случаях загрузки вагона грузом массой  менее 10т принимают Qгро = 10 т.

    - Ветровая нагрузка Wп  определяется  по формуле:

Wп  = 50 Sп, тс									(10)

где Sп – площадь наветренной поверхности груза (проекции поверхности груза, выступающей за пределы продольных бортов платформы либо боковых стен полувагона, на вертикальную плоскость симметрии вагона), м2. Для грузов с цилиндрической поверхностью, ось которой расположена вдоль вагона, Sп принимается равной половине упомянутой площади.

  - Определение силы трения

    - Сила трения, действующая на груз, размещенный на однородной поверхности пола вагона, определяется по формулам:

– в продольном направлении:

Fтрпр = Qгр (, тс									(11)

– в поперечном направлении:

Fтрп  = Qгр ( (1 - ав), тс,								(12)

где  ( - коэффициент трения между контактирующими поверхностями груза и вагона (или подкладок, прокладок).

Значения коэффициента трения между поверхностями, очищенными от грязи, снега, льда, а в зимний период – посыпанными тонким слоем песка, принимаются равными:

- дерево по дереву 						0,45;

- сталь по дереву 							0,40;

- сталь по стали  							0,30;

- пакеты чушек свинца, цинка по дереву			0,37;

- пакеты отливок алюминия по дереву				0,38

- железобетон по дереву 						0,55;

- вертикально устанавливаемые рулоны листовой

стали (штрипсы) с неупакованными (открытыми)

торцами по дереву							0,61;

- пачки промасленной листовой стали по дереву		0,21;

В случае применения прокладок из шлифовальной шкурки на тканевой основе с зерном №-20-200, сложенной вдвое абразивным слоем наружу, значение коэффициента трения для дерева по дереву или стали по дереву принимается равным 0,6.

Применение в расчетах иных значений коэффициента трения (для других контактирующих материалов или при особых условиях контактирования) должно быть обосновано в соответствии с требованиями, изложенными в приложении №7 к настоящей главе.

Особенности  определения силы трения, действующей на длинномерный груз при их размещении с применением турникетных опор, рассмотрены в разделе 11 настоящей главы.

    - Сила трения, действующая на груз, размещенный на платформе с деревометаллическим полом (рисунок 28),

## Рисунок 28-Силы трения, действующие на участках опирания груза на поверхность

деревометаллического пола платформы

определяется по формулам:

– в продольном направлении:

Fтрпр = Fтр1пр + Fтр2пр +...+ Fтрnпр, тс,						(13)

где Fтр1пр, Fтр2пр,..., Fтрnпр - силы трения, действующие на участках опирания груза на поверхность пола. Их значения определяются по формулам:

а

Fтр1пр = Qгр ——  (1, тс ;				 				(13а)

d

b

Fтр2пр = Qгр —— (2, тс; 								(13б)

d

с

Fтр nпр = Qгр —— (n , тс,			 					(13в)

d

где (1 , (2 , ... , (п – коэффициенты трения части груза о соответствующие участки поверхности пола; а/ d , b/ d, с/ d – доли массы груза, которые приходятся на соответствующие участки поверхности пола;

– в поперечном направлении:

а                b                     с

Fтрn = Qгр ( —— (1 + —— (2+ ... + ——  (п)(1 - ав ), тс,				(14)

d                d                     d

где ав - удельная вертикальная инерционная сила, определяемая по формуле (9).

Груз, расположенный несимметрично относительно продольной плоскости симметрии платформы (рисунок 29), может испытывать дополнительное воздействие момента вращения Мтр в горизонтальной плоскости относительно вертикальной оси, проходящей через его центр тяжести.

Рисунок 29-Схема для расчета дополнительного крепления груза от разворота

Момент вращения Мтр определяется по формуле:

Мтр = Fтрпр х r х 10-3 тсм,								(15)

где r - плечо силы трения Fтрпр, определяемое как абсолютная величина разности:

r = (Кцт - К Fтр(, мм									(16)

где Кцт, КFтр, мм - координаты в поперечном направлении соответственно центра тяжести груза и силы трения Fтрпр относительно края поверхности опирания груза на пол.

Fтр’ х(b + а/2) + Fтр" х b/2

К Fтр = —————–––––––––––––––, мм						(17)

Fтр’ + Fтр"

При r = 0 момент вращения груза отсутствует и расчет проводят только для плоско-параллельного движения.

Дополнительные усилия Fдоп, которые должны создаваться элементами крепления для предотвращения разворота груза, определяют по формуле:

Fдоп = 1000Мтр / lа , тс,								(18)

где lа,  - расстояние между двумя растяжками или упорными брусками, мм.

  - Проверка устойчивости вагона с грузом и груза в вагоне

    - Поперечная устойчивость груженого вагона проверяется в случаях, когда высота центра тяжести вагона (сцепа) с грузом от УГР превышает 2300 мм либо наветренная поверхность вагона (сцепа) с грузом превышает: при опирании груза на один вагон – 50 м2, при опирании груза на два вагона – 100 м2.

Высота общего центра тяжести вагона с грузом (рисунок 30) определяется

Рисунок 30-Определение высоты центра тяжести вагона с грузом

относительно уровня головки рельса

по следующей формуле:

Qгр1 hцт1 + Qгр2 hцт2 + ... + Qгрп hцтп + Qт Нцтв

Нцто =  ——————————————————––– , мм			(19)

Qгр0+ Qт

где Qт  – масса тары вагона, т; hцт1 , hцт2 , ... , hцтп – высоты ЦТ единиц груза от уровня  головок рельсов (далее УГР), мм; Нцтв  - высота ЦТ порожнего вагона от УГР, мм (таблица 18).

Таблица 18-Значения площади наветренной поверхности, высоты центра тяжести, коэффициента p для универсальных полувагонов и платформ.

| Тип вагона | Площадь наветренной поверхности, м2 | Высота ЦТ порожнего вагона над уровнем головки рельса, мм | Значение коэффициента p |
| --- | --- | --- | --- |
| Полувагон: –с объемом кузова до 76 м 3; –с объемом кузова до 83 м 3 | 34 37 | 1130 | 5,61 |
| Платформа: –с закрытыми бортами; –с открытыми бортами | 12 7 | 800 | 3,34 |

Поперечная устойчивость вагона с грузом обеспечивается, если удовлетворяется условие:

Рц  + Рв

––––— ( 0,55,									(20)

Рст

где; (Рц + Рв ) - дополнительная вертикальная нагрузка на колесо от действия центробежных сил и ветровой нагрузки, тс; Рст – статическая нагрузка от колеса на рельс, тс.

Статическая нагрузка Рст  определяется по следующим формулам

При расположении центра тяжести груза на пересечении продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона:

Qт + Qгро

Рст = ————–,  тс									(21)

nк

При смещении центра тяжести груза только поперек вагона :

1                                 bс

Рст = —— (Qт + Qгро (1,0 - —— )), тс						(22)

nк                                S

При смещении центра тяжести груза только вдоль вагона - для менее нагруженной тележки:

2        Qт                          lс

Рст = —— ( —— + Qгро (0,5 - —— )), тс						(23)

nк         2                           lв

При одновременном смещении центра тяжести груза вдоль и поперек вагона - для менее нагруженной тележки:

2      Qт                         lс                 bс

Рст = — ( —— + Qгро (0,5 - ——)(1,0  - ——)), тс 				(24)

nк     2                           lв                 S

где nк - число колес грузонесущего вагона; S = 790 мм – половина расстояния между кругами катания колесной пары вагона колеи 1520 мм.

Дополнительная вертикальная нагрузка на колесо от действия центробежных сил и ветровой нагрузки определяется по формуле:

1

Рц + Рв = ——— [0,075(Qт +Qгро ) Нцто + Wпхh +1000 р], тс			(25)

nк S

где Wп – ветровая нагрузка, действующая на части груза, выступающие за пределы кузова вагона, тс (рассчитывается по формуле (10)); p – коэффициент, учитывающий ветровую нагрузку на кузов и тележки грузонесущих вагонов и поперечное смещение ЦТ груза за счет деформации рессор (таблица 18); h – высота над уровнем головки рельса точки приложения ветровой нагрузки, мм. Точка приложения ветровой нагрузки определяется как геометрический центр наветренной поверхности груза, выступающей за пределы продольных бортов либо боковых стен вагона.

Особенности проверки устойчивости сцепа вагонов с размещенным на нем длинномерным грузом рассматриваются в разделе 11 настоящей главы.

    - Устойчивость груза в вагоне проверяется по величине коэффициента запаса устойчивости, который определяется по формулам:

– в направлении вдоль вагона (рисунок 31):

Рисунок 31-Варианты расположения упоров от опрокидывания груза

в продольном направлении

lпро

(пр = ——————  								(26)

(hцт - hупр )

– в направлении поперек вагона (рисунок 32):

Рисунок 32-Варианты расположения упоров от опрокидывания груза в поперечном направлении

Qгр bпо

(п = ————————————–––– ,						(27)

Fп (hцт -hуп ) + Wп (hнпп -hуп )

где lпро , bпо - кратчайшие расстояния от проекции ЦТгр на горизонтальную плоскость до ребра опрокидывания соответственно вдоль и поперек вагона, мм; hцт  - высота ЦТ груза над полом вагона или  плоскостью подкладок, мм; hупр , hуп  - высота соответственно продольного и поперечного упора от пола вагона или плоскости подкладок, мм; hнпп  - высота центра проекции боковой поверхности груза от пола вагона или плоскости подкладок, мм; Wп – ветровая нагрузка, тс (рассчитывается по формуле (10)).

Груз является устойчивым и не требует дополнительного закрепления от опрокидывания, если значения (пр и (п не менее соответственно: при упругом креплении груза – 1,25, при жестком креплении – 2,0.

Если при упругом креплении груза значение (пр либо (п составляет менее 1,25, устойчивость груза должна быть обеспечена соответствующим креплением:

- грузы, значение (пр либо (п которых менее 0,8, а также грузы, для которых одновременно (пр и (п менее 1,25, следует перевозить с использованием специальных устройств (металлических кассет, каркасов и пирамид), конструкция и параметры которых должны быть обоснованы грузоотправителем расчетами;

- если значение (пр либо (п находится в пределах от 0,8 до1,0 включительно, то закрепление груза от поступательных перемещений и от опрокидывания рекомендуется выполнять раздельно, независимыми средствами крепления. При закреплении груза от опрокидывания в поперечном направлении растяжками следует стремиться к их установке таким образом, чтобы проекция растяжки на пол вагона была перпендикулярна к продольной оси вагона, а место закрепления растяжки на грузе находилось на максимальной высоте от уровня пола;

- если значение (пр либо (п находится в пределах от 1,01 до 1,25 включительно, допускается закреплять груз от опрокидывания и от поступательных перемещений едиными средствами крепления, воспринимающими как продольные, так и поперечные инерционные силы.

Если при жестком креплении груза значение (пр либо (п составляет менее 2,0, устройства жесткого крепления должны быть рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок от некомпенсированного опрокидывающего момента.

    - При закреплении груза растяжками усилие в растяжках от опрокидывания определяется по формулам:

( в продольном направлении (рисунок 33):

Рисунок 33-Углы наклона растяжки для крепления от опрокидывания груза в продольном направлении

n Fпр (hцт -hупр ) - Qгр lпро

Rпро =  ——————————————- , тс					(28)

nрпр (hр сos ( сos (пр +(прр sin ()

( в поперечном направлении (рисунок 34):

Рисунок 34-Углы наклона растяжки для крепления от опрокидывания груза

в поперечном направлении

n[Fп (hцт -hуп )+Wп (hнпп - hуп )( - Qгр bпо

Rпо =  —————————————————––– , тс				(29)

nрпр   (hр сos ( сos (п +(пр sin ()

где: ( - угол наклона растяжки к  полу вагона;

(пр ,  (п  - углы между проекцией растяжки на горизонтальную плоскость и соответственно продольной, поперечной осями вагона;

nрпр , nрп - число растяжек, работающих в одном направлении;

(прр, (пр - расстояния от точки закрепления растяжки на грузе до вертикальных плоскостей, проходящих через ребро опрокидывания соответственно в продольном, поперечном направлениях, мм;

hр - высота точки закрепления растяжки на грузе  относительно  уровня  пола  вагона (подкладок), мм;

n – коэффициент запаса, величина которого принимается: n = 1,0 при (пр((п) =1,0-1,25; n = 1,25 при (п ((пр) ( 1,0.

  - Выбор и расчет элементов крепления

    - В зависимости от конфигурации, параметров груза, характера возможных его перемещений и других факторов крепление груза осуществляется растяжками, обвязками, упорными и распорными брусками, ложементами и другими средствами крепления (таблица 19).

    - Продольное (Fпр и  поперечное (Fп  усилия, которые должны воспринимать средства крепления, определяют по формулам:

(Fпр  = Fпр - Fтрпр , тс;								(30)

(Fп   = n ( Fп  + Wп ) - Fтрп , тс;							(31)

где n – коэффициент, значения которого принимается:

- n = 1,0 при разработке СТУ и МТУ;

- n =1,25 при разработке НТУ.

Wп  рассчитывается по формуле (10); Fтрпр и Fтрп – в соответствии с 10.3 настоящей главы.

Эти усилия могут восприниматься как одним, так и несколькими видами крепления:

(Fпр  = (Fпрр  + (Fпрб  + (Fпроб  ,							(32)

(Fп = (Fпр   + (Fпб   + (Fпоб ,							(33)

где  (Fпрр, (Fпр, (Fпрб, (Fпб,  (Fпроб, (Fпоб – части продольного или поперечного усилия,  воспринимаемые соответственно растяжками, брусками, обвязками и др.

Для крепления грузов от продольного смещения предпочтительно применять средства крепления одного типа.

Таблица 19-Рекомендации по выбору элементов и средств крепления различных грузов

| Грузы | Возможные Перемещения груза | Рекомендуемые элементы и средства крепления |
| --- | --- | --- |
| Штучные с плоскими опорами | Поступательные продольные и поперечные перемещения | Упорные, распорные бруски; растяжки, обвязки. |
|  | Опрокидывание продольное, поперечное | Растяжки, обвязки; упорные бруски; кассеты, каркасы, пирамиды и пр. |
| С плоским опорами размещаемые штабелями | Поступательные продольные и поперечные перемещения всего штабеля или отдельных единиц | Упорные, распорные бруски; увязки, растяжки, обвязки; щиты ограждения; стойки; кассеты. |
| Длинномерные | Продольные и поперечные поступательные перемещения | Растяжки, обвязки; турникетные опоры, стойки. |
|  | Поперечное опрокидывание | Обвязки, растяжки; подкосы, упорные бруски; ложементы. |
| Цилиндрической формы, размещаемые на образующую | Продольное (поперечное) поступательное перемещение | Упорные, распорные бруски; растяжки, обвязки. |
|  | Перекатывание поперек (вдоль) вагона | Упорные бруски, ложементы; Обвязки, растяжки. |
| На колесном ходу | Перекатывание вдоль (поперек) вагона | Упорные бруски; растяжки; многооборотные колесные упоры (башмаки) |
|  | Продольное, поперечное поступательное перемещение | Упорные, распорные бруски; растяжки. |

    - При закреплении груза растяжками (рисунок 35)

Рисунок 35-Расчетная схема продольных и поперечных усилий в растяжке

величину возникающих в растяжках усилий (с учетом увеличения сил трения от вертикальных составляющих определяют по формулам):

– от сил, действующих в продольном направлении:

(Fпр

Rрпр = —————————————––––, тс					(34)

Σ(nрпрi ( ( sin (i + cos (i cos (пр i ))

– от сил, действующих в поперечном направлении:

(Fп

Rрп = ————————————––––, тс						(35)

Σ(nрпi ( ( sin (i + cos (i cos (п i ))

где: Rрпр , Rрп  - усилия в растяжке;

nрпрi , nрпi- количество растяжек, работающих одновременно в одном направлении, расположенных под одинаковыми углами (i , (прi ,  (пi ;

(i - угол наклона i-той растяжки к полу вагона;

(прi ,  (пi  – углы между проекцией i-той растяжки на пол вагона и, соответственно, продольной, поперечной плоскостями симметрии вагона;

( – коэффициент трения между контактирующими поверхностями груза и вагона (подкладок).

В случае, когда растяжки используются для закрепления груза одновременно от смещения и опрокидывания, растяжки должны рассчитываться по суммарным усилиям (Rрпр + Rпро ) и (Rрп + Rпо ).

Количество нитей в растяжке или ее сечение определяется по большему усилию (Rрпр + Rпро ) или (Rрп + Rпо ) в соответствии с таблицами 20 и 21 настоящей главы.

Таблица 20-Допускаемые растягивающие нагрузки (кгс) на проволочные элементы крепления в зависимости от диаметра проволоки и числа нитей

| Число нитей в растяжке (обвязке) | Диаметр проволоки, мм |
| --- | --- |
|  | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| 2 3 4 5 6 7 8 | 270 440 405 660 540 880 675 1100 810 1320 945 1540 1080 1760 | 350 560 525 840 700 1120 875 1400 1050 1680 1225 1960 1400 2240 | 430 680 645 1020 860 1360 1075 1700 1290 2040 1505 2380 1720 2720 | 530 840 795 1260 1060 1680 1325 2100 1590 2520 1855 2940 2120 3360 | 620 980 930 1460 1240 1960 1550 2450 1860 2940 2170 3430 2480 3920 | 680 1080 1020 1620 1360 2160 1700 2700 2040 3240 2480 3780 2720 4320 | 730 1150 1095 1725 1460 2300 1825 2875 2190 3450 2555 4025 2920 4600 | 850 1350 1275 2025 1700 2700 2125 3375 2550 4050 2975 4725 3400 5400 | 970 1550 1455 2325 1940 3100 2425 3875 2910 4650 3395 5425 3880 6200 | 1100 1750 1650 2625 2200 3500 2750 4375 3300 5250 3850 6125 4400 7000 |
| Примечание - В числителе приведены значения для способов крепления по НТУ, в знаменателе - для способов крепления по настоящим ТУ и МТУ |

В случае, когда для крепления груза в каком-либо направлении используются проволочные растяжки, отличающиеся по длине более чем  в два раза, расчет параметров растяжек следует производить по уточненной методике (приложение № 8 к настоящей главе).

    - Площадь сечения растяжек и обвязок, за  исключением проволочных, определяют по формуле:

R

S =   ——— , см2								(36)

[ (]

где R, кгс – нагрузка на растяжку, обвязку; [(] - допускаемое напряжение при растяжении, значение которого принимают в зависимости от марки стали по таблице 21.

Таблица 21-Допускаемые напряжения стальных элементов крепления по видам деформации

| Виды деформации | Марка стали (ГОСТ 380-71, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 6713-75) | Допускаемые напряжения, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| Растяжение | Ст. 3 и сталь20 | 1650 |
|  | Сталь 30 | 1850 |
| Изгиб | Ст. 3 и сталь 20 | 1650 |
|  | Ст. 5 и сталь 30 | 1850 |
| Срез | Ст. 3 и сталь 20 | 1200 |
| Смятие | Ст. 3 и сталь 20 | 2500 |
| Растяжение для болтов | Ст. 3 и сталь 20 | 1400 |

    - При закреплении груза (за исключением грузов цилиндрической формы) от смещения деревянными брусками количество гвоздей для крепления каждого бруска к полу вагона определяют по формулам:

( от продольного смещения

(Fпр

nгв  =  ————;                  						(37)

nбпр Rгв

( от поперечного смещения

(Fп

nгв  =  ————;                  						(38)

nбп Rгв

где nбпр , nбп  - количество упорных брусков, одновременно  работающих в одном направлении; Rгв , кгс – допускаемое усилие на один гвоздь (принимается по таблице 22).

Таблица 22 - Допускаемые усилия на гвозди

| Диаметр гвоздя, мм | Длина гвоздя, мм | Допускаемое усилие, кгс |
| --- | --- | --- |
| 5,0 | 120-150 | 75 |
| 6,0 | 150-200 | 108 |
| 8,0 | 250 | 192 |

    - При закреплении груза от продольного и поперечного смещения обвязками усилие в одной обвязке определяют по формулам:

( от продольного смещения

(Fпр

Rоб пр  = ——————, тс							(39)

2 nоб ( sin (

( от поперечного смещения

(Fп

Rоб п  = ——————, тс							(40)

2 nоб ( sin (

где nоб  - количество обвязок.

    - При закреплении груза цилиндрической формы и грузов на колесном ходу от перекатывания только упорными брусками (рисунок 36)

Рисунок 36- Крепление груза от перекатывания упорными брусками

необходимая  высота  упорных брусков определяется по формулам:

( от перекатывания вдоль вагона

D		1

hупр = ––– ( 1 - ——————— ) , мм,						(41)

2	(1 + (1,25 апр)2

( от перекатывания поперек вагона

D	  1

hуп = –– (1 - ———— ), мм,								(42)

2	          (1 + (2

ап + W/Qгр

( = —————,									(43)

0,8 - ав

где D - диаметр круга катания груза, мм; 1,25 - коэффициент запаса устойчивости при перекатывании груза.

Число  гвоздей для крепления одного упорного бруска определяют по формулам:

( от перекатывания вдоль вагона

Fпр (1 - (1  tg ()

nгвпр =  ————————, шт.,							(44)

nбпр Rгв

( от перекатывания поперек вагона

(Fп + W) (1 - (1  tg ()

nгвп =  —————————— , шт.						 (45)

nбп Rгв

где (1 - коэффициент трения скольжения между упорным бруском и опорной поверхностью (полом вагона или подкладкой), к которой он прикреплен.

Округление значений nгвпр и nгвп  производят до ближайшего целого большего числа.

    - В случае, когда крепление цилиндрического груза от перекатывания только упорными брусками невозможно либо нецелесообразно по технологическим причинам, допускается наряду с брусками применение обвязок или растяжек (рисунок 37).

Рисунок 37- Крепление цилиндрического груза от перекатывания упорными брусками и проволочными обвязками

В этом случае высота упорных брусков должна составлять:

- для крепления от перекатывания в продольном направлении – не менее 0,1 D;

- для крепления от перекатывания в поперечном направлении – не менее 0,05 D.

Число гвоздей для закрепления одного упорного бруска определяют по формулам 44 и 45.

Усилие в обвязке (растяжке) определяют по формулам:

- для крепления в продольном направлении

1,25Fпр (D/2 - hуп) - Qгр bпо

Rпроб =  ———————————— , тс					(46)

nобп  bпер

- для крепления в поперечном направлении

1,25[Fп (D/2 - hуп) + Wп (hнпп - hуп)] - Qгр bпо

Rпоб =  ——————————————————— , тс			(47)

nобп  bпер

где nобпр,  nобп  – число обвязок; D - диаметр круга катания груза, мм.

    - Расчет на изгиб, сжатие и смятие деревянных элементов крепления производят по формулам:

– напряжения изгиба:

М

(и  =  ———, кгс/см2 								(48)

W

– напряжения смятия:

F

(с  =  ——, кгс/см2									(49)

Sо

где М -изгибающий момент, кгс*см;

W = bh2 /6 -момент сопротивления изгибу бруска прямоугольного сечения, см3;

b - ширина бруска, см;

h - высота бруска, см;

F - нагрузка сжатия (смятия), действующая на деталь крепления, кгс;

Sо - суммарная площадь деталей, см2, на которую действует нагрузка F. Нагрузка F определяется для упорных и распорных брусков по формулам (30) и (31), а для подкладок и прокладок - по формуле:

F = (Qгр + Fв +2n Rnp sin (), 						(50)

где n - количество обвязок или пар растяжек, удерживающих груз от смещения и перекатывания и одновременно работающих в одном направлении.

Напряжения изгиба и смятия, рассчитанные по фомулам (48) и (49), не должны превышать допускаемых напряжений для ели, сосны (за исключением указанных в таблице 24), которые приведены в таблице 23.

Таблица 23-Максимальные допускаемые напряжения для ели, сосны

| Вид нагружения | Допускаемые значения напряжений, кгс/см2 |
| --- | --- |
|  | съемные детали крепления | детали вагонов |
| Изгиб | 120 | 85 |
| Растяжение вдоль волокон | 85 | 60 |
| Сжатие и смятие вдоль волокон | 120 | 85 |
| Сжатие и смятие поперек волокон | 18 | 12 |
| Смятие поперек волокон местное (на участке поверхности детали) на расстоянии не менее 100 мм от торца | 30 | 20 |
| Смятие местное под шайбами поперек волокон | 40 | — |
| Срез поперек волокон | 55 | 40 |
| Скалывание в лобовых врубках: вдоль волокон поперек волокон | 12 6 | — — |
| Скалывание вдоль волокон в щековых врубках в сопряжениях деталей под углом: менее 30о 30о и более | 6 4 | — — |
| Примечания 1 Сжимающие нагрузки на элементы крепления должны быть приложены под углом не менее 60о к поверхности. 2 В лобовых врубках длина скалывания должна быть не более двух полных толщин вставляемой детали или 10 глубин врубки. 3 В щековых врубках длина скалывания должна быть не более пяти полных толщин детали. |

При использовании древесины пород, отличающихся от указанных в таблице 23, допускаемые значения напряжений, приведенные в таблице 23, необходимо умножить на соответствующий поправочный коэффициент (таблица 24).

Таблица 24-Поправочные коэффициенты для различных пород древесины

| Порода древесины | Поправочный коэффициент для видов нагрузки |
| --- | --- |
|  | Растяжение, изгиб, сжатие, смятие вдоль волокон | Сжатие и смятие поперек волокон | Скалывание |
| Лиственница | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| Сосна якутская, пихта кавказская, кедр | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Сосна и ель Кольского полуострова, пихта | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Дуб, ясень, граб, клен, акация белая | 1,3 | 2,0 | 1,6 |
| Береза, бук, ясень дальневосточный | 1,1 | 1,6 | 1,3 |

  - Допускаемые нагрузки на элементы конструкции вагонов, используемые для крепления грузов

    - Максимальные допускаемые нагрузки на детали и узлы платформ, используемые для крепления грузов, приведены в таблице 25.

Таблица.25-Максимальные допускаемые нагрузки на детали и узлы платформ

| Детали и узлы платформ | Допускаемые нагрузки, тс |
| --- | --- |
| Стоечная скоба: |  |
| - приклепанная | 2,5 |
| - приварная литая | 5,0 |
| Опорный кронштейн с торца платформы при передаче нагрузки от растяжки под углом: |  |
| - литой |  |
| 90о | 6,5 |
| 45о | 9,1 |
| - сварной |  |
| 90о | 10,0 |
| 45о | 14,2 |
| Увязочное устройство внутри платформы | 7,5 |

    - При креплении грузов на платформах распорными брусками, передающими нагрузки на борта платформы, расположение брусков должно соответствовать схемам, приведенным на рисунке 38. Количество брусков должно быть: установленных напротив стоечных скоб – не более двух, напротив клиновых запоров – не более трех на каждую секцию борта. Высота брусков должна составлять от 50 до 100 мм включительно. Максимальные допускаемые нагрузки на борта платформ приведены в таблице 26. При подкреплении секций боковых бортов двумя стойками, верхние концы которых увязаны с противоположных сторон проволокой диаметром не менее чем 6 мм в четыре нити,  допускаемая  нагрузка на борта может быть увеличена в два раза по сравнению с указанной в таблице 26.

## Рисунок 38- Схемы нагружения бортов платформ

1 – упорный брусок; 2 – короткая стойка из дерева или металла;

3 – клиновой запор; 4 –стоечная скоба

Таблица 26- Максимальные допускаемые нагрузки на борта платформ

| Конструкция бортов платформы | Допускаемая нагрузка, тс |
| --- | --- |
|  | равномерно распределенная по длине секции борта, не подкрепленного стойками (рисунок 39а) | от одного бруска высотой 50…100 мм, установленного напротив |
|  |  | клинового запора секции борта, не подкрепленного стойками (рисунок 39б) | стоечной скобы борта |
|  |  |  | не подкрепленной стойками (рисунок 39б) | подкрепленной деревянными стойками (рисунок 39в) | Подкрепленной металлическими стойками (рисунок 39в) |
| Боковой с продольными гофрами и клиновыми запорами | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Торцовый с клиновыми запорами | 2,0 | - | 1,0 | 2,5 | 3,5 |
| Боковой с вертикальными гофрами и закидками (постройки до 1964 г) | 1,0 | - | 0,5 | 0,75 | 1,75 |
| Торцовый с закидками (постройки до 1964 г) | 2,0 | - | 1,0 | 2,15 | 3,0 |

    - Максимальные допускаемые нагрузки на элементы кузова и увязочные устройства полувагонов приведены в таблицах 27 и 28.

Таблица 27-Максимальные допускаемые нагрузки на элементы кузова полувагонов

| Вид нагрузки на элемент вагона | Величина нагрузки (тс) для полувагонов постройки |
| --- | --- |
|  | до 1974 года | после 1974 года |
| 1 Торцевые двери Равномерно распределенная по всей ширине кузова до высоты от уровня пола (суммарная): ( 650 мм ( 1200 мм ( по всей высоте | ( ( ( | 44,7 29,9 14,2 |
| 2 Торцевая стена Равномерно распределенная по всей ширине кузова до высоты от уровня пола (суммарная): ( 650 мм ( 1200 мм ( по всей высоте | ( ( ( | 57,8 43,9 40 |
| 3 Торцевой порожек Распределенная по всей ширине кузова | 41,8 | 43,7 |
| 4 Угловая стойка Сосредоточенное продольное усилие на высоте от уровня пола: ( до 100 мм ( 650 мм ( 1200 мм ( на уровне верхней обвязки | 22 18,2 ( 16,5 | 23 18,9 9,5 17,2 |
| 5 Сосредоточенные поперечные усилия распора а) только на угловые стойки (на каждую) на высоте от уровня пола: ( 150 мм ( 1200 мм ( на уровне верхней обвязки б) на каждую промежуточную боковую стойку при одновременном нагружении на высоте от уровня пола: ( 150 мм ( 1200 мм ( на уровне верхней обвязки | ( ( ( – ( ( | 63,5 7,9 4,6 16,2 2,0 1,2 |
| 6 Изгибающий момент в основании стоек кузова от воздействия поперечных нагрузок, тс.м: ( угловые стойки ( шкворневые стойки ( промежуточные стойки | ( ( ( | 9,5 2,4 2,4 |

## Таблица 28 - Допускаемые нагрузки на увязочные устройства полувагонов

| Увязочное устройство (рисунок 6) | Величина нагрузки, тс, для полувагонов постройки |
| --- | --- |
|  | до 1974 года | после 1974 года |
| Верхнее (наружное, внутреннее) Среднее Нижнее (наружное, внутреннее) | 1,5 2,5 5,0 | 2,5 3,0 7,0 |
| Примечание – Одновременное нагрузка на верхнее и среднее устройств одной стойки не допускается. |

.

    - Допускаемые напряжения в сварном шве, выполненном ручной электросваркой с применением электродов Э42 и при автоматической сварке принимают равными: при растяжении, сжатии и изгибе – 1550 кгс/см2, при  срезе – 950 кгс/см2.

- Особенности размещения и крепления длинномерных грузов в вагонах

К длинномерным относят грузы, которые при размещении на одном вагоне

выходят за пределы одной или обеих концевых балок его рамы более чем на 400 мм.

  - Максимальная длина длинномерного груза, размещенного на одном вагоне при условиях, что груз имеет по всей длине одинаковое поперечное сечение и равномерно распределенную массу, его ЦТгро расположен в поперечной плоскости симметрии вагона, определяется в зависимости от массы груза по таблицам 29 и 30.

Таблица 29 - Максимальная допускаемая длина длинномерного груза на платформе

| Масса груза, т | Длина груза, мм | Масса груза, т | Длина груза, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 25 30 35 40 | 30000 27000 24000 22500 21000 | 45 50 55 60 (65 | 20000 19000 18500 18000 14300 |

Таблица 30 - Максимальная допускаемая длина длинномерного груза в полувагоне

| Масса груза, т | Длина груза, мм | Масса груза, т | Длина груза, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 25 30 35 40 | 28300 25500 22600 21200 19800 | 45 50 55 60 (65 | 18900 17900 17400 17000 13500 |

  - Центр тяжести длинномерного груза, погруженного на сцеп из нескольких вагонов, должен располагаться на пересечении продольной и поперечной плоскостей симметрии сцепа.

  - Длинномерные грузы в зависимости от их длины и массы размещают с опиранием на один вагон или на два вагона, с использованием в необходимых случаях платформ прикрытия. Платформы, используемые в качестве прикрытия, могут загружаться грузом, следующим в адрес получателя или на железнодорожную станцию назначения длинномерного груза.

  - Размещение длинномерных грузов на сцепе с опорой на один вагон производится без применения турникетов.

При выходе груза за пределы концевой балки рамы с одной стороны вагона более чем на 400 мм используется одна платформа прикрытия (рисунок 39а).

# Рисунок 39

При выходе груза за пределы концевых балок рам с обеих сторон вагона более чем на 400 мм используются две платформы прикрытия (рисунок 39б).

В этом случае наименьшее расстояние между длинномерным грузом, закрепленным на грузонесущей платформе, и грузом, размещенным на платформе прикрытия, должно быть не менее 270 мм.

В случае размещения длинномерных грузов по схеме, приведенной на рисунке 40, наименьшее расстояние между длинномерными грузами над платформой, используемой в качестве прикрытия для обоих грузов, должно быть не менее 490 мм.

Рисунок 40

  - Размещение длинномерных грузов на сцепе с опорой на два вагона производится как с применением турникетов, так и без них (рисунки 41-45). Необходимость использования платформ прикрытия определяется аналогично случаям, оговоренным в подразделе 11.5 настоящей главы.

Рисунок 41

Турникет – это комплект опорно-крепежных устройств (турникетных опор), предназначенный для компенсации всех видов усилий, действующих на груз в процессе перевозки, а также для обеспечения безопасного прохождения сцепа по криволинейным участкам пути и участкам с переломным профилем при различных режимах движения.

Применяются турникеты двух видов:

- неподвижные турникеты, обеспечивающие неподвижное закрепление груза в продольном направлении относительно одной из грузонесущих платформ;

- подвижные турникеты,  обеспечивающие закрепление груза с возможностью ограниченного продольного перемещения груза относительно обеих грузонесущих платформ.

    - В случае, когда груз закреплен неподвижно относительно одного из грузонесущих вагонов (с использованием неподвижного турникета), расстояние между торцом длинномерного груза и грузом на платформе прикрытия должно быть:

- со стороны платформы, оборудованной неподвижной турникетной опорой – не менее 270 мм (рисунки 42 и 43);

Рисунок 42

1 – неподвижная турникетная опора; 2 – подвижная турникетная опора

## Рисунок 43

- неподвижная турникетная опора; 2 - подвижная турникетная опора

- со стороны платформы, оборудованной подвижной турникетной опорой, – не менее 490 мм для сцепов без промежуточной платформы (рисунок 42); не менее 710 мм для сцепа с использованием промежуточной платформы (рисунок 43).

    - В случае, когда груз закреплен подвижно относительно обоих грузонесущих вагонов (с использованием подвижного турникета), расстояние между торцом длинномерного груза и грузом на платформе прикрытия должно быть:

- для сцепа без промежуточной платформы – не менее (270 + l тпр) мм (рисунок 44).

Рисунок 44

1 – подвижная турникетная опора

l тпр – суммарная величина свободного и рабочего ходов турникета в одну сторону (мм), принимается по конструкторской документации на турникет.

- для сцепа с промежуточной платформой – не менее (490 + l тпр) мм (рисунок 45).

Рисунок 45

1- подвижная турникетная опора

  - Требования к размещению длинномерных грузов на сцепе вагонов

Сцеп для перевозки длинномерного груза должен быть сформирован таким образом, чтобы в порожнем состоянии высота продольных осей автосцепок грузонесущих вагонов от уровня верха головок рельсов была больше высоты осей автосцепок вагонов прикрытия на 50-100 мм.

В целях предотвращения разъединения сцепа в пути следования на боковых бортах состоящих в нем вагонов с обеих сторон грузоотправителем должна быть сделана надпись: "Сцеп не разъединять". Рукоятки расцепных рычагов автосцепок, соединяющих вагоны сцепа, должны быть прочно зафиксированы к кронштейнам увязками из проволоки.

Проверка правильности в техническом отношении формирования сцепа при подаче сцепа под погрузку и при предъявлении погруженного груза к перевозке осуществляется перевозчиком.

    - Размещение длинномерного груза на сцепе с опорой на один вагон с различным выходом концов груза за пределы концевых балок (рисунок 39) допускается при соблюдении следующих условий:

- груз имеет по всей длине одинаковое поперечное сечение и равномерно распределенную массу;

- один конец груза выступает за пределы концевой балки вагона не более чем на 400 мм;

- значения длины груза и величины продольного смещения его центра тяжести ЦТгро от поперечной плоскости симметрии вагона не превышают величин, приведенных в таблицах 31, 32.

Таблица 31-Максимальные допускаемые значения длины и продольного смещение центра тяжести длинномерного груза, размещенного на платформе базой 9720 мм

| Масса груза, т | Длина груза, мм | Продольное смещение ЦТгро, мм |
| --- | --- | --- |
|  | при выходе одного конца груза за пределы концевой балки платформы на 400 мм | при размещении одного конца груза вплотную к торцевому борту |  |
| < 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 62 64 67 72 | ≤17200 16700 16430 16300 16200 16100 16400 16000 15960 15100 14720 14590 14330 14290 14290 | ≤16400 15900 15630 15500 15400 15300 15240 15200 15160 14300 13920 13790 13530 13490 13490 | 3000 2480 2230 2070 1970 1890 1840 1800 1760 850 420 390 130 90 0 |
| Примечание – Для промежуточных значений массы груза допускаемые длину груза и смещение центра тяжести груза определяют линейной интерполяцией (в соответствии с 6.3.4 настоящей главы). |

Таблица 32-Максимальные допускаемые значения длины и продольного смещение центра тяжести длинномерного груза, размещенного в полувагоне базой 8650 мм

| Масса груза, т | Длина груза, мм, | Продольное смещение ЦТгро, мм |
| --- | --- | --- |
|  | при выходе одного конца груза за пределы концевой балки полувагона на 400 мм | при размещении одного конца груза вплотную к торцевому порожку |  |
| < 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 62 64 66 72 | ≤16500 16000 15730 15570 15470 15380 15340 15300 15260 14350 13960 13840 13610 13570 13170 | ≤15700 15200 14930 14770 14670 14580 14540 14500 14460 13550 13160 13040 12810 12770 12370 | 3000 2480 2230 2070 1970 1890 1840 1800 1760 850 460 340 110 70 0 |
| Примечание – Для промежуточных значений массы груза допускаемые длину груза и смещение центра тяжести определяют линейной интерполяцией (в соответствии с 6.3.4 настоящей главы). |

    - При размещении на сцепе с опорой на один вагон длинномерного груза, имеющего неодинаковое по длине поперечное сечение (рисунок 46), с расположением ЦТгро в поперечной плоскости симметрии вагона, расстояние от середины вагона до любого конца груза должно быть не более половины длины, указанной в таблицах 31 либо 32.

## Рисунок 46

    - При размещении длинномерного груза, имеющего по всей длине одинаковое поперечное сечение, на сцепе платформ длиной базы 9720 мм с использованием турникетов (рисунки 43-45) максимальная допускаемая длина груза в зависимости от схемы размещения и типа турникетов определяется по таблице 33. При этом величина  lтпр должна быть не менее величины суммарного хода поглощающих аппаратов автосцепок, расположенных между турникетными опорами, входящими в состав турникета.

Таблица 33-Максимальная допускаемая длина груза, погруженного на сцепы платформ с использованием турникетов

| При использовании неподвижного турникета | При использовании подвижного турникета |
| --- | --- |
| Номер рисунка | Длина груза, мм | Номер рисунка | Длина груза, мм |
| 41 | 28600 | 41 | 28820 – 2хlтпр |
| 42 | 57400 | 44 | 57620 – 2х lтпр |
| 43 | 71280 | 45 | 72240 –2х lтпр |
| Примечание: Максимальная длина груза реализуется при отсутствии на платформах прикрытия попутного груза |

    - При размещении длинномерного груза с использованием турникетов отдельные грузовые единицы должны быть объединены в монолитный пакет.

    - Поперечные подкладки, применяемые при перевозке длинномерных грузов, должны удовлетворять требованиям подраздела 4.16 настоящей главы. При этом высота подкладок определяется в соответствии с требованиями пункта 11.11 настоящей главы.

    - Размещение подкладок и турникетных опор, используемых для крепления длинномерных грузов, должно удовлетворять требованиям подпунктов 6.5.1 и 6.5.2 настоящей главы.

  - Расчет допускаемой ширины длинномерного груза

Расчет допускаемой ширины длинномерного груза по условию вписывания в основной габарит погрузки выполняется для грузов, длина либо размещение которых не соответствует ограничениям таблицы 5 раздела 2 настоящей главы. Расчет проводится отдельно для внутренних и наружных сечений груза с учетом геометрических выносов груза в условной расчетной кривой радиусом R = 350 м, не имеющей возвышения наружного рельса.

Внутренними (наружными) сечениями груза называются все его поперечные сечения, расположенные соответственно в пределах (за пределами) базы вагона либо сцепа вагонов (рисунок 47).

## Рисунок 47 – Расчетные сечения длинномерного груза, размещенного

## а – на одиночном вагоне; б – на сцепе вагонов:

1 – направляющее сечение вагона (сцепа); 2 – внутреннее сечение груза;

3 – наружное сечение груза; 4 – среднее сечение груза; 5 – концевое сечение груза; 6 – опора (турникетная опора)

Направляющие сечения вагона (сцепа) – это поперечные сечения, ограничивающие базу вагона (сцепа).

    - Максимально допускаемая ширина в конкретном поперечном сечении длинномерного груза, размещенного на сцепе платформ с опиранием на одиночную платформу,  рассчитывается по формулам:

- для внутренних сечений груза:

Ввв = 2 х (В - fв),									(51)

- для наружных сечений груза:

Внв = 2 х (В - fн) ,									(52)

где В – расстояние от оси пути до очертания основного габарита погрузки (таблица 2), соответствующее высоте Н  рассматриваемой  точки  груза  от  уровня головки рельса, мм; fв, fн – разности геометрических выносов соответственно внутреннего и наружного сечений груза. Значения fв, fн в зависимости от базы платформы lв и расстояний nв, nн от рассматриваемого сечения до ближайшего направляющего (пятникового) сечения платформы могут быть определены двумя способами: по таблицам П.2.2 и П.2.3 Инструкции, либо расчетом по формулам:

fв = 1,43 (lв - nв) nв – 105, мм,							(53)

fн = 1,43 (ln + nн) nн + К – 105, мм,							(54)

где К – дополнительное смещение концевых сечений груза вследствие перекоса платформы в рельсовой колее с учетом содержания пути и подвижного состава, мм. Для платформ на тележках ЦНИИ-Х3 значение К рассчитывается по формуле:

К=70(L/lв – 1,41), мм,								(55)

где L – длина груза. Если по формулам (53) и (54) получены отрицательные величины fв или (и) fн, при расчете Ввв и Внв по формулам (51) и (52) принимается fв = 0 или (и) fн = 0, и груз в рассматриваемых поперечных сечениях может иметь ширину основного габарита погрузки.

Для груза, имеющего по всей длине одинаковые размеры поперечного сечения, расчет ширины груза проводится только для среднего и концевых сечений; максимальная допускаемая ширина принимается равной меньшему из полученных по формулам (51) и (52) значений. В этом случае принимают:

nв = 0,5 lв,										(56)

nн принимают равным наибольшему из значений для концевых сечений. Если груз размещен симметрично относительно поперечной плоскости симметрии платформы, значение nн  может быть рассчитано по формуле:

nн = 0,5 (L – lв),									(57)

В этом случае формулы (53) и (54) могут быть записаны в виде:

fв = 0,358 lв2 – 105, мм								(58)

fн = 0,358 (L2 – lв2) +К – 105, мм							(59)

    - Максимально допускаемая ширина в конкретном поперечном сечении длинномерного груза, размещенного на сцепе платформ с опиранием на две платформы, рассчитывается по формулам:

- для внутренних сечений груза:

Ввсц = 2 х (В – fвсц),									(60)

- для наружных сечений груза:

Внсц = 2 х (В – fнсц), мм.								(61)

Величины fвсц и fнсц могут быть определены:

- если fв ( 0 и (или)  fн ( 0 – при помощи таблиц П.2.2 и П.2.3 Инструкции (в соответствии с подпунктом 11.8.1 настоящей главы) с использованием соотношений (62) и (63), либо по формулам (64) и (65)

fвсц = fв + f0,										(62)

fнсц = fн – f0,										(63)

- если по таблицам П.2.2 и П.2.3 fв = 0 и (или) fн = 0, значения fвсц и (или) fнсц могут быть рассчитаны только по формулам(64) и (65).

fвсц = 1,43 (lсц - nв) nв +0,36l02– 105, мм,						(64)

fнсц = 1,43 (lсц + nн) nн – 0,36l02+ К – 105, мм,					(65)

В формулах (62) - (65):

f0 – геометрический вынос направляющих сечений грузонесущих платформ сцепа, определяемый в зависимости от их базы l0 аналогично fв по таблице П.2.2 Инструкции. В случаях, когда базы грузонесущих платформ сцепа различны, в формулу (60) подставляют значение f0, определенное для большего значения базы, в формулу (61) – значение f0, определенное для меньшего значения базы; lсц – база сцепа, мм.

При расчете допускаемой ширины груза, размещенного с использованием двух подвижных турникетных опор, величина В в формулах (60) и (61) определяется по таблице 2 для значения высоты H′= Н + h т, где Н – высота рассматриваемой точки груза от уровня головки рельса; h т  –  высота подъема опорной площадки турникетной опоры при её горизонтальном смещении, мм, принимаемая по конструкторской документации на турникетную опору.

Расчет ширины груза, имеющего по всей длине одинаковые размеры поперечного сечения, проводится аналогично подпункту 11.8.1 настоящей главы. В этом случае принимают:

nв = 0,5 lсц,										(66)

Значение nн принимают равным наибольшему из значений для концевых сечений. Если груз размещен симметрично относительно поперечной плоскости симметрии платформы, значение nн  может быть рассчитано по формуле:

nн = 0,5 (L′ – lсц),									(67)

где L′ = L + (L – расчетная длина груза; (L – условное увеличение длины груза обусловленное смещением его относительно грузонесущих платформ при использовании турникетных опор. Значение (L в зависимости от количества платформ сцепа и типа турникетных опор (рисунки 41-45) определяется по таблице 34.

Таблица 34 - Условное увеличение длины груза, размещенного с использованием турникетных опор

| Номер рисунка | Значение (L, мм |
| --- | --- |
| 41 | 220 |
| 42 | 440 |
| 43 | 660 |
| 44 | 220 + lпр |
| 45 | 220 + lпр |

Если по формулам (64) и (65) получены отрицательные величины fвсц или (и) fнсц, при расчете Ввсц и Внсц по формулам (60) и (61) принимается fвсц = 0 или (и) fнсц = 0, и груз в рассматриваемых поперечных сечениях может иметь ширину основного габарита погрузки.

При несимметричном расположении груза относительно продольной плоскости симметрии платформы расстояние от этой плоскости до любой точки груза должно быть не более 0,5Вв и 0,5Вн.

    - Максимально допускаемая ширина длинномерного груза, погруженного на сцеп полувагонов с опиранием на два полувагона определяется расчетом для среднего и концевых сечений груза по формулам:

- для среднего сечения груза

Ввн=Вдп - 2(дп,									(68)

- для концевых сечений груза

Вн=Впв - 2((нв + К),									(69)

где Вдп - ширина дверного проема, мм; Впв - внутренняя ширина кузова полувагона прикрытия в концевом сечении груза, мм;

(дп - смещение средней части груза в плоскости дверного проема, мм, определяемое по формуле:

lсц2 - lмв2

(дп = –––––––––,									(70)

8R

(нв, - смещение конца груза, мм, определяемое по формуле:

L2 - lсц2

(нв = ––––––––,									(71)

8R

где lмв = 1750 мм -  расстояние между наружными плоскостями торцовых дверей сцепленных полувагонов.

Остальные требования аналогичны требованиям, изложенным в подпункте 11.8.2 настоящей главы.

  - Определение частоты собственных колебаний длинномерного груза

Частота собственных колебаний длинномерного груза определяется в случаях, когда жесткость груза при продольном изгибе не превышает 9000 тс*м2.

Частота собственных колебаний Ω длинномерного груза, размещенного на двух опорах (подкладки, турникетные опоры), определяется по формуле:

Ω= Kp  √ EIв/ Qгр, Гц								(72)

Iв = Iо n,										(73)

где Е – модуль упругости материала груза, тс/м2; Iв – момент инерции, м4, поперечного (вертикального) сечения груза; Iо – момент инерции, м4, поперечного сечения единицы груза относительно горизонтальной оси; n – количество единиц груза; Qгр – масса груза, т; Кр – коэффициент, значение которого зависит от длины груза и расстояния между турникетными опорами (таблица 35). Если частота собственных колебаний груза, определенная по формуле (72), не соответствует диапазонам частот, указанным в таблице 36, то следует изменить расстояние между подкладками или турникетными опорами.

Таблица 35

| Длина груза, м | Значения коэффициента Кр при расстоянии между турникетными опорами, м |
| --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 3,91 4,16 4,42 4,68 4,96 5,23 5,48 5,78 6,04 6,32 6,59 6,86 7,16 7,46 7,70 7,98 8,27 8,54 8,82 | 3,41 3,67 3,93 4,20 4,48 4,76 5,04 5,31 5,59 5,86 6,16 6,44 6,72 6,99 7,29 7,55 7,84 8,13 8,42 | 2,83 3,11 3,39 3,68 3,96 4,24 4,54 4,82 5,13 5,40 5,68 5,95 6,25 6,53 6,81 7,12 7,39 7,69 7,99 | 2,14 2,46 2,78 3,09 3,41 3,71 4,01 4,31 4,60 4,90 5,18 5,48 5,77 6,07 6,34 6,62 6,94 7,22 7,53 | 1,20 1,64 2,04 2,40 2,74 3,08 3,40 3,72 4,03 4,32 4,64 4,94 5,25 5,55 5,83 6,14 6,41 6,73 7,02 | - - 1,14 1,60 2,01 2,39 2,75 3,09 3,43 3,75 4,08 4,39 4,70 5,00 5,31 5,63 5,92 6,20 6,53 | - - - - 1,14 1,60 2,01 2,40 2,77 3,12 3,46 3,79 4,12 4,45 4,76 5,08 5,56 5,69 6,01 | - - - - - - 1,13 1,59 2,01 2,40 2,77 3,14 3,47 3,82 4,16 4,47 4,80 5,12 5,43 | - - - - - - - - 1,17 1,61 2,03 2,43 2,80 3,17 3,68 3,86 4,20 4,53 4,86 | - - - - - - - - - - 1,21 1,65 2,06 2,46 2,85 3,21 3,57 3,91 4,14 | - - - - - - - - - - - - 1,25 1,69 2,11 2,51 2,89 3,25 З,62 | - - - - - - - - - - - - - - 1,29 1,74 2,14 2,54 2,93 |

Таблица 36 - Допускаемые диапазоны частот собственных колебаний груза

| Тип четырехосного вагона | Допускаемые диапазоны частот собственных колебаний груза, Гц |
| --- | --- |
| Полувагон грузоподъемностью63 - 65 т | 0-1,6; 3,4-4,7; 17,2-21,7; 54,3- |
| Платформа грузоподъемностью 62 - 65 т | 0-1,6; 3,4-9,7; 18,7-26,6; 55,2- |

  - Определение высоты и ширины опор длинномерного груза

    - Высота подкладок или турникетных опор при перевозке длинномерных грузов определяется по следующим формулам:

- при размещении груза на сцепе с опиранием на два вагона без промежуточной платформы либо с опиранием на один вагон (рисунки 48 и 49) –

Рисунок 48

## Рисунок 49

по формуле:

hо = аn tg ( + hп + νгр + hз + hб + hч,								(74)

- при размещении груза на сцепе с опиранием на два вагона с промежуточной платформой (рисунок 50) –

Рисунок 50

по формуле:

(lсц – 14,6)

hо =228 +27 ————— + νгр  + hч						(75)

2

где, аn(а1, а2, а3) - расстояние (мм) от возможной точки касания груза с полом вагона до середины опоры (рисунок 48) или до оси крайней колесной пары грузонесущего вагона (рисунок 49). При использовании обеих подвижных опор турникетов расстояние ап увеличивают на размер, указанный в таблице 34;

( - угол в вертикальной плоскости между продольными осями груза и соответствующего вагона сцепа, тангенс которого принимают по таблице 37.

hп - разность в уровнях полов смежных вагонов сцепа, допускается не более 100мм;

hз = 25 мм – предохранительный зазор;

νгр – упругий прогиб груза, мм;

hб = 90 мм – высота торцового порога полувагона; учитывается для сцепов полувагонов;

lсц - база сцепа, м;

hч - высота выступа груза ниже уровня подкладки в месте проверки касания грузом пола вагона, мм.

Таблица 37 - Значения тангенса угла ( в зависимости от способа размещения груза на сцепе

| Способ размещения груза на сцепе | Значения tg( для сечений груза |
| --- | --- |
|  | среднего | концевого |
| с опорой на два смежных вагона (в том числе с прикрытием) | 0,036 | 0,017 |
| с опорой на один вагон | – | 0,025 |

    - Ширина подкладок  и турникетных опор (bo) при перевозке длинномерных грузов определяется по формуле:

2(1,25No ( ho - Py hy )

bo ( ———————————- , 						(76)

No

где No - нагрузка на опору от веса груза и вертикальной составляющей усилия в креплении, тс;

Py - удерживающее усилие от упоров, тс;

hy - высота (мм) приложения усилия Py.

  - Определение устойчивости сцепа с опиранием длинномерного груза на два вагона.

Поперечную устойчивость проверяют  в случае, когда общий центр тяжести грузонесущих вагонов сцепа с грузом находится на высоте от уровня головки рельса более 2300 мм или площадь наветренной поверхности этих вагонов с грузом превышает 80 м2.

Высоту ЦТо общего центра  (рисунок 51)

## Рисунок 51

определяют по формуле:

Qгр hцт  + 2(Qт Hцтв  + Qтур hцттур )

Hо цт = ———————————————-,					(77)

Qгр + 2(Qт  + Qтур)

где Qгр - масса груза, тс; Qт - тара вагона, т; Qтур - масса комплекта турникетных опор, т; hцт, Hцтв, hцттур -  высота  центра  тяжести (мм) над уровнем верха головки рельсов, соответственно груза, порожнего вагона и турникетов.

Значения высоты центра тяжести порожних вагонов (Hцтв) приведены в таблице 18 настоящей главы.

Поперечная устойчивость груженого сцепа обеспечивается, если удовлетворяется неравенство:

Рц + Рв

———- ( 0,55, 									(78)

Рст

где Рц и Рв  - дополнительная вертикальная нагрузка на колесо от действия соответственно центробежных сил и ветровой нагрузки, тс; Рст – статическая нагрузка от колеса на рельс, тс.

Дополнительную вертикальную  нагрузку  на  колесо  от действия центробежной силы и ветровой нагрузки определяют по формуле:

2

Рц+Рв=  ————— [0,075(nв Qт + Qтур + Qгр )Нцт+Wh+1000(nвр -q)],		(79)

nк(2S+ fок)

где q – коэффициент, учитывающий увеличение ширины опорного контура вагонов сцепа и смещение ЦТ длинномерного груза при прохождении кривых участков пути. Для полувагонов q = 0,11, для платформ q = 0,1; 2S =1580 мм – расстояние между кругами катания колесной пары; fок – увеличение ширины опорного контура вагонов сцепа при прохождении кривых расчетного радиуса определяется по формуле:

lнш2 - lвш2

fок =  ————— ,								(80)

Rр

где lнш  – расстояние между осями шкворней наружных тележек сцепов, мм; lвш  - расстояние между осями шкворней внутренних тележек сцепа, мм; Rр  = 106 мм – расчетный радиус кривой при максимальной скорости движения 100 км/ч.

Статическую нагрузку от колеса на рельс определяют:

- при отсутствии продольного смещения ЦТгр по формуле:

1                                                  bс -bо

Рст = —— [nвQт + ( Qгро +  Qтур)(1 - ————)] ,			 	(81)

nк                                                                      S+0,5 fок

где nк –  число  колес  грузонесущих  вагонов;  nв –  количество   грузонесущих вагонов;  bс - поперечное смещение ЦТ гр, мм, определяется по формуле (2); bо  - дополнительное поперечное смещение центра тяжести длинномерного груза на сцепе при прохождении кривых, мм:

(lср ( 2lо )2 - lср2

bо  =    ——————— ;							(82)

Rр

где: lср  - расстояние между серединами грузонесущих вагонов сцепа, мм; lо  - расстояние от опоры до середины грузонесущего вагона, мм.

Знак (+) принимается при смещении опор наружу сцепа от середины грузонесущих вагонов, знак (-) – при смещении опор внутрь.

- при смещении груза только вдоль вагона (для менее нагруженной тележки) – по формуле:

1                                                     lc

Рст= —— [0,5Qт + ( Qгро+  Qтур)(0,5 - —— )] 					(83)

nкт                                                                             lв

- при одновременном смещении груза вдоль и поперек вагона (для менее нагруженной тележки) – по формуле:

1                                                 lc                  b - bо

Рст= —– [0,5Qт + ( Qгро+  Qтур)(0,5 - —)(1 - ———–––)],			(84)

nкт                                                                        lв                S+0,5 fок

где nкт – число колес тележки вагона; lc, – продольное смещение центра тяжести груза, мм, которое определяется по формуле (1) предусмотренной в настоящей главе.

  - Конструктивные особенности турникетов различных типов

    - В комплект неподвижного турникета входят две шкворневые турникетные опоры, каждая из которых состоит из основания и грузовой площадки, соединенных между собой с помощью шкворня, пятника или того и другого вместе. Одна из опор – подвижная, другая – неподвижная. У неподвижной опоры (рисунок 52) грузовая площадка имеет только возможность поворота вокруг вертикальной оси (шкворня). У подвижной опоры шкворень вместе с грузовой площадкой может кроме поворота также перемещаться вдоль продольной оси платформы, компенсируя взаимные перемещения платформ сцепа. Комплекты шкворневых турникетов могут быть использованы для крепления длинномерных грузов массой до 60 тонн.

    - В комплект подвижного турникета входят две подвижные турникетные опоры, грузовые площадки которых имеют возможность продольного смещения с закрепленным на  них грузом при соударениях вагонов, а также при проходе сцепа по кривым участкам пути и участкам с переломами профиля пути. По своему конструктивному исполнению турникетные опоры подвижного турникета  можно разделить на три типа:

- одноопорные с размещением опорных элементов  (катков, шаров, скользунов) в одной плоскости (рисунок 53);

- двухопорные с размещением  опорных  элементов  в двух плоскостях (рисунок 54);

- маятникового типа (рисунок 55), грузовая площадка которых может перемещаться в продольном направлении за счет отклонения  маятниковых подвесок, верхние концы которых шарнирно связаны со стойками основания, а нижние - с грузовой площадкой.

      - Одноопорные подвижные  турникеты изготавливают в трех вариантах:

- катковые, у которых грузовая площадка опирается на основание посредством цилиндрических или  шаровых  катков, перекатывающихся по профильным направляющим основания;

- клиновые, у которых продольное перемещение груза осуществляется скольжением  наклонных  опорных  плоскостей грузовой площадки, жестко связанной с грузом, по клиновым опорам, закрепленным на основании турникета;

- фрикционные, у которых опорные элементы грузовой площадки выполнены в виде фрикционного сектора, а на основании имеются соответствующие профильные направляющие поверхности.

      - Двухопорные подвижные турникеты известны в двух конструктивных исполнениях: катковые и фрикционные, принципы действия которых аналогичны соответствующим конструкциям одноопорных турникетов

      - Турникеты маятникового типа известны в двух модификациях: с верхним и нижним расположением опорных шарниров. На практике нашли применение турникеты с верхним расположением шарниров. Тяги, соединяющие концы стоек с грузовой площадкой, располагаются под углом 13-15о к вертикали и имеют вверху продольные прорези. При смещении груза вдоль оси платформы, грузовая площадка оказывается подвешенной только на одной паре тяг, а вторая пара тяг за счет имеющихся пазов скользит относительно опорных шарниров.

| Рисунок 52 | Рисунок 53 |
| --- | --- |
| Рисунок 54 | Рисунок 55 |

  - Особенности расчета сил, действующих на длинномерный груз и турникетные опоры, при размещении груза с опорой на два вагона.

При расчете сил должны учитываться особенности конкретного способа размещения груза и типа турникетных опор (в соответствии с пунктом 11.12 настоящей главы). В необходимых случаях должен быть также выполнен расчет на прочность крепления грузов к грузовым площадкам турникетных опор.

При разработке новых конструкций турникетов должны также рассчитываться собственно турникетные опоры и устройства их крепления к вагонам. Расчеты выполняются с учетом продольных, поперечных и вертикальных инерционных сил, а также сил трения и ветровой нагрузки.

В формулах для определения сил приняты следующие обозначения:

Массы:

Qтур - масса турникетной опоры;

Qтур.н - масса неподвижных частей турникетной опоры;

Qтур.п - масса подвижных частей турникетной опоры;

Силы трения в продольном направлении :

Fпртр.оп( между турникетной опорой и платформой;

Fпртр.п.н( между подвижными и неподвижными частями турникета;

Fпртр.гп( между грузом и грузовой площадкой.

Силы трения в поперечном направлении :

Fптр.оп ( между турникетной опорой и платформой;

Fптр.пн( между подвижными и неподвижными частями турникета;

Fптр.гп ( между грузом и грузовой площадкой.

Точкой приложения продольных инерционных сил принимается центр тяжести  груза (ЦТ гр). Точками приложения поперечных и  вертикальных инерционных сил принимаются центры тяжести поперечных сечений груза, расположенные в вертикальных плоскостях, проходящих через середину опор. Точкой приложения равнодействующей ветровой  нагрузки принимается геометрический центр тяжести общей наветренной поверхности груза и турникетных опор.

    - Продольная инерционная сила рассчитывается по формуле

      - Продольная инерционная сила, действующая на груз вместе с жестко связанными с ним подвижными частями турникетных опор:

Fпр=aпрт ( Qгр  +  nпQтур.п ), 							(85)

      - Продольная  инерционная  сила, действующая на крепление турникетных опор к вагону:

( неподвижной опоры шкворневого турникета

Fпр= aпрт (Qгр + Qтур + Qтур.п );							(86)

( подвижной опоры шкворневого турникета

Fпр= 1,25(0,5Qгр +Qтур.п) (ск + Qтур.н aпрт 					(87)

( турникетных опор подвижного турникета

Fпр= aпрт (0,5Qгр + Qтур );								(88)

где апрт - удельная продольная инерционная сила;  (ск = 0,1- коэффициент трения скольжения между подвижной грузовой площадкой и основанием шкворневого турникета;

nп – количество подвижных опор в комплекте турникетов (для шкворневых турникетов  nп = 1, для подвижных турникетов nп = 2).

Величина удельной продольной инерционной силы aпрт определяется в зависимости от вида, и конструкции турникета и способа его крепления на вагоне:

- для несъемных турникетов (например, закрепленных на вагоне при помощи сварки) апрт определяют по формуле

(Qгр + 2Qтур.п )

aпрт  = 3,0 -  ———————							(89)

144

- для съемных турникетов aпрт188 = 0,86 тс/т; aпрт 44 = 1,2 тс/т.

0,34 (Qгр + 2Qтур.п )

aпрт  = 1,2 -  ———————––––							(89а)

144

- для подвижных турникетов со стальными фрикционными элементами при массе груза вместе с подвижными частями турникета свыше 65 т aпрт  в зависимости от угла наклона клиновой поверхности или криволинейных направляющих в точке, находящейся на расстоянии 400 мм от нейтрального положения подвижной части турникета определяется в соответствии с данными таблицы 29.

##### Таблица 29

| Угол наклона, град | 14 | 15 | 17 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение aпрт, тс/т | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,7 |

    - Поперечная инерционная сила рассчитывается по формуле:

      - Сила, действующая на груз:

Fп  =aпт (Q гр + nп Qтур.п )/1000, тс,						(90)

где aпт = 450 кгс/т – удельная поперечная инерционная сила при размещении груза с опорой на два вагона.

      - Силы, действующие на крепление турникетных опор к вагону:

( каждой опоры шкворневого турникета

Fпт =  aпт[0,5( Q гр + Qтур.п) + Qтур ] /1000 (тс);				(91)

( каждой опоры подвижного турникета:

Fпт = aпт (0,5 Q гр + Qтур )/1000 (тс).						(92)

    - Вертикальные инерционные силы определяются по формулам :

( сила, действующая на груз:

Fв = aв Qгр /1000 (тс);								(93)

( сила, действующая на крепление турникетной опоры к вагону:

Fвт = aв(0,5Qгр + Qтур)/1000 (тс),						(94)

где aв - удельная вертикальная сила определяется по формуле:

2140

aв = 250+20 lгр +  —————- , (кгс/т) 					(95)

Q гр + 2Qтур

где lгр - расстояние от поперечной плоскости, проходящей через середину платформы, до поперечной оси турникетной опоры, м.

В случаях, когда масса груза составляет менее  10 т, в расчетах принимают Q гр = 10 т.

    - Ветровую нагрузку на груз и турникетные опоры принимают нормальной к вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось сцепа и определяют по формуле:

Wп =50(Sгр + Sтур )								 (96)

где Sгр, Sтур - площадь проекции  наветренной  поверхности груза и турникетных опор, подверженных действию ветра, на вертикальную плоскость, проходящую через продольную ось сцепа, м2 .

Для цилиндрической поверхности Sгр принимают равной половине площади наветренной  поверхности.

    - Силы трения, действующие на груз и турникетные опоры, определяют последующим формулам.

      - В  продольном  направлении

- Сила, действующая на груз, закрепленный на неподвижном турникете:

Fтрпр = 0,5 (Qгр  + Qтур.п) (гт +0,5(Qгр + Qтур.п) (ск;	 			 (97)

- Сила, действующая на турникетную опору неподвижного турникета:

Fтрпр = (0,5 (Qгр  + Qтур.п) + Qтур((;						 (98)

где   (гт - коэффициент трения груза по поворотной грузовой площадке турникета; (ск - коэффициент трения поворотно-подвижной  турникетной опоры по ее основанию; ( - коэффициент трения основания турникетной опоры по полу  платформы.

- Сила, действующая на груз, закрепленный на подвижном турникете:

Fтрпр = (0,5Qгр+ Qтур.п ) (п,							 (99)

где (п - коэффициент трения грузовой площадки по основанию турникета;

- Сила, действующая на турникетную опору подвижного турникета:

Fтрпр = (0,5(Qгр+ 2Qтур.п ) + Qтур((.						 (100)

      - В поперечном направлении (для подвижных и неподвижных турникетов)

  - Сила, действующая на груз со стороны турникетной опоры

Fтрп = 0,5 Qгр (ст(1000-aв)/1000,						(101)

- Сила, действующая на турникетную опору

Fтрп = (0,5 Qгр + Qтур) ( (1000-aв)/1000. 					(102)

Расчеты средств крепления груза к турникетам и  турникетов  к вагонам производят в соответствии с нормативами раздела 10 настоящей главы.

    - Основные технические и эксплуатационные требования к турникетам.

Конструкция турникетов должна соответствовать ГОСТ 15.001 "Продукция производственно-технического назначения" и отвечать требованиям, предъявляемым к изделиям машиностроения в части их работоспособности, надежности и технико-экономических характеристик.

Турникеты для крепления грузов (с учетом сферы их применения) должны, как правило, изготавливаться в исполнении ХЛ по ГОСТ 15150.

Съемные турникеты должны обеспечивать установку и снятие их с платформы грузоподъемными механизмами с минимальными трудозатратами и без каких-либо нарушений конструкции платформы.

Конструкция турникетов должна обеспечивать доступ к узлам, требующим регулировки и технического обслуживания.

Турникеты должны сохранять работоспособность и не иметь повреждений при скоростях соударения сцепов до 9 км/ч.

Конструкция турникетов должна обеспечивать:

- сохранность груза и подвижного состава;

- безопасное движение в составе грузового поезда со скоростью до 100 км/ч;

- проход криволинейных участков пути малого радиуса (таблица 2.3.1 ГОСТ 22235);

- прохождение  сцепа  вагонов через горб сортировочной горки, для чего подвижная часть турникета должна иметь возможность поворота в вертикальной плоскости на угол не менее 5о;

- исключение скручивания груза при проходе сцепа вагонов по криволинейному участку пути с максимальным возвышением наружного  рельса  при максимальном  расчетном угле поворота груза относительно продольной оси пути при входе на кривую не более 0,5о.

После прекращения действия продольной инерционной силы, а также при снятии вертикальных нагрузок на опоры, их подвижные части должны возвращаться в исходное (среднее) положение.

В конструкции турникетной опоры должны быть предусмотрены блокирующие устройства, исключающие возможность схода подвижных грузовых площадок с основания опоры при соударениях в процессе роспуска с горки, маневровых работах, в экстренных режимах движения поезда.

Для закрепления груза на турникетах рекомендуется использовать стандартные крепежные изделия (например, болты, винты, шпильки).

Размещение турникетов на платформе не должно приводить к возникновению в раме платформы при самых неблагоприятных сочетаниях внешних нагрузок и взаимном расположении деталей турникетов изгибающих моментов, превышающих приведенные в разделе 2 настоящей главы.

Расчет максимальных изгибающих моментов в раме платформы производится в зависимости от схем нагружения по формулам, которые представлены на рисунках 56-62.

| Схемы нагружения рамы вагона и формулы для расчета максимального изгибающего момента M max |
| --- |
| Рисунок 56 | Рисунок 57 |
| Рисунок 58 | Рисунок 59 |
| Рисунок 60 | Рисунок 61 |
| Рисунок 62 |

где: l в -база платформы, м;

a, b - расстояния между вертикальными осями шкворней тележек и вертикальной плоскостью приложения нагрузки на турникет (рисунок 56) и вертикальными плоскостями, проходящими через концы турникетов (рисунки 57-62), м;

aт, bт - расстояния между вертикальными плоскостями, проходящими через концы турникета и вертикальной плоскостью приложения  нагрузки на турникет (рисунки 57, 58, 61, 62), м;

qт - величина равномерного распределения нагрузки на турникетную опору, т/м;

lт - длина опорной части турникета, м;

lр - ширина равномерно распределенной нагрузки, м;

hо - высота продольных балок турникетов, контактирующих с полом платформы, м;

Более точно  характер силового воздействия на раму платформы может быть установлен с учетом соотношения  жесткости  на изгиб основания турникетной опоры ЕJт и рамы платформы ЕJ.

На каждый турникет и комплект крепления должны быть паспорт (формуляр) и руководство по их эксплуатации.

Руководство по эксплуатации турникетов и комплектов крепления, в котором должны быть изложены требования по техническому обслуживанию, осмотру, периодичности ремонтов, разрабатывает и утверждает грузоотправитель.

На видном месте каждого турникета (боковой балке основания) должен быть нанесен трафарет, на котором указывают: завод-изготовитель, пункт приписки (возврата), грузоподъемность турникета, инвентарный номер, дату изготовления и дату очередного освидетельствования.

Грузоотправитель обязан:

- проверить комплектность  турникетных опор и устройств крепления ;

- трущиеся поверхности пятника, подпятника  промежуточной рамы в местах ее контакта с нижней и верхней рамами каждой турникетной опоры после удаления грязи смазать тонким слоем универсальной смазки УС-2 (ГОСТ 1033);

- сделать записи о результатах осмотра в документации  в  соответствии с руководством по эксплуатации.

Способ размещения  и закрепления на железнодорожном подвижном составе возвращаемых без груза турникетных  устройств устанавливается МТУ или НТУ, которые должны быть приложены к перевозочным  документам при отправлении груза с использованием турникетных устройств.

В случае отсутствия чертежей на возврат турникетов грузополучатель обязан сам разработать чертежи и расчеты на размещение и крепление возвращаемых турникетов и утвердить их в установленном порядке.

# Методика проведения экспериментальной проверки проектов технических условий размещения и крепления грузов

# Общие положения

# Экспериментальная проверка включает три этапа:

- испытания на соударения (обязательный этап);

- поездные испытания. Проведение поездных испытаний способов размещения и крепления грузов с использованием многооборотных и инвентарных средств крепления является обязательным, в остальных случаях необходимость их проведения определяется комиссией;

- опытные перевозки (обязательный этап).

    - Основанием для проведения экспериментальной проверки проектов условий (ТУ, МТУ, НТУ – в случае использования многооборотных или инвентарных средств крепления) размещения и крепления грузов является решение (указание) органов, в компетенцию которых входит утверждение ТУ, МТУ, НТУ (раздел 7 настоящей главы).

Этими органами устанавливаются состав комиссии, сроки и место (пути общего, необщего пользования) проведения экспериментальной проверки, порядок выделения и подачи предназначенных для проверки вагонов, контейнеров; определяется полигон (маршрут) для поездных испытаний, порядок сопровождения вагонов при поездных испытаниях.

Решение о проведении экспериментальной проверки проекта ТУ, МТУ, НТУ принимается не позднее 30 суток со дня получения указанным органом проекта ТУ, МТУ, НТУ.

    - В состав комиссии наряду со специалистами подразделений органов, утверждающих ТУ, МТУ, НТУ, включаются представители подразделений, контролирующих обеспечение безопасности движения поездов, представители разработчика ТУ, МТУ, НТУ, грузоотправителя и владельца инфраструктуры, на территории которого проводится экспериментальная проверка. Комиссию возглавляет представитель МПС России, ведающий вопросами грузовой и коммерческой работы.

Комиссия обеспечивает:

- контроль соответствия состояния груза, его размещения и крепления требованиям проекта ТУ, МТУ, НТУ;

- соблюдение порядка и условий проведения экспериментальной проверки;

- оформление актов о проведении соответствующих этапов экспериментальной проверки и заключения о надежности испытываемого способа размещения и крепления груза по проекту;

- разработку предложений по корректировке ТУ, МТУ, НТУ.

Срок реализации замечаний и предложений комиссии устанавливается по согласованию с лицом, представившим проект ТУ, МТУ, НТУ на рассмотрение.

Этапность проведения экспериментальной проверки после реализации замечаний и предложений по корректировке ТУ, МТУ, НТУ определяется комиссией.

    - Экспериментальной проверке подвергаются от трех до пяти вагонов (либо сцепов, либо контейнеров), загруженных по проекту ТУ.

Экспериментальная проверка ТУ, МТУ, НТУ с применением многооборотных крепежных устройств должны проводиться по программам-методикам, разработанным для конкретного устройства и согласованным с органом, утверждающим соответственно ТУ, МТУ, НТУ.

    - Результаты этапов экспериментальной проверки отражаются в соответствующих актах. Рекомендуемые формы актов приведены в приложениях № 10-12 к настоящей главе.

  - Проведение испытаний на соударение

Подготовка к испытаниям включает в себя:

- размещение и крепление груза в вагоне, контейнере в соответствии с проектом ТУ, МТУ, НТУ (опытная погрузка);

- нанесение на груз и на вагон (контейнер) контрольных меток, фиксирующих начальное положение груза относительно вагона (контейнера). Контрольные метки должны быть нанесены в местах и способом, обеспечивающими их отчетливую различимость в процессе испытаний.

Испытания на соударения одиночных вагонов или сцепов с опорой груза на один вагон проводятся на прямом участке пути.

Испытания на соударения сцепов с опорой на два вагона проводятся на прямом, а затем - на кривом участке пути радиусом кривой 300-400 м.

Соударения испытуемых вагонов производятся с группой неподвижно стоящих на пути загруженных до полной грузоподъемности инертным грузом (например, песок, щебень) полувагонов («стенкой»). «Стенка» должна состоять не менее чем из трех полувагонов. Вагоны «стенки» устанавливаются в конце контрольного участка пути в сцепленном состоянии, затормаживаются пневматическим тормозом. Первый полувагон со стороны соударения дополнительно затормаживается двумя тормозными башмаками. Контрольный участок предназначен для определения скорости соударения испытуемого вагона со «стенкой» и должен представлять собой прямолинейный горизонтальный отрезок пути длиной 10 м. Длина расчетного участка отсчитывается от оси автосцепки первого полувагона «стенки».

На прямом участке пути проводят 12 соударений в следующей последовательности:

- 4 соударения со скоростями от 4 до 5 км/ч;

- 3 соударения со скоростями от 5 до 6 км/ч;

- 2 соударение со скоростью от 6 до 7 км/ч;

- 1 соударение со скоростью от 7 до 8 км/ч;

- 2 соударения со скоростями от 8 до 9 км/ч.

На кривом участке проводится 10 соударений со скоростями от 4 до 8 км/ч.

При испытаниях сцепов с грузом, закрепленным неподвижно относительно одной из грузонесущих платформ, соударения проводят в обоих направлениях.

Соударениям подвергается каждый вагон или сцеп, погруженный по проекту ТУ, МТУ, НТУ. Испытуемый вагон или сцеп на достаточной длине пути перед контрольным участком разгоняется локомотивом до необходимой скорости и после расцепки накатывается на вагоны «стенки». В случаях использования локомотива без устройства саморасцепа автосцепка разъединяется перед началом разгона. Для проведения данного вида испытаний допускается использование специальных стендов горочного типа.

Скорость вагона перед соударением рассчитывается по формуле:

v=36/t,  							(103)

где t, - время прохождения контрольного участка свободно движущимся вагоном (сек). Время t замеряется секундомером.

Допускается по решению комиссии использование других способов определения скорости вагонов перед соударением (в том числе с использованием специального оборудования).

После каждого соударения вагон (сцеп, контейнер), груз и все элементы крепления осматриваются членами комиссии.

Все замеченные дефекты в конструкции вагона (вагонов сцепа, контейнера), изменения положения груза, состояния элементов крепления фиксируются в акте. Сдвиг груза определяется по положению меток до и после соударения.

Если во время испытаний сдвиг груза или повреждение элементов крепления угрожает безопасности движения или сохранности груза и подвижного состава, испытания должны быть немедленно прекращены, о чем делается соответствующая запись в акте. Способ размещения и крепления груза считается выдержавшим испытания, если в результате 10 соударений (со скоростью до 8 км/ч) на прямом, а для сцепов – на прямом и кривом участках пути, реквизиты крепления груза не имели существенных дефектов, груз находился в закрепленном состоянии, пригодном для транспортирования, а после соударений со скоростью от 8 до 9 км/ч не зафиксировано повреждений вагона.

По результатам испытаний на соударения комиссия принимает решение о проведении последующих этапов экспериментальной проверки, при этом испытуемые вагоны могут быть полностью или частично перегружены, заменены все или некоторые элементы крепления. Результаты испытаний и выводы комиссии оформляются актом испытаний на соударение (приложение №9 к настоящей главе).

  - Проведение поездных испытаний

Поездные испытания проводятся с целью определения в реальных условиях движения поезда надежности предусмотренного проектом ТУ, МТУ, НТУ способа размещения и крепления груза.

На выбранном для проведения поездных испытаний полигоне должно быть несколько кривых участков пути радиусом 350 м, а также должны отсутствовать ограничения скорости движения для грузовых поездов.

Поездные испытания проводятся в светлое время суток отдельным поездом, состоящим из локомотива, испытуемых вагонов, а также вагона, предназначенного для размещения комиссии, который располагается непосредственно за локомотивом. При наличии возможности и соответствующего разрешения члены комиссии могут располагаться в задней кабине локомотива.

Поездные испытания должны включать в себя несколько поездок, в том числе со скоростью до 90 км/ч и со скоростью 110 км/ч. Дальность опытной перевозки вагонов со скоростью до 90 км/ч должен составить не менее 100 км, со скоростью 110 км/ч – не менее 60 км. Количество поездок, суммарный пробег при поездных испытаниях определяется решением комиссии.

В пути следования на железнодорожных станциях остановки поезда и в случае необходимости - на перегонах проводится осмотр состояния груза и его крепления. При обнаружении повреждений крепления груза, его смещения, угрожающих безопасности движения, сохранности груза и подвижного состава, испытания должны быть немедленно прекращены. По результатам поездных испытаний комиссия принимает решение о проведении опытных перевозок.  Результаты испытаний и выводы комиссии оформляются актом поездных испытаний (приложение №10 к настоящей главе).

Локомотивное депо, к которому приписан задействованный в испытаниях локомотив, по запросу комиссии предоставляет заверенную в установленном порядке расшифровку скоростемерной ленты, которая приобщается к акту.

  - Проведение опытных перевозок

Опытные перевозки проводятся с целью проверки в реальных условиях перевозок надежности предусмотренного проектом ТУ, МТУ, НТУ способа размещения и крепления груза. Опытные вагоны включают в поезда на общих основаниях. Опытные перевозки могут быть как однократными, так и, назначаемыми на определенный период - многократными. Многократные опытные перевозки назначаются по усмотрению комиссии, например, в случаях недостаточной дальности однократной перевозки, для проверки надежности способа крепления груза в зимних и летних условиях.

Общий пробег вагонов в процессе опытных перевозок должен составлять не менее 1500 км.

В правой верхней части лицевой стороны накладной на груз, отправляемый в опытную перевозку, делают отметки "Опытная перевозка". К накладной прикладывают акт опытной перевозки (приложение №11 к настоящей главе). Левая часть акта заполняется и подписывается членами комиссии на железнодорожной станции отправления.

Необходимость сопровождения опытных вагонов, в том числе вагонов загруженных опытными контейнерами, в процессе опытных перевозок определяется комиссией.

Если опытная перевозка осуществляется с сопровождением, члены комиссии систематически осматривают состояние груза и его крепление в пути следования. Результаты осмотров заносят в журнал опытной перевозки. Состояние груза и обнаруженные отклонения от первоначального состояния, в том числе элементов крепления, вагона, характеризуется краткими четкими записями, например:

- «Частично выдернуты гвозди крепления бруска 1, брусок смещен на 10 мм в направлении…»;

- «ослабла растяжка 4»;

- «трещина в бруске 3 по линии забивки гвоздей».

Величина смещения груза при каждом осмотре измеряется от точки первоначального положения.

При обнаружении повреждения элементов крепления, сопровождающие члены комиссии, оценивают возможность дальнейшего следования вагона в составе поезда. Запись о пригодности вагона, контейнера с грузом заносится в графу 6 журнала.

При необходимости роспуска состава с опытными вагонами с сортировочных горок груз, крепление и вагоны осматривают в обязательном порядке перед роспуском и после него.

При опытных перевозках без сопровождения начальник железнодорожной станции отправления обязан дать телеграмму на станцию назначения о проведении комиссионной выгрузки.

На железнодорожной станции назначения производится выгрузка опытных вагонов под наблюдением перевозчика и представителя грузополучателя. Перед выгрузкой осматриваются груз и видимые элементы крепления груза в вагонах, а после выгрузки - производится окончательная оценка состояния груза, вагона и элементов крепления. Перевозчик и представитель грузополучателя заполняют и подписывают правую часть акта опытной перевозки. Акт опытной перевозки заполняется и подписывается в течение 3 суток со дня выгрузки и направляется в адрес органа, принявшего решение о проведении экспериментальной проверки ТУ, МТУ, НТУ.

12.5 Результаты экспериментальной проверки

На основании анализа материалов экспериментальной проверки (актов) комиссия не позднее 30 суток со дня получения последнего акта опытных перевозок принимает решение о пригодности проверяемого способа размещения и крепления груза, формулирует замечания по проекту ТУ, МТУ, НТУ и срок их реализации. Решение комиссии оформляется в виде заключения и доводится до сведения грузоотправителя и (или) разработчика ТУ, МТУ, НТУ. На основании этого решения грузоотправитель либо разработчик выполняет корректировку проекта ТУ, МТУ, НТУ и представляет его для согласования и утверждения в порядке, установленном решением комиссии, если иное не установлено решениями органа, уполномоченного согласно разделу 7 настоящей главы утверждать такие нормативные акты.

Приложение № 1

к главе 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах

Технические характеристики универсальных  вагонов

#### Таблица П1.1 - Полувагоны

| Технические Характеристики | Номер модели |
| --- | --- |
|  | 12-1000 | 12-532 | 12-726 | 12-119 | 12-1505 | 12-1592 | 12-757 | 12-127 | 12-753 | 12-295 | 12-132 | 12-141 |
| Грузоподъемность, т | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 | 75 | 70 | 69 | 71 | 70 | 71 |
| Масса тары вагона, т | 22 | 22,2 | 22 | 22,5 | 21,1 | 21,28 | 25 | 23,9 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 23,0 |
| Осевая нагрузка, тс | 22,0 | 22,8 | 22,75 | 23,25 | 22,5 | 23,25 | 25 | 23,5 | 23,25 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| База вагона, мм | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8670 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 |
| Длина, мм: – по осям сцепления автосцепок – по концевым балкам рамы | 13920 12700 | 13920 12700 | 13920 12700 | 13920 12732 | 13920 12700 | 13920 12800 | 13920 12800 | 14520 13440 | 13920 12802 | 13920 12700 | 13920 12780 | 13920 12780 |
| Высота от УГР макс., мм | 3484 | 3484 | 3484 | 3495 | 3482 | 3492 | 3746 | 3495 | 3484 | 3295 | 3800 | 3495 |
| Высота от УГР до нижней обвязки, мм | 1414 | 1416 | 1416 | 1415 | 1414 | 1232 | 1423 | 1415 | 1416 | 1032 | 1415 | 1415 |
| Объем кузова, м3 | 73 | 73 | 73 | 76 | 76 | 83 | 85 | 76 | 74 | 75,2 | 88 | 77 |
| Внутренние размеры кузова, мм: – ширина – длина – высота | 2878 12068 2060 | 2878 12118 2060 | 2878 12088 2060 | 2878 12700 2060 | 2878 12700 2060 | 2878 12700 2240 | 2964 12228 2315 | 2878 12700 2060 | 2878 12324 2060 | 2890 12690 2050 | 2911 12750 2365 | 2878 12700 2060 |
| Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | 2530 | 2530 | 2482 | — | — | — | 2766 | — | 2530 | — | — | — |
| Площадь пола, м2 | 35,4 | 35,5 | 35,4 | 36,55 | 35,4 | 37,1 | 36,63 | 36,96 | 36,15 | 36,67 | 37,125 | 36,63 |
| Размер разгрузочных люков, мм | 1327х 1540 | 1327х 1540 | 1327х 1540 | 1327х 1540 | глухо- донный | глухо- донный | 1370х1540 | 14 люков | 1327х 1540 | глухо- донный | 14 люков | 14 люков |
| Расстояние между поперечными балками полувагона, мм | между средними балками – 1710; между средней и промежуточной – 1710; между промежуточной и шкворневой – 1760. |

Таблица П1.2 - Платформы

| Технические характеристики | Номер модели |
| --- | --- |
|  | 13-401 | 13-4012 | 13-4019 | 13-Н451 | 13-491 | 13-926 | 13-9004* | 13-9007* |
| Грузоподъемность, т | 70 | 71 | 70 | 63 | 66,5 | 73 | 65 | 68 |
| Масса тары вагона, т | 20,92 | 21,4 | 21,9 | 21,3 | 26,25 | 27,0 | 26 | 25,2 |
| Осевая нагрузка, тс | 22,73 | 23,25 | 22,97 | 21,1 | 23,25 | 25,0 | 22,75 | 23,3 |
| База вагона, мм | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 14400 | 14400 | 14720 | 13900 |
| Длина, мм: – по осям сцепления автосцепок; – по концевым балкам рамы | 14620 13400 | 14620 13400 | 14620 13400 | 14620 13400 | 19620 18400 | 19620 18400 | 19620 18400 | 19620 18400 |
| Высота от УГР макс., мм | 1810 | 1820 | 1820 | 1810 | 1807 | 1807 | 1722 | 1742 |
| Высота от УГР до уровня пола, мм | 1310 | 1310 | 1320 | 1310 | 1310 | 1304 | 1322 | 1395 |
| Размеры кузова внутри, мм: – длина – ширина | 13300 2770 | 13300 2770 | 13300 2770 | 13300 2770 | 18300 2760 | 18300 2830 | 18300 2870 | 18300 2870 |
| Размер пола с открытыми бортами, мм: – длина – ширина | 13400 2870 | 13400 2870 | 13400 2870 | 13400 2870 | 18400 2860 | 18400 2860 | 18300 2870 | 18300 2870 |
| Высота бортов, мм: – продольный – торцовый | 500 400 | 500 400 |  | 500 305 |  | 500 400 | нет 400 | нет 400 |
| Площадь пола, м2 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 50,5 | 51,8 | 52,5 | 52,5 |
| * платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники |

# Приложение № 2

к главе 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах

Основные технические требования к многооборотным средствам крепления и их эксплуатации

Под многооборотными средствами крепления (далее - МС) понимаются крепежные устройства многоразового использования, предназначенные для размещения и крепления грузов в вагонах, контейнерах.

- Разработка и изготовление МС должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 15001, при этом в состав комплекта документации МС должны входить в обязательном порядке:

- рабочие чертежи;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- сертификат соответствия;

- схемы размещения и крепления МС при его возврате в порожнем состоянии.

- МС должны быть изготовлены в исполнении "ХЛ" категории 1 по ГОСТ 15150 и обеспечивать:

- распределение массы груза на раму и тележки вагона в соответствии с требованиями раздела 6 настоящей главы;

- возможность производства погрузочно-разгрузочных работ, в том числе с применением грузозахватных средств;

- надежное закрепление груза, исключающее его недопустимые поступательные смещения, развал, опрокидывание, а также сохранность груза и подвижного состава в процессе перевозки и при выполнении погрузочно-разгрузочных операций;

- возможность крепления МС к предусмотренным для этого элементам конструкции вагона.

- В руководстве по эксплуатации МС должны содержаться указания по периодичности технического обслуживания (осмотр, смазка, регулировка и ремонт узлов) и освидетельствования, информация о возможных неисправностях и способах их устранения, указания по безопасности обслуживания и эксплуатации, а так же правила хранения.

- Каждый комплект МС должен иметь на видном месте маркировку с указанием:

- марки устройства;

- наименования (товарного знака) завода-изготовителя;

- наименования (обозначение) владельца;

- даты выпуска и порядкового номера;

- грузоподъемности, других необходимых технических параметров;

- даты очередного испытания (освидетельствования), ремонта.

- За надежность МС в процессе их эксплуатации несет ответственность грузоотправитель.

- При оформлении перевозочных документов на груз, размещение и крепление которого осуществляется с использованием МС, грузоотправитель обязан представить лицу, принимающему эти документы:

- схему размещения и крепления перевозимого груза и расчетно-пояснительную записку к ней с прочностными расчетами элементов устройств и их соединений;

- акт последнего периодического освидетельствования, предусмотренного руководством по эксплуатации МС.

При отправке груза с использованием МС масса МС включается в общую массу перевозимого груза.

- Возврат МС осуществляется в соответствии со схемой размещения и крепления при возврате в порожнем состоянии.

# Приложение № 3

к главе 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах

# Требования к оформлению схем и эскизов

размещения и крепления груза

Схемы размещения и крепления груза (далее - Схемы) являются составной частью вновь разрабатываемых МТУ и НТУ. Эскиз размещения и крепления груза по ТУ (Эскиз ТУ) является графическим документом на размещение и крепление груза, поясняющим требования ТУ.

- Схемы МТУ и НТУ должны удовлетворять следующим общим требованиям.

  - Схемы должны содержать следующую информацию:

- наименование и обозначение Схемы;

- наименование груза;

- перечень грузовых единиц с указанием габаритных размеров и массы (в табличной форме);

- тип (при необходимости - модель) железнодорожного подвижного состава, предусматриваемого для перевозки груза;

- общая масса брутто груза с учетом массы элементов крепления;

- площадь наветренной поверхности вагона с грузом (в случае, если она превышает 50 м2);

- изображение железнодорожного подвижного состава с размещенным на нем грузом, элементов крепления и способов их соединения с крепежными устройствами вагона и груза;

- спецификация элементов крепления и используемых материалов;

- технические требования по размещению и креплению груза в продольном и поперечном направлениях, устройству крепления, проведению сварочных работ и др.

- наименование железнодорожной станции и перевозчика;

- наименование предприятия-разработчика, фамилии и подписи лиц, разработавших Схему;

- реквизиты утверждения (согласования) Схемы уполномоченными перевозчиком лицами (в соответствии с подпунктом 7.2.3 главы 1 настоящих ТУ).

  - Схемы должны оформляться в соответствии со следующими требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) к сборочным чертежам и монтажным схемам:

    - Изображение железнодорожного подвижного состава следует выполнять тонкими сплошными линиями, изображение груза - сплошными основными, элементы крепления - утолщенными, габариты погрузки - тонкими штрих-пунктирными линиями. Надписи должны быть выполнены разборчиво одним из допускаемых способов: чертежным шрифтом, машинописью, либо с использованием компьютерных редакторов. Высота шрифта - не менее 3,5 мм для машинописных и не менее 5 мм для рукописных надписей.

Изображение железнодорожного железнодорожного подвижного состава с размещенным на нем грузом выполняется, как правило, в масштабе 1:50 в трех проекциях: главный вид, вид сверху, вид с торца (как правило, слева). Допускается взамен вида слева размещать при необходимости вид справа, поперечное сечение  либо разрез. Вид с торца допускается выполнять в более крупном масштабе, чем остальные виды. Допускается выполнять схему в масштабе 1:25 для большей ясности изображения грузов и средств крепления сложной конфигурации.

Железнодорожный подвижной состав изображается упрощенно. На платформах боковые борта на главном виде и торцовые борта на виде с торца, как правило, не показывают. В технических требованиях должны быть приведены указания о состоянии бортов и необходимости их закрепления. На всех видах показывают стоечные скобы (боковые и торцовые). В полувагонах на главном виде показывают расположение поперечных балок, а на виде сверху - состояние торцовых дверей (закрытое или открытое) и торцовые порожки.

    - Очертания грузовых единиц должны давать ясное представление об их конфигурации, габаритах, базовых поверхностях (опорных и упорных), их положении относительно вагона и соседних грузовых единиц, расположении крепежных устройств.

    - Деревянные элементы крепления (подкладки, прокладки, упорные и распорные бруски должны быть выделены штриховкой. Для пояснения устройства элементов (вырезки, врезки, крепление друг к другу) приводятся соответствующие разрезы и сечения.

    - Растяжки, обвязки, стяжки из проволоки изображают волнистой линией.

    - На схеме должны быть приведены следующие размеры:

  - габаритные размеры груза;

  - максимальная высота верхних поверхностей или наиболее выступающих частей груза относительно уровня головок рельсов (УГР);

  - высота подкладок (площадок турникетных опор), на которые опирается груз от УГР;

  - координаты расположения грузовых единиц относительно кузова вагона, площадок турникетных опор;

  - минимальные допускаемые зазоры между грузом и полом вагона прикрытия;

  - база сцепа вагонов;

  - координаты центров тяжести грузовых единиц ЦТгр относительно их базовых поверхностей, продольной и поперечной плоскостей симметрии  вагона;

  - координаты общего центра тяжести груза ЦТгро относительно пола и продольной плоскости симметрии вагона (на виде слева), поперечной плоскости симметрии (на главном виде);

  - координаты общего центра тяжести вагона с грузом ЦТо относительно УГР, продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона;

В спецификации должны быть указаны позиционные обозначения, наименования элементов крепления груза, их параметры (при наличии - обозначения по технической документации), количество, масса, применяемые материалы с указанием стандартов и массы.

  - Схема НТУ должна быть утверждена грузоотправителем, содержать полное наименование грузоотправителя, должность утверждающего лица, его фамилию и инициалы, личную подпись, дату и печать. Гриф утверждения следует располагать в правом верхнем углу листа. Схема должна быть согласована и зарегистрирована в соответствии с требованиями подпунктом 7.3.5 настоящей главы.

- Эскиз ТУ должен содержать:

- наименование груза;

- тип (при необходимости - модель) железнодорожного подвижного состава, используемого для перевозки груза;

- ссылку на пункт (раздел), главу ТУ (с указанием года издания), в соответствии с которыми выполняется размещение и крепление груза;

- изображение вагона с размещенным на нем грузом, средствами крепления, а также указания по устройству крепления;

- перечень грузовых единиц, их габаритные размеры и массу (в табличной форме), а также общую массу груза с учетом массы средств крепления;

- величину площади наветренной поверхности вагона с грузом, если она превышает 50 м2;

- грифы утверждения грузоотправителем и согласования уполномоченным перевозчиком лицом (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры – начальником железнодорожной станции отправления) с указанием должности согласующего лица, его фамилии и инициалов, личной подписи, даты и печати.

Приложение № 4

к главе 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах

## Образцы титульного листа и штампа регистрации МТУ

| Утверждаю: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| _______________________ | _______________________ |
| Должность | Должность |
| _______________________ | _________________ |
| Наименование грузоотправителя | Наименование перевозчика |
| ____________ ______________ ______________________________ | ____________ _______________ _____________________________ |
| Подпись Ф.И.О. | Подпись Ф.И.О. |
| « » 20 г. | « » 20 г. |
| М.П. | М.П. |
| МЕСТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № |
| размещения и крепления _______________________________ |
| Наименование груза |
| ______________________________________________________ |
| в (на)____________________________________________________ |
| Наименование железнодорожного подвижного состава, тип (модель) |
| (Общее количество листов - ______, в том числе рисунков - ____) |
| Срок действия: с____________ |
| до____________ |
| Согласовано: |  |
| Уполномоченные перевозчиком руководители подразделений, ведающие: грузовой и коммерческой работой, вагонным хозяйством |  |
|  | _____________ ______________________ |
|  | Подпись Расшифровка подписи. |
|  | _____________ _______________________ |
|  | Подпись Расшифровка подписи |
| 20_ г. |

Рисунок П 4.1 - Образец Титульного листа Местных технических условий

размещения и крепления грузов

наименование перевозчика Местные технические условия размещения и крепления грузов № _______________________ от _______________________

#### Рисунок П 4.2 - Образец штампа регистрации МТУ, проставляемого

#### на Титульном листе МТУ

Приложение № 5

# к главе 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах

###### Образцы титульных листов Журналов регистрации МТУ и НТУ

###### размещения и крепления грузов

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ МТУ

______________________________

наименование перевозчика

Начат: _______________________________________________

Окончен: _____________________________________________

Срок хранения:  не ограничен

Образец последующих листов журнала регистрации МТУ

| № МТУ, дата утверждения | Наименование груза | Грузоотправитель, его почтовый адрес, телефон | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

Рисунок П 5.1

###### Образец формы титульного листа Журнала регистрации НТУ

###### размещения и крепления грузов

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НТУ

РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ

ГРУЗОВ

______________________________

наименование перевозчика

Начат: _______________________________________________

Окончен: _____________________________________________

Срок хранения: не ограничен

Образец последующих листов журнала регистрации НТУ

| № НТУ, дата утверждения | Наименование груза | Грузоотправитель, его почтовый адрес, телефон | Станция отправления | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок П 5.2

Приложение № 6

# к главе 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах

Образец Акта согласования и утверждения НТУ и реквизиты регистрации НТУ

Утверждаю:

________________________________________

должность руководителя подразделения перевозчика в соответствии с 7.3.3 настоящей главы

__________  ________________

Подпись                           Ф.И.О.

“        “ _____________    _20__   г.

М. П.

АКТ №____

согласования и утверждения НТУ

Настоящий акт составлен в том, что

_________________________________________________________________________________________

должности и фамилии специалистов, участвующих в рассмотрении

рассмотрели представленные________________________________________________________________

наименование грузоотправителя

схему № ___________ размещения и крепления________________________________________________

точное наименование груза

и расчетно-пояснительную записку, утвержденные _____________________________________________

дата, должность и фамилия лица, утвердившего ее

и установили, что прилагаемый способ размещения и  крепления обеспечивают устойчивость груза и безопасность движения поездов. Груз размещен в пределах_______________________  габарита погрузки.

наименование габарита

Согласовано:

| Уполномоченные перевозчиком руководители подразделений, ведающие: грузовой и коммерческой работой, вагонным хозяйством (7.2.3 настоящей главы) |  |
| --- | --- |
|  | _____________ ______________________ |
|  | Подпись Расшифровка подписи. |
|  | _____________ _______________________ |
|  | Подпись Расшифровка подписи |
| Должности лиц, принимавших участие в рассмотрении | ___________ __________________ Подпись Расшифровка подписи |

Приложение:  Схема размещения и крепления -   _____ листов;

Расчетно-пояснительная записка -  _____ стр.

### Рисунок П6.1 – Образец Акта согласования и утверждения НТУ

| ____________________________________ |
| --- |
| Наименование подразделения перевозчика |
| УТВЕРЖДАЮ: |
| Должность лица, утвердившего Акт | _____________ |
|  | Подпись |
| СОГЛАСОВАНО: |
| Должности лиц в соответствии с 7.3.2 настоящей главы | _____________ |
|  | Подпись |
|  | _____________ |
|  | Подпись |
|  | _____________ Подпись |

##### Рисунок П6.2 –  Образец штампа утверждения НТУ,

##### проставляемого на Схемах и Пояснительной записке НТУ

Приложение № 7

# к главе 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах

Основные методические требования при определении коэффициентов трения между опорными поверхностями груза и вагона

Определение коэффициента трения между опорными поверхностями груза и вагона, значения которых не предусмотрены разделом 10 главы 1 настоящих ТУ, производится экспериментальным путем в лабораторных условиях, а затем в условиях натурного эксперимента.

В случаях использования значения величины коэффициента трения, приведенных в иных, нежели настоящая глава, официально изданных источниках, допускается выполнять его проверку только в условиях натурного эксперимента.

1  Определение коэффициента трения в лабораторных условиях.

Лабораторная установка для определения коэффициента трения должна включать в себя:

- основание с устройствами для закрепления неподвижного образца, имитирующего поверхность, на которую опирается груз;

- подвижную (нагрузочную) плиту с устройствами для закрепления подвижного образца;

- сдвигающее устройство, обеспечивающее создание и определение необходимого сдвигающего усилия, приложенного к подвижной плите;

- нагружающее устройство для создания требуемой нагрузки на поверхности контакта образцов (при необходимости);

- контрольно-измерительные приборы.

Подвижный образец выполняется в виде плоского тела (пластина, плита) из материала, соответствующего материалу опорной поверхности груза. Размеры опорной поверхности подвижного образца и величина его необходимого вертикального догружения определяются из условия обеспечения удельного давления между поверхностями подвижного и неподвижного образцов, соответствующего реальным условиям размещения груза.

Предел измерения прибора для измерения сдвигающего усилия должен отвечать условию:

Р ( 1,25 S (оq,

где S, см 2  - площадь опорной поверхности подвижного образца; (о - предполагаемое значение коэффициента трения, принимаемое по известным аналогам; q, кгс/см2 - удельное давление, между опорными поверхностями груза и вагона;.

Неподвижный образец выполняется в виде плоского тела (пластина, плита) из того же материала, из которого изготовлена поверхность, на которую опирается груз. Размеры в плане неподвижного образца должны быть: в направлении действия сдвигающего усилия (длина) - не менее двух длин подвижного образца; в перпендикулярном направлении (ширина) - не менее 1,25 ширины подвижного образца.

Шероховатость контактирующих поверхностей образцов должна соответствовать шероховатости контактирующих поверхностей груза и вагона (подкладок). При испытании гигроскопичных материалов их относительная влажность должна составлять 20-25%.

Для грузов, имеющих опорную поверхность из полимерных материалов эксперименты должны проводиться при отрицательных температурах окружающей среды до минус 25о С.

Эксперимент заключается в многократном сдвиге подвижного образца под воздействием сдвигающего усилия и замере максимального значения усилия в момент начала сдвига.

Сдвигающее усилие должно быть приложено параллельно плоскости контакта образцов. Смещение подвижного образца должно происходить в направлении действия сдвигающего усилия и составлять не менее 0,5 его длины. Перед каждым следующим приложением сдвигающего усилия подвижный образец должен устанавливаться в исходное положение; смещение в поперечном направлении не допускается.

Перед первым приложением сдвигающей нагрузки образцы должны находиться в исходном положении не менее 5 мин.

Время наращивания усилия сдвига груза от момента приложения до начала сдвига должно составлять не более 3 сек.

Количество повторных смещений каждой пары образцов должно быть не менее 30.

Коэффициент трения (() рассчитывается по формуле:

## F

( = –––– ,

### N

где F, кгс – значение сдвигающего усилия, замеренное в момент начала сдвига подвижного образца; N, кгс – сила нормального давления подвижного образца на неподвижный.

Результаты замеров обрабатываются методом вариационной статистики по ГОСТ 11484. Результаты первых 10 смещений не учитываются, так как происходит притирка поверхностей, вследствие чего получаемые значения могут быть завышены.

Результаты лабораторных исследований должны быть оформлены актом. Акт должен содержать: описание эксперимента (включая данные о физических параметрах груза и моделирующем его объекте, используемом испытательном оборудовании и средствах измерения), результаты всех измерений, методику обработки результатов измерений, результаты расчета значения коэффициента трения. Акт лабораторных исследований должен быть утвержден руководителем организации, проводившей эти исследования.

2  Экспериментальная проверка значений коэффициентов трения в натурных условиях выполняется путем проведения испытаний на соударение в соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 настоящей главы. Необходимое контрольно-измерительное оборудование и выполнение замеров обеспечивает грузоотправитель (разработчик проекта ТУ).

Экспериментальная проверка для грузов, перевозимых на открытом железнодорожном подвижном составе должна проводиться в условиях осадков в виде дождя. Для грузов, имеющих опорную поверхность из полимерных материалов, эксперименты должны проводиться при отрицательных температурах окружающей среды до минус 25оС.

Груз на вагоне должен быть размещен без крепления; при этом должна быть обеспечена возможность его свободного перемещения в продольном направлении не менее 500 мм, при этом условия контактирования груза с вагоном на длине возможного смещения должны быть неизменными.

Соударения должны проводиться в следующей последовательности:

- 6 соударений со скоростями от 4 до 5 км/ч;

- 6 соударений со скоростями от 5 до 6 км/ч;

- 5 соударений со скоростью от 6 до 7 км/ч;

- 3 соударения со скоростями от 7 до 8 км/ч;

После каждого соударения должен быть проведен осмотр груза и зафиксировано наличие его смещения от начального положения. При отсутствии смещения груза после какого либо из вышеуказанных режимов соударений количество соударений следующего скоростного режима увеличивается на величину, равную количеству соударений, после которых не зафиксировано смещения груза. Соударения продолжают до достижения количества смещений груза не менее двадцати.

Замеры ускорения груза производят датчиком ускорения, установленным на грузе.

Коэффициент трения (() рассчитывается по формуле:

j

( = –––– ,

g

где j, м/сек2 – ускорение груза при соударении вагона с вагонами прикрытия;

g = 9,81 м/сек2 – ускорение свободного падения.

В расчетах должны учитываться результаты замеров ускорения только при тех соударений, при которых зафиксировано смещение груза. Результаты замеров обрабатываются методом вариационной статистики по ГОСТ 11484.

Результаты экспериментальной проверки должны быть оформлены актом. В акте должно быть сделано заключение комиссии о величине коэффициента трения, которая должна быть использована в расчетах при разработке проекта технических условий размещения  и крепления испытуемого груза.

Акты о лабораторных и экспериментальных исследованиях по определению коэффициента трения должны быть включены в состав комплекта документов технических условий размещения и крепления груза, представляемого на рассмотрение. Копии актов должны быть направлены также в подразделение МПС России, ведающее грузовой и коммерческой работой.

# Приложение № 8

к главе 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах

Методика расчета проволочных растяжек различной длины, расположенных под разными углами к полу вагона

При закреплении единичного груза растяжками из проволоки одинакового диаметра, с различным количеством нитей ( nнi), различных длин (1i) и расположения (αi, βi, hpi) усилие Rpi  в рассматриваемой i-ой растяжке определяется по формулам:

1  От продольной инерционной силы ( рисунок П8.1):

# Рисунок П8.1

R пр pi = Zпр (nнi / 1i) cos αi cos β прi ,						(1)

# ΔFпр

где Zпр = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––; 		(2)

nпрр     nнi

( [––––––(( sin αi + cos αi cos β прi) cos αi cos β прi]

i=1     1i

где R пр pi  – усилие в i-ой растяжке  от продольной инерционной силы; nпрр - количество растяжек, работающих одновременно в одну сторону вдоль вагона; nнi - количество нитей (проволок) в i-ой растяжке; β прi - угол между проекцией i-ой растяжки на горизонтальную плоскость и продольной осью вагона.

2  От поперечной инерционной силы ( рисунок П8.2):

# Рисунок П8.2

R п pi = Zп (nнi / 1i) cos αi cos β пi ,							(3)

# ΔFп

где  Zп = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––;			(4)

nпр    nнi

( [–––– (( sin αi + cos αi cos β пi) cos αi cos β пi]

i=1     1i

где R п pi  – усилие в i-ой растяжке  от поперечной инерционной силы; nпр - количество растяжек, работающих одновременно в одну сторону поперек вагона; nнi - количество нитей (проволок) в i-ой растяжке; β пi - угол между проекцией i-ой растяжки на горизонтальную плоскость и поперечной осью вагона.

3  Расчет выполняется в два этапа. Сначала по методике, изложенной в разделе 10 главы 1 настоящих ТУ, определяют усилие в проволочных растяжках и производят подбор сечения растяжек по таблице 20 настоящей главы. Затем выполняют уточненный расчет в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего приложения.

4  Пример расчета.

Исходные данные:

К перевозке по НТУ предъявлен груз весом 14,7 т в деревянной ящичной упаковке размером 3500х1600х2500 мм, размещенный на платформе (рисунок П8.3) с деревянным полом, и закрепленный четырьмя парами проволочных растяжек.

1 – груз; 2,3 - растяжка

Рисунок П8.3

В соответствии с выполненными предварительными расчетами имеем:

апр=1,152 тс/т; ап=0,33 тс/т; ав=0,393 тс/т; W=3434 кгс; (=0,45.

ΔFпр=10,32 тс;

ΔFп=2,47 тс.

Расчет геометрических параметров и соотношений элементов растяжек целесообразно выполнять в табличной форме (таблица П9.1).

Таблица П8.1

| Геометрические параметры растяжек | Растяжка 2 | Растяжка З |
| --- | --- | --- |
| nн | 6 | 6 |
| 1р, м | 2,7 | 3,0 |
| AO=hp, м | 2,5 | 0,9 |
| ВК=ОС, м | 0,585 | 0,585 |
| КО=ВС, м | 1,32 | 2,64 |
| В0= (КО2 + ВК2)½, м | 1,444 | 2,704 |
| АВ=1=(ВО2 + АО2) ½, м | 2,887 | 2,85 |
| Sin α = АО/АВ | 0,866 | 0,316 |
| Cos α = ВО/АВ | 0,5 | 0,949 |
| Cos βnp = КО/ВО | 0,914 | 0,976 |
| Cos βn = ВК/ВО | 0,405 | 0,216 |

# 4.1 Расчет по методике, изложенной в разделе 10 главы 1 настоящих ТУ.

10,32

R пр p= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 2,69 тс;

2(0,45х0,866+0,5х0,914)+2(0,45х0,316+0,949х0,976)

2,47

R п p= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– =1,314 тс

2(0,45х0,866+0,5х0,405)+2(0,45х0,316+0,949х0,216)

В соответствии с таблицей 20  главы 1 настоящих ТУ для крепления груза от смещений в продольном направлении необходимы растяжки из проволоки диаметром 6 мм в 6 нитей, для крепления груза от смещения в поперечном направлении необходимы растяжки из проволоки диаметром 6 мм в 3 нити.

# 4.2 Уточненный расчет

Усилия от продольной инерционной силы

По формуле (2) и данным таблицы П8.1 :

# 10,32

Zпр = ———————————————————

2(0,45х0,866+0,5х0,914)х0,5х0,914х6/2,7 +

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 1,8

# + 2(0,45х0,316+0,949х0,976)х0,949х0,976х6/3

По формуле (1) и данным таблицы усилия в растяжах:

R пр p2= 1,8х(6/2,7)х0,5х0,914 = 1,828 тс

R пр p3= 1,8х(6/3)х0,949х0,976 = 3,334 тс.

Усилия от поперечной инерционной силы.

По формуле (4) и данным таблицы П8.1:

2,4

# Zп = ————————————————————

2(0,45х0,866+0,5х0,405)х0,5х0,405х6/2,7+

——————————————————— = 1,514;

+ 2(0,45х0,316+0,949х0,216)х0,949х0,216х6/3

По формуле (3) и данным таблицы П8.1 усилия в растяжках:

R п p2= 1,514х(3/2,7)х0,5х0,405 = 0,34 тс;

R п p3= 1,514х(3/3)х0,949х0,216 = 0,31 тс.

Выбор количества нитей в растяжках.

Количество нитей в растяжках принимаем в соответствии с таблицей 20  главы 1 настоящих ТУ.

По максимальным усилиям от продольной инерционной силы принимаем количество нитей растяжек:

- растяжка 2 – четыре нити;

- растяжка 3 – восемь нитей.

По максимальным усилиям от поперечной инерционной силы принимаем количество нитей растяжек:

- растяжки 2 – две  нити;

- растяжки 3 - две нити.

Окончательно принимаем: растяжка 2 – четыре нити; растяжка 3 - восемь нитей.

Приложение № 9

к главе 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах

Образец Акта испытаний на соударение

Станция________________					«____» ________ 20    г.

наименование

## А К Т

испытаний на соударение

способа размещения и крепления груза по проекту

__________________________________________________________________________

Наименование груза, обозначение проекта ТУ, МТУ, НТУ

________________________________________________________________________________________

Наименование разработчика (грузоотправителя)

Испытания на соударения проведены в соответствии с указанием _________________ от ______________ №_______ комиссией в составе:

Председатель комиссии:______________________________________________

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность

Члены комиссии: _____________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность

_____________________________________________________

### Контроль размещения и крепления груза

Данные о загруженных полувагонах (платформах), представлены в таблице П9.1.

###### Таблица П9.1

| Номер вагона | Грузоподъемность, т | Вес тары, т | Общая масса груза, т | Краткая характеристика груза | Количество и вес каждого места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Комиссия, осмотрев вагоны, загруженные в опытном порядке установила:

1.1 Груз, его размещение и крепление соответствует проекту. Проект, схема размещения и крепления  груза, расчет прочности крепления прилагается.

1.2 Отклонения от проекта:__________________________________________

не зафиксированы (в чем заключались)

1.3 Контрольные метки на вагонах и грузе нанесены.

2  Испытания на соударение

2.1 Испытания на соударение с группой неподвижно стоящих вагонов («стенкой»), состоящей из ______ неподвижно стоящих на пути полувагонов, проводились в

количество

соответствии с требованиями раздела 12 главы 1 «Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» Данные о вагонах «стенки» приведены в таблице П9.2.

##### Таблица П9.2

| Номер вагона | Грузоподъем- ность, т | Масса тары, т | Масса груза, т | Наименование груза | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2.2 Результаты испытаний на соударение приведены в таблице П9.3.

#### Таблица П9.3

| № вагона | № соударения | Скорость набегающего вагона, км/ч | Продольное перемещение груза от первоначального положения, мм | Дефекты крепления, обнаруженные после соударения (указать подробно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2.3  На основании анализа результатов испытаний на соударение комиссия считает проверяемый способ размещения и крепления и крепления груза выдержавшим (не выдержавшим) испытания на соударение:

2.4 Комиссия предлагает:

- провести поездные испытания способа размещения и крепления груза по проекту ___________________________________________________________________

Наименование груза, обозначение проекта ИТУ, МТУ, НТУ

- перед поездными испытаниями заменить следующие элементы крепления грузов:____________________________________________________________________;

- внести в способ погрузки и крепления следующие изменения:

________________________________________________________________________________ _

Председатель комиссии:	_________________________ (расшифровка подписи)

подпись

«____»______   20     г.

Члены комиссии:	________________________________ (расшифровка подписей)						    подписи

«____»______   20    г.

Приложение № 10

к главе 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах

Образец Акта испытаний на соударение

Станция________________					«____» ________ 20    г.

наименование

## А К Т

испытаний на соударения

способа размещения и крепления груза по проекту_____________

ТУ, МТУ, НТУ

размещения и крепления____________________________________________________

Наименование груза, обозначение проекта ТУ,  наименование организации разработчика

________________________________________________________________________________________

(грузоотправителя)

Испытания на соударения проведены в соответствии с указанием _________________ от ______________ №_______ комиссией в составе:

дата

Председатель комиссии:______________________________________________

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность

Члены комиссии: _____________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность

_____________________________________________________

### Контроль размещения и крепления груза

Данные о загруженных полувагонах (платформах), представлены в таблице П10.1.

###### Таблица П10.1

| Номер вагона | Грузоподъемность, т | Вес тары, т | Общая масса груза, т | Краткая характеристика груза | Количество и вес каждого места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Комиссия, осмотрев вагоны, загруженные в опытном порядке установила:

1.1 Груз, его размещение и крепление соответствует проекту Технических условий. Проект Технических условий, схема погрузки груза, расчет прочности крепления прилагается.

1.2Отклонения от проекта ТУ:__________________________________________

не зафиксированы; в чем заключались

1.3Контрольные метки на вагонах и грузе нанесены.

2  Испытания на соударение

2.1 Испытания на соударение с группой неподвижно стоящих вагонов («стенкой»), состоящей из ______ неподвижно стоящих на пути полувагонов, проводились в

количество

соответствии с требованиями раздела 12 главы 1 «Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» Данные о вагонах «стенки» приведены в таблице П10.2.

##### Таблица П10.2

| Номер вагона | Грузоподъем- ность, т | Масса тары, т | Масса груза, т | Наименование груза | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2.2 Результаты испытаний на соударение приведены в таблице П10.3.

#### Таблица П10.3

| № вагона | № соударения | Скорость набегающего вагона, км/ч | Продольное перемещение груза от первоначального положения, мм | Дефекты крепления, обнаруженные после соударения (указать подробно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2.3  На основании анализа результатов испытаний на соударение комиссия считает проверяемый способ размещения и крепления и крепления груза выдержавшим (не выдержавшим) испытания на соударение:

2.4 Комиссия предлагает:

- провести поездные испытания способа размещения и крепления груза по проекту ____________________ размещения и крепления ________________________

ТУ, МТУ, НТУ

_________________________________________________________________________

Наименование груза, обозначение проекта ТУ

- перед поездными испытаниями заменить следующие элементы крепления грузов:____________________________________________________________________;

- внести в способ погрузки и крепления следующие изменения:

________________________________________________________________________________ _

Председатель комиссии:	_________________________ (расшифровка подписи)

подпись

«____»______   20     г.

Члены комиссии:	________________________________ (расшифровка подписей)						    подписи

«____»______   20    г.

Приложение № 11

#### к главе 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах

Форма Акта опытных перевозок

АКТ

опытных перевозок груза по проекту

_________________________________________________________________

Наименование груза, обозначение проекта ТУ, МТУ, НТУ

______________________________________________________________________________

Наименование разработчика (грузоотправителя)

| 1 Наименование груза____________________________________ |  |
| --- | --- |
| 2 Наименование грузоотправителя_________________________ | 7 Наименование грузополучателя___________________________ |
| 3 Станция отправления __________________________________ | 8 Станция назначения_____________________________________ |
| 4 Дата погрузки _________________________________________ | 9 Дата выгрузки_______________ |
| 5 Состояние погоды при погрузке:__________________________ температура, облачность, осадки | 10 Состояние погоды при выгрузке:__________________________ температура, облачность, осадки |
| 6 Расстояние опытной перевозки, км_______________________ |  |

| Заполняется на станции отправления | Заполняется на станции назначения |
| --- | --- |
| № п/п | Номер вагона | Грузоподъемность вагона, т | Общая масса груза, количество и масса грузовых мест | Перечень элементов крепления, их количество | Обнаруженный сдвиг груза, мм, в направлении | Обнаруженные дефекты крепления | Заключение о пригодности способа размещения и крепления |
|  |  |  |  |  | продольном | поперечном |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подписи членов комиссии на станции отправления: Председатель: _______________________________________ Должность, подпись, Расшифровка подписи | Подписи членов комиссии на станции назначения: Председатель: _______________________________________ Должность, подпись, Расшифровка подписи |
| Члены комиссии:____________________________________ Должность, подпись, Расшифровка подписи | Члены комиссии:____________________________________ Должность, подпись, Расшифровка подписи |

# Text boxes

Рисунок 22 - Кососимметричное размещение грузов в вагоне

ЦТГР1 , ЦТГР2 – центры тяжести грузов; ЦТО – общий центр тяжести вагона с грузом