## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 615

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1602 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 1693 | Вещество слезоточивое жидкое, Н.У.К. | 6111, 6112 |
| 2810 | Аэрофлоты токсичные жидкие | 6113 |
| 2810 | Бутилцеллозольв | 6113 |
| 2810 | Ди-(2-этил)гексиловый эфир метилфосфоновой кислоты | 6112 |
| 2810 | Глицедол | 6112 |
| 2810 | Дитолилметан | 6112 |
| 2810 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 2810 | Ингибитор коррозии ГИПХ-3-А | 6112 |
| 2810 | Ингибитор коррозии КХО-1 | 6112 |
| 2810 | Ингибитор ПБ-5 | 6113 |
| 2810 | Ингибиторы коррозии ядовитые, жидкие | 6112 |
| 2810 | Компонент пластифицирующих материалов | 6112 |
| 2810 | Кубовые остатки производства трихлорэтилена | 6113 |
| 2810 | Кубовый остаток системы ректификации этиленгликоля | 6112 |
| 2810 | Лаки каменноугольные | 6113 |
| 2810 | Латекс-наирит | 6112 |
| 2810 | Масло тунговое | 6112 |
| 2810 | Мономеры фурфурольноацетоновые ФА и ФАМ | 6113 |
| 2810 | Остатки кубовые концентрата винипола | 6113 |
| 2810 | Отвердитель полиоксипропиленаминный | 6111 |
| 2810 | Пек нефтяной жидкий | 6113 |
| 2810 | Пластификатор Диалкилфталат-789 | 6113 |
| 2810 | Пластификатор Дикаприлфталат | 6113 |
| 2810 | Пластификаторы фосфатные | 6112, 6113 |
| 2810 | Поверхностно-активная добавка СПД | 6113 |
| 2810 | Полиур БТ | 6113 |
| 2810 | Полихлориды бензола | 6113 |
| 2810 | Препарат КЭАМ | 6113 |
| 2810 | Присадки к котельному топливу "ВНИИНП-106", "Полифен" | 6112 |
| 2810 | Пронит | 6111 |
| 2810 | Пылеподавитель | 6113 |
| 2810 | Растворитель ЛТИ | 6113 |
| 2810 | Смолы сланцевые | 6113 |
| 2810 | Смолы фенолформальдегидные вспенивающиеся | 6113 |
| 2810 | Совтол-10 | 6113 |
| 2810 | Состав огнегасительный ОГС N 7 | 6112 |
| 2810 | Спирт гептиловый | 6113 |
| 2810 | Сырье коксохимическое для производства технического углерода, ядовитое жирное | 6113 |
| 2810 | Сырье нефтяное для производства технического углерода, ядовитое жирное | 6113 |
| 2810 | Тетрахлорпентан | 6113 |
| 2810 | Тетрахлорпропан | 6113 |
| 2810 | Тосолы | 6112 |
| 2810 | 1,2,3-Трихлорпропан | 6113 |
| 2810 | Трихлорэтилфосфат | 6113 |
| 2810 | 2-Фенилэтанол | 6112 |
| 2810 | Фенолоспирты | 6113 |
| 2810 | Фракция фенольная | 6112 |
| 2810 | 2-Хлор-6-фторбензилхлорид | 6112 |
| 2810 | Экстракт ароматический фенольный | 6113 |
| 2810 | Энит | 6111 |
| 2810 | Эфир диметиловый перфторадипиновой кислоты | 6113 |
| 2810 | Эфир диметиловый перфторпробковой кислоты | 6113 |
| 2810 | Эфир моногексиловый этиленгликоля | 6111 |
| 3142 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3142 | Лизол | 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные, желтого или коричневого цвета. Растворимость в воде различная. Загрязняют водоемы. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов. |

| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боли в груди; II - тошнота, понос, слабость; III - краснота, отек; IV - резь, слезотечение. При пожаре возможны ожоги. При контакте с остатком кубовым возможен термический ожог. |
| --- | --- |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АВС-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2, в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патроном А. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава и территории промыть моющими композициями, слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании немедленно вызвать рвоту. Крепкий чай. При отравлении этиленгликолем, диэтиленгликолем и триэтиленгликолем давать пить спирт этиловый 30%-ный - по 30 мл через 3 часа, щелочное питье (2%-ный раствор питьевой соды). При попадании в глаза промыть теплой водой с мылом.